## Slide 1
01000111 01001111 01000010 01001001 01000101 01010010 01001110 01001111 01000100 01000101 01010100 01001001
8 50155-3M · PREGRADO
LAB 7 · DEMO
GEMELO
DIGITAL
> Línea de llenado y tapado — de la telemetría al gobierno de la decisión
DOCENTE
Jorge Andrés Dapena — MSc.
UNIDAD
U3 · Convergencia IT/OT · SEMANA 12
INSTITUCIÓN
Universidad de San Buenaventura — Medellín (Bello)
GOBIERNO DE TI Y SISTEMAS CIBER-FÍSICOS DE PRODUCCIÓN · 2026-2
Notes: Guía para presentar el laboratorio. La tesis de toda la sesión cabe en una frase: la mayoría de los 'gemelos digitales' son tableros de telemetría, y este demo existe para hacer visible la diferencia. Tener el demo YA CORRIENDO antes de empezar (backend + front), porque la primera slide de sección pide mirarlo.

## Slide 2
// 01 INICIO
AGENDA DE LA SESIÓN
A
El problema
Por qué casi ningún 'gemelo digital' lo es
B
El proceso
La línea de llenado: física, control y fallas
C
La construcción
Arquitectura, frontera planta/gemelo y stack
D
Las cuatro capacidades
Modelo, residual, diagnóstico y what-if
E
El gobierno
EDM en pantalla: evaluar, dirigir, monitorear
F
Guion de demo
Cómo correrlo y en qué orden mostrarlo
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
02 / 49
Notes: De la crítica conceptual (qué NO es un gemelo) a la demostración práctica. El orden importa: si se abre con la demo, los estudiantes ven un dashboard bonito y se pierde el argumento.

## Slide 3
// 02 LAB
EL LABORATORIO EN CIFRAS
4
CAPACIDADES
5
MODOS DE FALLA
2
DEPENDENCIAS
~1400
LÍNEAS
SESIÓN
S12 · Gemelos digitales (Semana 12)
ALIMENTA
Lab 8 — OEE (S13)
BACKEND
Python · FastAPI · sin numpy
FRONT
React + Vite · SVG a mano
TRANSPORTE
En memoria o MQTT Sparkplug
INSTALACIÓN
pip install + npm install
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
03 / 49
Notes: Dos dependencias en el backend (fastapi y uvicorn) es una decisión deliberada: la física, el modelo, los residuales y el what-if son Python estándar, legibles enteros sin conocer ninguna librería.

## Slide 4
// 03 LAB
QUÉ DEBE QUEDAR CLARO
01
Distinguir un gemelo digital de un tablero de telemetría.
02
Identificar la frontera entre el activo físico y su modelo.
03
Explicar qué es un residual y por qué avisa antes que el OEE.
04
Reconocer los límites de observabilidad de un diagnóstico.
05
Aplicar el ciclo EDM de ISO/IEC 38500 a una decisión automatizada.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
04 / 49
Notes: El cuarto objetivo es el menos habitual y el más valioso: enseñar que un gemelo honesto declara lo que NO puede saber.

## Slide 5
SECCIÓN
01
EL PROBLEMA
> Por qué casi ningún "gemelo digital" lo es
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
05 / 49
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
05 / 49

## Slide 6
// 04 PROBLEMA
⚠ LA TRAMPA DEL TABLERO BONITO
El 90 % de los gemelos digitales que se entregan en un curso —y buena parte de los que se venden— son TABLEROS DE TELEMETRÍA: leen sensores y los pintan en tiempo real. Se ven espectaculares en una demo de diez minutos.
Pero un tablero sólo sabe decir QUÉ PASÓ. No predice, no sabe si sigue siendo válido, no puede responder qué pasaría si, y no tiene forma de devolver una decisión al proceso.
> Si no hay una resta entre lo medido y lo predicho, no hay gemelo.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
06 / 49
Notes: Éste es el mensaje central. Repetirlo tal cual al final. La 'resta' es el residual, y es la prueba de fuego más simple que un estudiante puede aplicar a cualquier gemelo que le muestren.

## Slide 7
// 05 PROBLEMA
QUÉ ES UN GEMELO DIGITAL
RÉPLICA
Un modelo computacional de un activo físico que reproduce su comportamiento, no sólo su apariencia.
Física, no dibujo
VINCULADO
Conectado al activo por un flujo de datos vivo: el modelo se sincroniza con la realidad.
Telemetría continua
ACCIONABLE
Capaz de simular futuros alternativos y devolver decisiones al proceso.
What-if y comando
Las tres condiciones son necesarias. Un modelo sin vínculo es una simulación; un vínculo sin modelo es un tablero; y sin capacidad de acción, es sólo un observador.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
07 / 49
Notes: Definición operativa, deliberadamente exigente. Grieves (2014) y la ISO 23247 usan formulaciones parecidas. Lo importante es que las tres condiciones se puedan verificar en pantalla.

## Slide 8
// 06 PROBLEMA
LAS CUATRO CAPACIDADES
Quitá cualquiera de las cuatro y lo que queda es un dashboard.
1 · MODELO QUE PREDICE
Réplica de la física con parámetros de placa. Dice qué DEBERÍA estar pasando ahora mismo.
2 · RESIDUAL
La resta entre lo medido y lo predicho. Es la única forma de saber si el modelo sigue siendo válido.
3 · WHAT-IF
Simular futuros alternativos más rápido que el tiempo real, sin tocar el proceso.
4 · CAMINO DE VUELTA
La decisión llega al proceso — y ahí aparece el problema de gobierno: ¿quién la autoriza?
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
08 / 49
Notes: Esta slide es el índice mental del resto de la sesión. Las secciones 4 y 5 desarrollan las cuatro. La cuarta es la que casi nunca existe en pilotos reales.

## Slide 9
// 07 PROBLEMA
TABLERO FRENTE A GEMELO
UN GEMELO DIGITAL
Predice el estado esperado
Detecta divergencia modelo–planta
Estima parámetros no medidos
Simula escenarios alternativos
Declara lo que no puede saber
Cierra el lazo con una decisión
UN TABLERO DE TELEMETRÍA
Grafica lo que ya ocurrió
Alarma cuando se cruza un límite
Sólo conoce lo que hay sensado
No puede responder '¿y si...?'
Presenta todo con igual certeza
Termina en la pantalla
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
09 / 49
Notes: Pedirles que apliquen esta tabla al último 'gemelo digital' que hayan visto en una feria o en un video de proveedor. Casi siempre cae del lado derecho.

## Slide 10
// 08 PROBLEMA
NIVELES DE MADUREZ
No todo lo que se llama gemelo está en el mismo nivel.
01
MODELO DIGITAL
Réplica sin conexión de datos. Se actualiza a mano.
02
SOMBRA DIGITAL
Flujo automático planta → modelo. Sólo observa.
03
GEMELO DIGITAL
Flujo en los dos sentidos. Puede actuar.
04
GEMELO AUTÓNOMO
Decide y actúa sin humano en el lazo.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
10 / 49
Notes: Kritzinger et al. (2018) proponen esta escala. El demo está en el nivel 3 y NO avanza al 4 a propósito: el nivel 4 es donde el gobierno se vuelve crítico, y ese es el argumento de la sección 5.

## Slide 11
// 09 PROBLEMA
EL PROBLEMA DE GOBIERNO
AUTORIZA
¿quién permite que la recomendación se aplique a una línea en marcha?
EVIDENCIA
¿en qué se sustenta la decisión, y dónde queda registrada?
RESPONDE
¿quién rinde cuentas: el modelo, el integrador o la dirección?
// LECTURA CLAVE
Un gemelo que puede ESCRIBIR sobre el proceso deja de ser un problema de ingeniería y pasa a ser uno de gobierno. La pregunta ya no es si el modelo acierta, sino quién responde cuando se equivoca. ISO/IEC 38500 tiene una respuesta: el gobierno no se delega.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
11 / 49
Notes: Puente con la S02. Este demo es el único del curso donde el ciclo EDM se puede ver funcionando en pantalla, no explicado en una lámina.

## Slide 12
// 10 PROBLEMA
“Un modelo que se adapta a todo nunca detecta nada.”
— Principio de diseño del residual
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
12 / 49
Notes: Frase para dejar en el aire antes de la sección técnica. Explica por qué el residual del demo se calcula contra el Cv DE PLACA y no contra el estimado: si el modelo se corrigiera solo, el residual se anularía y el gemelo dejaría de avisar.

## Slide 13
SECCIÓN
02
EL PROCESO MODELADO
> Una línea de llenado y tapado, con física de verdad
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
13 / 49
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
13 / 49

## Slide 14
// 11 PROCESO
CUATRO ESTACIONES EN SERIE
Un proceso híbrido: física continua más eventos discretos.
01
DEPÓSITO
Tanque con lazo P de nivel y bomba de reposición.
02
LLENADORA
Volumétrica por TIEMPO: abre la válvula t_set segundos.
03
TAPADORA
Tiempo fijo con dispersión. Puede atascarse.
04
INSPECCIÓN
Rechaza toda botella fuera de tolerancia.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
14 / 49
Notes: Estaciones SERIALES, una sola cabeza: el ciclo ideal es la suma (2.30 + 1.10 + 0.45 = 3.85 s), no el máximo. Ese detalle importa para el OEE y se explica dos slides más adelante.

## Slide 15
// 12 PROCESO
LA FÍSICA — DOS ECUACIONES
MODELO CONTINUO
TORRICELLI MÁS BALANCE DE MASA
// QUÉ SE HACE
El caudal por la válvula sigue Q = Cv·√L, donde Cv es el coeficiente de descarga y L el nivel del tanque. El tanque, a su vez, obedece dL/dt = (Q_bomba − Q_salida)/A. La bomba la comanda un lazo proporcional: Q_bomba = sat(K·(L_sp − L), 0, Q_max). Es control P puro, así que tiene OFFSET: el nivel se estabiliza cerca de 1.10 m frente a una consigna de 1.19 m.
PARÁMETROS DE PLACA
Cv = 0.829 · t_set = 2.30 s · A = 0.08 m²
PUNTO DE OPERACIÓN
2.00 L por botella a 1.10 m
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
15 / 49
Notes: El offset del lazo P es un regalo pedagógico: sirve para explicar por qué en planta se usa PI. Y el área pequeña (0.08 m²) es deliberada: hace que cada botella baje el nivel unos 25 mm, así la dinámica SE VE en la gráfica en vez de ser una línea plana.

## Slide 16
// 13 PROCESO
⚠ POR QUÉ LA LLENADORA ES POR TIEMPO
Una llenadora volumétrica POR TIEMPO abre la válvula durante t_set segundos y confía en que el caudal sea el nominal. Es lo común en plantas pequeñas — y es la elección clave de este laboratorio.
El motivo: acopla la física con la calidad. Si el caudal cae (válvula desgastada o tanque bajo), la botella queda CORTA y la rechaza inspección. La calidad del producto se degrada por una causa física rastreable, no por un contador inventado.
> Cada punto de OEE perdido se puede rastrear hasta una variable física.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
16 / 49
Notes: Ésta es la diferencia entre este simulador y uno que genera números aleatorios. Si un estudiante pregunta '¿por qué no una llenadora por peso?', la respuesta es que una llenadora por peso se autocorrige y ocultaría el desgaste — que es justo lo que queremos que el gemelo descubra.

## Slide 17
// 14 PROCESO
DEL MODELO FÍSICO AL OEE
Las tres componentes salen del MISMO modelo, no de tres contadores.
DISPONIBILIDAD
Cae por atascos de tapadora y por paradas de protección cuando el tanque llega al nivel mínimo.
DESEMPEÑO
Cae cuando el ciclo real supera al ideal — por ejemplo, al alargar t_set para compensar un desgaste.
CALIDAD
Cae cuando el caudal baja y las botellas salen fuera de la tolerancia de volumen.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
17 / 49
Notes: Enlaza con S13 y el Lab 8. Los estudiantes generan sus propios datos de OEE con este simulador en vez de usar un CSV prestado.

## Slide 18
// 15 PROCESO
LOS CINCO MODOS DE FALLA
FALLA INYECTABLE
QUÉ TOCA EN LA FÍSICA
COMPONENTE OEE
Desgaste de válvula
Cv cae ~0.6 %/min
Calidad
Bomba degradada
Capacidad de reposición
Calidad → Disponib.
Atasco de tapadora
Micro-paradas Poisson
Disponibilidad
Transmisor desviado
+0.35 m en el sensor
Ninguna, al principio
Sin falla
Operación nominal
—
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
18 / 49
Notes: La cuarta fila es el plato fuerte y conviene anticiparla: una falla que NO afecta ninguna componente del OEE al principio. Un tablero no ve nada. Ahí se gana el argumento de la sesión.

## Slide 19
// 16 PROCESO
LA FALLA LATENTE — BOMBA DEGRADADA
CASO INSTRUCTIVO
CUANDO EL CONTROL ESCONDE EL PROBLEMA
// QUÉ SE HACE
La bomba pierde capacidad poco a poco. Mientras siga por encima del consumo (~0.52 L/s), el lazo de nivel lo compensa solo y NO SE NOTA NADA: ni el nivel, ni el OEE, ni el operador. Cuando la capacidad cruza ese umbral, el lazo satura y el tanque empieza a vaciarse de golpe.
LO QUE ENSEÑA
Un lazo de control bien sintonizado enmascara deterioro
POR QUÉ IMPORTA
El síntoma aparece tarde y de golpe
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
19 / 49
Notes: Punto no obvio y muy real en planta: los sistemas de control ocultan degradación hasta que agotan su margen. Es un argumento fuerte a favor de monitorear el ESFUERZO de control, no sólo la variable controlada.

## Slide 20
SECCIÓN
03
CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO
> Arquitectura, frontera y decisiones de diseño
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
20 / 49
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
20 / 49

## Slide 21
// 17 CÓMO
ARQUITECTURA EN CUATRO PIEZAS
FLUJO DE DATOS
PLANTA → TRANSPORTE → GEMELO → INTERFAZ
// QUÉ SE HACE
El simulador (planta/) integra la física a 20 Hz y publica telemetría. El transporte (transporte/) la lleva, en memoria o por MQTT. El gemelo (gemelo/) la consume y mantiene su modelo. FastAPI sirve el estado al front por WebSocket cada 250 ms. Los tres bucles corren concurrentes en asyncio.
SEPARABLES
Planta y gemelo hablan SÓLO por el transporte
CONECTA CON
Frontera borde/nube (S09)
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
21 / 49
Notes: Recalcar que planta y gemelo se podrían poner en dos máquinas distintas sin tocar una línea de lógica. Eso es exactamente la decisión de arquitectura borde/nube de la S09, hecha tangible.

## Slide 22
// 18 CÓMO
LA FRONTERA — LO MÁS IMPORTANTE DEL CÓDIGO
LO QUE EL GEMELO VE
Nivel medido por el transmisor
Caudal instantáneo
Estación actual de la línea
Contadores de botellas
Volumen de la última botella
Tiempos de turno y parada
LO QUE EL GEMELO NO VE
El Cv real de la válvula
El nivel real del tanque
La capacidad real de la bomba
El sesgo del transmisor
Qué falla está inyectada
Nada del estado interno
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
22 / 49
Notes: SLIDE CLAVE. Si un estudiante puede señalar esta frontera, entendió qué es un gemelo. Todo lo que el gemelo sabe del desgaste lo INFIERE del volumen de las botellas. El método `verdad_oculta()` existe sólo para la vista de clase y el gemelo nunca la consulta.

## Slide 23
// 19 CÓMO
DECISIONES DE DISEÑO EXPLICABLES
Cada una es una conversación de clase, no un detalle técnico.
SIN LIBRERÍA DE GRÁFICAS
Las gráficas son SVG a mano. Recharts añadiría 150 kB y un árbol de dependencias que auditar. Toda dependencia es una deuda.
TRANSPORTE INTERCAMBIABLE
En memoria por defecto, MQTT con una bandera. Si el broker no levanta el día del lab, la clase sigue.
SIN NUMPY
La física es Python estándar, legible entera sin conocer ninguna librería de terceros.
DIAGNÓSTICO POR REGLAS
Reglas explícitas derivadas de la física, no un clasificador entrenado. Se pueden leer, discutir y refutar.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
23 / 49
Notes: La primera y la segunda son argumentos del principio de adquisición de la S02 aplicados a decisiones pequeñas: evitar el lock-in y que toda dependencia sea una decisión consciente, no un reflejo.

## Slide 24
// 20 CÓMO
MAPA DE ARCHIVOS
ARCHIVO
PAPEL
QUÉ MIRAR
planta/proceso.py
El activo físico
telemetria() y verdad_oculta()
gemelo/modelo.py
Física de placa
cv_implicito(): problema inverso
gemelo/residual.py
El corazón
La tabla de firmas de falla
gemelo/whatif.py
Simular futuros
Devuelve la curva, no el óptimo
gemelo/gobierno.py
EDM en código
Matriz de derechos y bitácora
main.py
Los tres bucles
Planta, gemelo y API en asyncio
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
24 / 49
Notes: Orden de lectura sugerido para quien quiera meterse en el código. Cada archivo abre con un comentario largo que explica su papel y las decisiones detrás.

## Slide 25
// 21 CÓMO
EL NOMBRADO DE TÓPICOS (MODO MQTT)
root@planta:~# mosquitto_sub -t 'spBv1.0/#' -v
spBv1.0/usb_bello/DBIRTH/linea1/llenadora01
{"estado":"ONLINE","dispositivo":"Línea de llenado 01",
"metricas":["nivel_tanque","caudal_instantaneo", ...]}
spBv1.0/usb_bello/DDATA/linea1/llenadora01
{"t":412.6,"nivel_tanque":1.108,"caudal_instantaneo":0.873,
"estacion":"llenando","botellas_totales":98, ...}
# jerarquía: spBv1.0/{grupo}/{tipo}/{nodo_borde}/{dispositivo}
ALCANCE HONESTO Se usa el NOMBRADO de Sparkplug B (jerarquía, DBIRTH, last will), pero la carga va en JSON y no en protobuf, y no se llevan los contadores de secuencia. Esto es nombrado Sparkplug, NO conformidad Sparkplug.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
25 / 49
Notes: Decir la limitación en voz alta. Un proveedor que hiciera esta misma simplificación y la vendiera como 'compatible con Sparkplug B' estaría faltando a la verdad, y detectarlo es la clase de escrutinio que exige el principio de adquisición.

## Slide 26
SECCIÓN
04
LAS CUATRO CAPACIDADES
> Modelo, residual, diagnóstico y what-if
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
26 / 49
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
26 / 49

## Slide 27
// 22 CAPACIDADES
1 · EL MODELO Y LA ESTIMACIÓN
CAPACIDAD 1 / 4
INFERIR LO QUE NINGÚN SENSOR MIDE
// QUÉ SE HACE
El gemelo replica la física con los parámetros de PLACA. Pero además resuelve el problema inverso: dado el volumen que realmente salió y el nivel medido, ¿qué Cv lo explica? Una bisección de 40 iteraciones invierte la ecuación, y un promedio exponencial suaviza el resultado. Así el gemelo estima el desgaste de la válvula SIN que ningún instrumento lo mida.
EN PANTALLA
Cv de placa 0.8290 · Cv estimado, en caída
VERIFICADO
Error de estimación ~2 %
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
27 / 49
Notes: Momento de abrir el 'ojo de Dios' y comparar el Cv estimado contra el real. Ver la estimación converger hacia la verdad es lo que hace que caiga la ficha.

## Slide 28
// 23 CAPACIDADES
2 · EL RESIDUAL
CAPACIDAD 2 / 4
LA RESTA QUE DELATA AL MODELO
// QUÉ SE HACE
Dos residuales, a dos escalas de tiempo. El de VOLUMEN se calcula una vez por botella y compara lo medido con lo que predice el modelo de placa. El de BALANCE DE MASA se calcula en cada muestra y verifica que el nivel del tanque evolucione como permite la física. Mientras ambos se queden dentro de su umbral, el modelo describe bien a la planta.
POR QUÉ CONTRA PLACA
Si el modelo se corrigiera solo, el residual se anularía
VENTAJA
Avisa antes que el OEE acumulado
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
28 / 49
Notes: Insistir en el detalle del código: el residual se calcula contra el Cv de PLACA, nunca contra el estimado. Un modelo que se adapta a todo nunca detecta nada. Es un error de diseño frecuente y sutil.

## Slide 29
// 24 CAPACIDADES
3 · DIAGNÓSTICO POR FIRMA
FALLA
RESIDUAL DE VOLUMEN
BALANCE DE MASA
Sin anomalía
≈ 0
≈ 0
Desgaste de válvula
negativo, lento
≈ 0
Bomba degradada
negativo
negativo sostenido
Atasco de tapadora
≈ 0
≈ 0
Transmisor desviado
negativo
SALTO, luego ≈ 0
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
29 / 49
Notes: Un solo residual no basta para saber QUÉ falló: el desgaste y el sensor desviado producen los dos botellas cortas. Se distinguen por cómo afectan a DOS residuales a la vez. Esto es FDI —detección y aislamiento de fallas— clásico.

## Slide 30
// 25 CAPACIDADES
⚠ EL LÍMITE QUE HAY QUE ENSEÑAR
Mirá la última fila de la tabla anterior: pasado el transitorio, el balance de masa vuelve a cuadrar. La razón es que el gemelo alimenta su modelo con el MISMO transmisor desviado, así que predicción y medida se equivocan juntas.
Consecuencia incómoda y verdadera: en régimen permanente, un transmisor desviado y una válvula desgastada son OBSERVACIONALMENTE EQUIVALENTES con esta instrumentación. No se pueden distinguir. Sólo se separan si se atrapa el salto — por eso el detector queda enclavado.
> Un gemelo honesto declara lo que no puede saber.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
30 / 49
Notes: SLIDE MÁS IMPORTANTE DE LA SESIÓN, después de la de la frontera. Es un problema de OBSERVABILIDAD, no de algoritmo: con esta instrumentación no hay forma. El demo lo dice en pantalla y propone qué evidencia externa haría falta. Un gemelo que devuelve una sola causa con 97 % de confianza cuando la física no permite decidir no está informando a quien decide: lo está engañando.

## Slide 31
// 26 CAPACIDADES
4 · EL WHAT-IF
CAPACIDAD 4 / 4
UN EXPERIMENTO CARO CONVERTIDO EN UNO BARATO
// QUÉ SE HACE
El gemelo barre 49 consignas distintas sobre su modelo y proyecta el OEE de la próxima media hora para cada una. Tarda milisegundos y no arriesga una sola botella. Usa el Cv ESTIMADO, no el de placa: proyecta con lo que ha aprendido de la planta, no con lo que dice el catálogo.
ENTREGA
La CURVA completa + los supuestos declarados
NO ENTREGA
Sólo el número óptimo
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
31 / 49
Notes: Un gemelo que entrega únicamente el óptimo le está pidiendo a la dirección un acto de fe. Uno que entrega la curva le entrega el criterio para decidir. La diferencia es gobierno: quien decide necesita la evidencia, no la conclusión.

## Slide 32
// 27 CAPACIDADES
EL INTERCAMBIO QUE NO HAY QUE ESCONDER
GANA
CALIDAD: alargar la consigna corrige las botellas cortas
PIERDE
DESEMPEÑO: pero alarga el ciclo. No hay almuerzo gratis
≠ ÓPTIMO
el óptimo del OEE no coincide con compensar exactamente el desgaste
// LECTURA CLAVE
Compensar del todo el desgaste exige t_set = 2.49 s, pero el óptimo de OEE está en 2.45 s: el modelo prefiere aceptar algún rechazo antes que pagar ese ciclo. Dónde está el equilibrio aceptable es un juicio de negocio, no un resultado del modelo.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
32 / 49
Notes: Cifras verificadas en el demo. Preguntar a la clase: ¿quién debería decidir ese equilibrio, el ingeniero o el gerente? Es una pregunta de derechos de decisión (S01).

## Slide 33
// 28 CAPACIDADES
⚠ UN PARCHE NO ES UNA SOLUCIÓN
Verificado en el laboratorio: si se aplica la consigna recomendada mientras el desgaste SIGUE PROGRESANDO, la calidad apenas se recupera del 0 % al 2.5 %. La recomendación ya estaba vencida cuando se aplicó.
Con el deterioro estabilizado, el mismo ajuste lleva la calidad del 0 % al 100 %. La diferencia entre los dos casos es la lección: compensar un deterioro progresivo compra tiempo, no resuelve nada.
> La decisión de fondo sigue siendo parar la línea y cambiar la válvula.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
33 / 49
Notes: Un gemelo que propone compensaciones sin decir que el deterioro sigue avanzando está desplazando una decisión de mantenimiento hacia el futuro sin que nadie la haya tomado conscientemente. Eso es una falla de gobierno disfrazada de optimización.

## Slide 34
SECCIÓN
05
EL GOBIERNO
> ISO/IEC 38500 funcionando en pantalla
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
34 / 49
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
34 / 49

## Slide 35
// 29 GOBIERNO
EL CICLO EDM, VISIBLE
Las tres tareas de la norma, cada una con su pantalla.
EVALUAR
El what-if produce la propuesta, la curva que la sustenta y los supuestos declarados.
DIRIGIR
La autorización exige rol con derecho de decisión y justificación escrita. Sin las dos, no se aplica.
MONITOREAR
A los 150 s la bitácora cierra sola el veredicto comparando la calidad antes y después.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
35 / 49
Notes: Este es el único punto del curso donde los estudiantes ven EDM funcionando en vez de explicado. Aprovecharlo: hacer el recorrido completo en vivo.

## Slide 36
// 30 GOBIERNO
MATRIZ DE DERECHOS, EN CÓDIGO
DOMINIO DE DECISIÓN
ROL MÍNIMO
PRINCIPIO 38500
Consigna · ajuste menor (≤10 %)
Supervisor
Desempeño
Consigna · ajuste mayor (>10 %)
Ing. de proceso
Desempeño · Adquisición
Especificación de producto
Gerente de planta
Conformidad
Intervención de mantenimiento
Ing. de proceso
Responsabilidad
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
36 / 49
Notes: La matriz de Weill & Ross de la S01, implementada en gobierno.py. La autoridad se gradúa por MAGNITUD del cambio, no por quién esté frente a la pantalla. Tocar la especificación del producto sube hasta gerencia porque es un asunto de conformidad.

## Slide 37
// 31 GOBIERNO
LA MATRIZ RECHAZA DE VERDAD
root@planta:~# curl -X POST /api/autorizar
> operador solicita ajuste menor
RECHAZADA. La matriz exige el rol 'supervisor' para
«Consigna de proceso · ajuste menor»; el solicitante es 'operador'.
> supervisor, sin justificación escrita
RECHAZADA. Toda autorización exige justificación escrita.
> supervisor solicita ajuste MAYOR (+39 %)
RECHAZADA. La matriz exige el rol 'ingeniero_proceso'.
> supervisor, ajuste menor, con justificación
Autorizada por supervisor. Registro #1.
VERIFICADO Los cuatro casos se comprobaron contra la API en ejecución. No es una maqueta: la lógica de derechos de decisión se aplica en el servidor, no en la interfaz.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
37 / 49
Notes: Hacer estos cuatro intentos EN VIVO desde el front. El rechazo al operador es el que mejor funciona en clase: los estudiantes esperan que el botón simplemente funcione.

## Slide 38
// 32 GOBIERNO
LA BITÁCORA — CERRAR EL LAZO
MONITOREAR
SIN REGISTRO NO HAY RENDICIÓN DE CUENTAS
// QUÉ SE HACE
Cada decisión queda con quién la pidió, quién la autorizó, con qué evidencia (la instantánea del what-if), la calidad y el OEE antes, y —a los 150 s— los mismos valores después con un veredicto: EFECTIVA, CONTRAPRODUCENTE o SIN EFECTO MEDIBLE. El registro es append-only: una bitácora editable no sirve como evidencia.
SOBREVIVE A
El reinicio del turno · es evidencia de auditoría
EXPORTABLE PARA
El Entregable 1 (S02, Taller 1)
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
38 / 49
Notes: Sin el paso de monitoreo el ciclo EDM queda cojo: se evalúa y se dirige, pero nunca se comprueba si la decisión sirvió. Es el fallo más común de los comités de tecnología, y la S02 lo llama 'gobierno decorativo'.

## Slide 39
// 33 GOBIERNO
RESULTADOS VERIFICADOS EN EL DEMO
5 / 5
modos de falla diagnosticados correctamente por el gemelo
0 → 100 %
la calidad se recupera al aplicar la consigna recomendada
4 / 4
intentos de autorización resueltos según la matriz de derechos
// LECTURA CLAVE
Todo lo que se afirma en esta presentación está comprobado contra el sistema en ejecución: la prueba de humo recorre los cinco escenarios de falla y el what-if en la terminal, sin necesidad de interfaz. Si el proyector falla, la demostración sigue siendo posible.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
39 / 49
Notes: Correr `python prueba_rapida.py` como plan B. Sale todo en texto: los cinco diagnósticos con su evidencia y el what-if con el intercambio calidad/desempeño.

## Slide 40
SECCIÓN
06
GUION DE DEMO
> Cómo correrlo y en qué orden mostrarlo
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
40 / 49
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
40 / 49

## Slide 41
// 34 DEMO
LEVANTAR EL LABORATORIO
root@planta:~# gemelo-digital
# terminal 1 — el backend
cd backend && pip install -r requirements.txt
python main.py --velocidad 4
transporte : en memoria velocidad : 4.0x
# terminal 2 — el front
cd frontend && npm install && npm run dev
➜ Local: http://localhost:5173/
# si el puerto está ocupado, el backend te lo dice y te da la salida
python main.py --api-puerto 8021
API_PUERTO=8021 npm run dev
PLAN B python prueba_rapida.py corre los cinco escenarios y el what-if en la terminal, sin interfaz. Sirve como demostración por sí solo si falla el proyector.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
41 / 49
Notes: Llegar con el demo YA CORRIENDO. Verificar antes de clase que los puertos estén libres: en algunos equipos el 8000 y el 5173 están ocupados por otros proyectos.

## Slide 42
// 35 DEMO
GUION DE CLASE — 45 MINUTOS
El orden importa: si se abre con la demo, se pierde el argumento.
01
NOMINAL · 5 MIN
Mirar el mímico. Preguntar: ¿esto es un gemelo? No: es un SCADA.
02
RESIDUAL · 5 MIN
Está en cero. AHORA sí hay gemelo: hay con qué comparar.
03
DESGASTE · 10 MIN
A 8×. El residual avisa antes que el OEE. Abrir el ojo de Dios.
04
WHAT-IF · 15 MIN
La curva, el intercambio y el rechazo al operador.
05
SENSOR · 10 MIN
El plato fuerte: un tablero no lo ve. Ambigüedad declarada.
06
CIERRE
Volver a la frase: sin resta, no hay gemelo.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
42 / 49
Notes: Los tiempos son orientativos. Si hay que recortar, el paso 4 se puede acortar a 8 min, pero NUNCA saltarse el paso 5: es el que justifica toda la sesión.

## Slide 43
// 36 DEMO
EL MOMENTO CLAVE — TRANSMISOR DESVIADO
PASO 5 · NO SALTARSE
LO QUE UN TABLERO JAMÁS VERÍA
// QUÉ SE HACE
Inyectar la falla y observar en orden: (1) la producción NO se detiene y el OEE tarda en moverse — un tablero no ve nada; (2) el gemelo dispara el salto enclavado, +0.349 m en t = 205 s; (3) propone DOS hipótesis y declara que no puede distinguirlas, diciendo qué evidencia externa haría falta; (4) abrir el ojo de Dios: el tanque tiene 0.765 m y la pantalla dice 1.115 m.
EL REMATE
El lazo de control lee ese MISMO transmisor
CONCLUSIÓN
No sólo informa mal: mueve el proceso
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
43 / 49
Notes: El remate es la frase clave: un instrumento mal calibrado no sólo engaña a los tableros, mueve el proceso, porque el lazo de nivel se alimenta del mismo transmisor. La planta se vacía de verdad. Eso conecta con S14-15: la integridad del dato es un problema de seguridad, no sólo de calidad.

## Slide 44
// 37 DEMO
PREGUNTAS PARA LANZAR A LA CLASE
¿ESTO ES UN GEMELO?
Preguntarlo en el minuto 1, viendo sólo el mímico. La respuesta es no.
¿POR QUÉ CONTRA PLACA?
¿Qué pasaría si el residual se calculara contra el Cv estimado?
¿QUIÉN DECIDE EL EQUILIBRIO?
Calidad contra desempeño: ¿el ingeniero o el gerente?
¿POR QUÉ LA FRICCIÓN?
¿Es un defecto de la interfaz que el operador no pueda aplicar el cambio?
¿Y SI NO HUBIERA SALTO?
Si la desviación fuera una deriva lenta, el gemelo diría 'desgaste' y se equivocaría.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
44 / 49
Notes: La última es la más difícil y la más valiosa: obliga a pensar en los límites del método, no en su resultado.

## Slide 45
// 38 DEMO
LIMITACIONES DECLARADAS
Un gemelo que no declara sus límites no es confiable.
OBSERVABILIDAD
Sensor desviado y desgaste son indistinguibles en régimen permanente. Sólo se separan si se atrapa el salto.
SESGO DE MODELO
~0.5 % de error en la estimación de Cv por la diferencia de paso de integración entre planta (50 ms) y modelo (10 ms).
SUPUESTO DEL WHAT-IF
No simula las paradas: arrastra la disponibilidad observada. Declarado, no escondido.
BITÁCORA EN MEMORIA
Se pierde al reiniciar el backend. En producción sería un registro persistido y auditable (S15).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
45 / 49
Notes: Pedirles a los estudiantes que encuentren una limitación más que no esté en esta lista. Es un buen ejercicio y suele salir alguna: por ejemplo, que la API no tiene autenticación y el CORS está abierto.

## Slide 46
// 39 DEMO
CONEXIÓN CON EL RESTO DEL CURSO
SESIÓN
QUÉ DEL DEMO LA ATERRIZA
USO
S01
Matriz de derechos en código
Weill & Ross
S02
Ciclo EDM y bitácora
Taller 1
S09
Planta y gemelo separables
Borde/nube
S11
MQTT y nombrado Sparkplug
Lab 6
S13
OEE con datos propios
Lab 8
S14–15
Broker abierto · dato que mueve el proceso
Riesgo OT
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
46 / 49
Notes: El demo no es una isla: toca seis sesiones. Vale la pena mencionarlo al inicio para que los estudiantes lo vean como la costura de la Unidad 3, no como una actividad suelta.

## Slide 47
// 40 CIERRE
PARA RECORDAR
LA RESTA
Sin residual no hay gemelo: sólo un tablero bien dibujado.
LA FRONTERA
Lo que el gemelo ve es sólo la telemetría; el resto lo infiere.
LA HONESTIDAD
Un gemelo declara lo que no puede saber y con qué certeza.
EL INTERCAMBIO
Toda recomendación tiene un costo; entregar la curva, no el número.
EL GOBIERNO
Si el gemelo puede escribir sobre el proceso, alguien debe responder.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
47 / 49
Notes: Cerrar volviendo a la frase del principio. Si los estudiantes se llevan una sola idea, que sea la primera.

## Slide 48
// 41 CIERRE
REFERENCIAS Y RECURSOS
Toca el enlace para abrir la fuente · libre = acceso gratuito · de pago = compra o biblioteca
Kritzinger et al. (2018) — Digital Twin (IFAC, abierto) · libre
https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.474
Rasheed, San & Kvamsdal (2020) — Digital Twin (IEEE Access, abierto) · libre
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2970143
Digital Twin Consortium — recursos abiertos · libre
https://www.digitaltwinconsortium.org/
Isermann (2006) — Fault-Diagnosis Systems (Springer) · de pago
https://link.springer.com/book/10.1007/3-540-30368-5
ISO 23247 — marco de gemelo digital para manufactura · de pago
https://www.iso.org/
Código y guía del laboratorio — gemelo-digital/LÉEME.md · libre
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
48 / 49
Notes: Kritzinger es la referencia para la escala de madurez (modelo / sombra / gemelo). Isermann es la fuente clásica del diagnóstico por residuales y firmas.

## Slide 49
FIN SESIÓN 12
PRÓXIMA
SESIÓN 13
> GOBIERNO DE DATOS Y OEE
El OEE que produce este gemelo alimenta el Lab 8: datos generados por los propios estudiantes.
root@planta:~# python main.py --velocidad 8 _
GOBIERNO DE TI · CPPS
S12 · LAB 7 · GEMELO DIGITAL
49 / 49
Notes: Recordar que el laboratorio queda disponible para que lo corran en casa, y que la bitácora de decisiones se exporta como evidencia del Entregable 1.