## Slide 1
01000111 01001111 01000010 01001001 01000101 01010010 01001110 01001111 01000100 01000101 01010100 01001001
8 50155-3M · PREGRADO
SESIÓN 07 / 16
ISA-95
& LA PIRÁMIDE
> Niveles de automatización e integración vertical empresa-control
DOCENTE
Jorge Andrés Dapena — MSc.
UNIDAD
U2 · Sistemas ciber-físicos · SEMANA 7
INSTITUCIÓN
Universidad de San Buenaventura — Medellín (Bello)
GOBIERNO DE TI Y SISTEMAS CIBER-FÍSICOS DE PRODUCCIÓN · 2026-2
Notes: Séptima sesión. El primer estándar de arquitectura del curso. ISA-95 estructura cómo fluye la información entre el ERP y el piso de planta.

## Slide 2
// 01 INICIO
AGENDA DE LA SESIÓN
A
La pirámide
Los niveles 0–4 de la automatización industrial
B
El estándar ISA-95
IEC 62264 y sus modelos
C
Integración vertical
ERP ↔ MES y el formato B2MML
D
MES / MOM
Gestión de operaciones de manufactura
E
La pirámide se aplana
UNS, arquitecturas orientadas a eventos
F
Cierre
Gobierno de la arquitectura, glosario y referencias
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
02 / 48
Notes: De la jerarquía clásica (pirámide) a la arquitectura moderna (aplanada), con el gobierno como hilo.

## Slide 3
// 02 ISA95
ISA-95 EN CIFRAS
0–4
NIVELES
62264
NORMA IEC
4
MODELOS
B2MML
INTERCAMBIO
AUTOR
ISA (International Society of Automation)
EQUIVALENTE
IEC/ISO 62264
PROPÓSITO
Integrar empresa (ERP) y control (planta)
NIVEL 3
MES / MOM — foco del estándar
PARTES
Modelos jerárquico, funcional, objetos, operaciones
FORMATO
B2MML (XML) para intercambio
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
03 / 48
Notes: ISA-95 es el estándar de integración vertical más usado. Su corazón es el nivel 3 (MES) y el intercambio ERP↔planta.

## Slide 4
// 03 ISA95
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
01
Describir los niveles 0–4 de la pirámide de automatización.
02
Explicar los modelos de ISA-95 (jerárquico, funcional, objetos, operaciones).
03
Analizar el flujo de información entre ERP y MES (B2MML).
04
Ubicar las funciones de un MES/MOM.
05
Discutir por qué la pirámide se aplana y qué implica para el gobierno.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
04 / 48
Notes: El entregable de la Unidad 2: modelar la arquitectura ISA-95 del proceso del proyecto (Lab 3).

## Slide 5
SECCIÓN
01
LA PIRÁMIDE DE AUTOMATIZACIÓN
> Cinco niveles, de la señal al negocio
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
05 / 48
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
05 / 48

## Slide 6
// 04 PIRÁMIDE
LOS CINCO NIVELES
01
PROCESO FÍSICO
Sensores y actuadores.
01
CONTROL
PLC, RTU, DCS.
02
SUPERVISIÓN
SCADA, HMI.
03
MES / MOM
Operaciones de manufactura.
04
NEGOCIO
ERP, planificación.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
06 / 48
Notes: La pirámide clásica. Cada nivel tiene su horizonte temporal: nivel 1 en milisegundos, nivel 4 en meses.

## Slide 7
// 05 PIRÁMIDE
NIVEL 0 Y 1 — EL MUNDO FÍSICO Y SU CONTROL
La base de la pirámide: donde la tecnología toca la materia.
NIVEL 0 · PROCESO
El proceso físico real: sensores (temperatura, presión, vibración) y actuadores (válvulas, motores).
NIVEL 1 · CONTROL
PLC, RTU y DCS que leen sensores y comandan actuadores en tiempo real (milisegundos).
LAZO DE CONTROL
El PLC ejecuta lógica en lazo cerrado: si temperatura > X, cierra válvula. Determinista.
CRITICIDAD
Un fallo aquí detiene o daña el proceso. La disponibilidad y el determinismo mandan.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
07 / 48
Notes: Niveles 0-1 son el dominio OT puro: tiempo real, determinismo, consecuencias físicas. Aquí no se experimenta.

## Slide 8
// 06 PIRÁMIDE
NIVEL 2 — SUPERVISIÓN (SCADA)
El nivel que hace visible y operable el proceso.
SCADA
Supervisory Control and Data Acquisition: supervisa y controla varios PLC desde una sala.
HMI
Human-Machine Interface: la pantalla donde el operario ve y opera el proceso.
HISTORIADOR
Base de datos de series de tiempo que registra las señales del proceso.
ALARMAS
Gestión de alarmas y eventos para que el operario reaccione a tiempo.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
08 / 48
Notes: El SCADA es el puente entre control (nivel 1) y gestión (nivel 3). El historiador es clave para la analítica (S13).

## Slide 9
// 07 PIRÁMIDE
NIVELES 3 Y 4 — OPERACIONES Y NEGOCIO
La cima de la pirámide: donde la producción se planifica y se gestiona.
NIVEL 3 · MES/MOM
Gestiona la ejecución de la producción: órdenes, lotes, calidad, trazabilidad. Horizonte: turnos y días.
NIVEL 4 · ERP
Planifica el negocio: compras, inventario, finanzas, ventas. Horizonte: días a meses.
LA BRECHA
Entre ERP (nivel 4) y planta (niveles 0-2) hay una brecha semántica y temporal que el MES cierra.
ISA-95
El estándar se centra en la interfaz nivel 3 ↔ nivel 4: qué información cruza y cómo.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
09 / 48
Notes: ISA-95 vive sobre todo en la interfaz nivel 3-4. El MES traduce entre el lenguaje del negocio y el de la planta.

## Slide 10
// 08 PIRÁMIDE
CADA NIVEL, SU HORIZONTE Y TECNOLOGÍA
NIVEL
HORIZONTE
TECNOLOGÍA
ROL
4 Negocio
Meses
ERP
Planificar
3 MES/MOM
Días
MES
Ejecutar
2 Supervisión
Minutos
SCADA
Supervisar
1 Control
Milisegundos
PLC/DCS
Controlar
0 Proceso
Tiempo real
Sensores
Actuar
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
10 / 48
Notes: Tabla síntesis de la pirámide. El horizonte temporal define las prioridades: nivel 1 no tolera latencia; nivel 4 sí.

## Slide 11
// 09 PIRÁMIDE
POR QUÉ IMPORTA LA PIRÁMIDE AL GOBIERNO
CRITICIDAD
cuanto más abajo, más crítico y menos tolerante a fallos
FRONTERA
la frontera IT/OT suele estar entre niveles 3 y 4
DECISIÓN
qué se integra, qué se aísla y quién accede a cada nivel
// LECTURA CLAVE
La pirámide da al gobierno un mapa: dónde está lo crítico, dónde la frontera IT/OT y dónde poner controles. La segmentación de seguridad (S14) se diseña sobre esta jerarquía (modelo Purdue).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
11 / 48
Notes: La pirámide es la base del modelo Purdue de seguridad (S14). Marcar la frontera IT/OT entre niveles 3 y 4.

## Slide 12
// 10 PIRÁMIDE
LA PIRÁMIDE EN UNA PLANTA DE BEBIDAS
EJEMPLO
DE LA VÁLVULA AL ERP
// QUÉ SE HACE
Nivel 0: sensor de caudal y válvula de llenado. Nivel 1: PLC que dosifica el líquido. Nivel 2: SCADA que supervisa la línea de embotellado y alarma si hay atasco. Nivel 3: MES que sigue la orden de 10.000 botellas del lote L-238. Nivel 4: ERP que planificó ese lote según la demanda comercial.
RECORRIDO
Sensor → PLC → SCADA → MES → ERP
OBSERVAR
El mismo dato cambia de forma en cada nivel
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
12 / 48
Notes: Ejemplo concreto que recorre los cinco niveles. Ayuda a fijar la pirámide con un proceso familiar.

## Slide 13
SECCIÓN
02
EL ESTÁNDAR ISA-95 / IEC 62264
> Modelos para integrar empresa y control
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
13 / 48
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
13 / 48

## Slide 14
// 11 ESTÁNDAR
TIPOS DE CONTROL DE PROCESO
DISCRETO
Produce unidades contables (piezas, botellas). Manufactura de ensamble.
Autopartes, electrónica
CONTINUO
Flujo ininterrumpido de material. No hay 'unidades'.
Cemento, química, energía
POR LOTES (BATCH)
Produce cantidades definidas siguiendo una receta.
Alimentos, farma, pinturas
ISA-95 aplica a los tres tipos, pero el batch tiene su propio estándar hermano (ISA-88). El tipo de proceso condiciona la arquitectura y los datos.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
14 / 48
Notes: Distinguir los tres tipos de control ayuda a modelar el proceso del proyecto. ISA-88 (batch) complementa a ISA-95.

## Slide 15
// 12 ESTÁNDAR
QUÉ ES ISA-95
Un estándar internacional para la integración de sistemas empresa-control.
PROPÓSITO
Definir la interfaz entre los sistemas de negocio (ERP) y los de manufactura (MES/planta).
IEC 62264
ISA-95 se adoptó como norma internacional IEC/ISO 62264, en varias partes.
TERMINOLOGÍA
Provee un vocabulario común entre TI y producción, reduciendo malentendidos.
NEUTRAL
Independiente de fabricante: describe QUÉ intercambiar, no con qué producto.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
15 / 48
Notes: ISA-95 es sobre todo un lenguaje común y una interfaz estándar. Reduce la integración a medida entre ERP y MES.

## Slide 16
// 13 ESTÁNDAR
LAS PARTES DE ISA-95
El estándar se organiza en varias partes complementarias.
PARTE 1
Modelos y terminología: jerarquía, funciones y objetos.
PARTE 2
Atributos de los objetos: detalle de los modelos de datos.
PARTE 3
Modelos de actividad de gestión de operaciones (MOM).
PARTE 4
Objetos y atributos para MOM.
PARTE 5
Transacciones entre negocio y manufactura.
B2MML
Implementación XML del estándar para el intercambio real.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
16 / 48
Notes: No hay que memorizar las partes; sí saber que ISA-95 cubre modelos, actividades y transacciones, y que B2MML lo implementa.

## Slide 17
// 14 ESTÁNDAR
MODELO JERÁRQUICO
MODELO 1
LOS NIVELES FUNCIONALES
// QUÉ SE HACE
Formaliza los niveles 0–4 y define dónde ocurre cada tipo de decisión. La frontera clave está entre el nivel 3 (operaciones de manufactura) y el nivel 4 (planificación de negocio). Este modelo es el que da origen a la 'pirámide'.
DEFINE
Niveles 0–4 y sus fronteras
USO EN GOBIERNO
Mapa para segmentar y decidir accesos
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
17 / 48
Notes: El modelo jerárquico es la pirámide formalizada. Fija la frontera IT/OT en el estándar.

## Slide 18
// 15 ESTÁNDAR
MODELO FUNCIONAL Y DE FLUJO
MODELO 2
QUÉ FUNCIONES Y QUÉ DATOS CRUZAN
// QUÉ SE HACE
Describe las funciones empresariales y de manufactura (planificación, programación, control de producción, mantenimiento, calidad, inventario) y los flujos de información entre ellas. Muestra qué datos deben cruzar la frontera nivel 3–4.
DEFINE
Funciones y flujos de información
USO EN GOBIERNO
Qué integrar y con qué prioridad
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
18 / 48
Notes: El modelo funcional revela los flujos que hay que integrar. Base para diseñar la integración ERP-MES.

## Slide 19
// 16 ESTÁNDAR
MODELO DE OBJETOS Y DE OPERACIONES
MODELOS 3–4
EL VOCABULARIO DE DATOS
// QUÉ SE HACE
El modelo de objetos define las entidades de información: personal, equipo, material, proceso, producto. El modelo de operaciones (MOM) organiza la gestión de producción, mantenimiento, calidad e inventario. Juntos dan la estructura de datos estándar del nivel 3.
OBJETOS
Personal · equipo · material · producto
OPERACIONES
Producción · calidad · mantenimiento · inventario
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
19 / 48
Notes: Los objetos ISA-95 son la base del modelo de datos del MES. Alinean el vocabulario entre ERP y planta.

## Slide 20
// 17 ESTÁNDAR
LOS OBJETOS DE RECURSO DE ISA-95
OBJETO
QUÉ REPRESENTA
EJEMPLO
Personal
Personas y roles
Operario, turno
Equipo
Activos de producción
Línea, máquina
Material
Insumos y productos
Lote de harina
Proceso/segmento
Cómo se produce
Receta, ruta
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
20 / 48
Notes: Los cuatro recursos (personal, equipo, material, proceso) estructuran cualquier operación. El proyecto los identificará.

## Slide 21
// 18 ESTÁNDAR
POR QUÉ ISA-95 REDUCE EL CAOS
SIN ISA-95
cada integración ERP-MES es a medida, frágil y cara
CON ISA-95
lenguaje y objetos comunes; integración estándar y mantenible
GOBIERNO
la arquitectura de datos deja de depender de un integrador
// LECTURA CLAVE
ISA-95 estandariza la interfaz más problemática de la planta: ERP↔MES. Sin él, cada proyecto reinventa el vocabulario y la integración se vuelve un riesgo de gobierno (dependencia, fragilidad).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
21 / 48
Notes: ISA-95 combate el lock-in de integración. Es una decisión de arquitectura (APO03) con impacto de gobierno.

## Slide 22
SECCIÓN
03
INTEGRACIÓN VERTICAL — ERP ↔ MES
> Cómo cruza la información la frontera IT/OT
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
22 / 48
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
22 / 48

## Slide 23
// 19 INTEGRACIÓN
QUÉ INFORMACIÓN CRUZA LA FRONTERA
El intercambio ERP↔MES tiene dos sentidos.
ERP → MES (BAJAR)
Órdenes de producción, recetas, programación, materiales asignados.
MES → ERP (SUBIR)
Producción real, consumos, calidad, tiempos, trazabilidad de lote.
SINCRONÍA
El ERP planifica; el MES ejecuta y reporta. La brecha temporal se cierra aquí.
RIESGO
Datos inconsistentes entre ERP y planta = decisiones sobre información falsa.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
23 / 48
Notes: La integración vertical es bidireccional. El error típico: el ERP 'cree' una cosa y la planta hace otra.

## Slide 24
// 20 INTEGRACIÓN
B2MML — EL IDIOMA DEL INTERCAMBIO
IMPLEMENTACIÓN
ISA-95 HECHO XML
// QUÉ SE HACE
Business To Manufacturing Markup Language: un esquema XML que implementa los modelos de ISA-95 para el intercambio real de mensajes entre ERP y MES. Estandariza la estructura de órdenes, respuestas de producción, materiales y calidad. Es la forma práctica de 'hablar ISA-95'.
QUÉ ES
Esquema XML basado en ISA-95
ALTERNATIVAS
APIs REST, OPC UA (S10)
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
24 / 48
Notes: B2MML es la implementación de referencia. Hoy conviven B2MML, APIs REST y modelos de información OPC UA.

## Slide 25
// 21 INTEGRACIÓN
PATRONES DE INTEGRACIÓN
Cómo se conectan ERP y MES en la práctica.
PUNTO A PUNTO
Conexión directa ERP-MES. Simple al inicio, insostenible al crecer.
MIDDLEWARE / ESB
Un bus de integración media entre sistemas. Escalable y gobernable.
UNS / BROKER
Un namespace unificado por el que todos publican/consumen (S11).
API-LED
APIs reutilizables por capas. Común en integraciones modernas.
BATCH VS EVENTO
Sincronización por lotes programados vs en tiempo real por eventos.
GOBIERNO
El patrón elegido determina mantenibilidad, costo y dependencia.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
25 / 48
Notes: El patrón de integración es una decisión de arquitectura y gobierno. El UNS (S11) es la tendencia moderna.

## Slide 26
// 22 INTEGRACIÓN
LA FRONTERA IT/OT EN LA PRÁCTICA
Dónde y cómo se cruza la frontera define riesgo y control.
DMZ INDUSTRIAL
Zona desmilitarizada entre IT y OT: ningún tráfico directo cruza sin control.
HISTORIADOR ESPEJO
Réplica del historiador en IT para que el negocio consulte sin tocar OT.
FLUJO CONTROLADO
Solo protocolos y puertos autorizados cruzan, en un sentido definido.
GOBIERNO
Quién autoriza qué cruza la frontera es una decisión de gobierno de riesgo.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
26 / 48
Notes: Anticipa el modelo Purdue y la DMZ industrial de S14. Integrar y asegurar son la misma conversación.

## Slide 27
// 23 INTEGRACIÓN
MENSAJES ISA-95 TÍPICOS
MENSAJE
SENTIDO
CONTENIDO
Production Schedule
ERP→MES
Qué producir y cuándo
Production Performance
MES→ERP
Qué se produjo realmente
Material Definition
ERP→MES
Insumos y recetas
Product Genealogy
MES→ERP
Trazabilidad de lote
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
27 / 48
Notes: Estos mensajes son el 'contrato' entre ERP y MES. La genealogía de producto habilita la trazabilidad para exportación.

## Slide 28
// 24 INTEGRACIÓN
EL VALOR DE LA INTEGRACIÓN VERTICAL
TRAZABILIDAD
seguir un lote de la materia prima al cliente final
VISIBILIDAD
el negocio ve la producción real, no una estimación
AGILIDAD
replanificar rápido ante desviaciones del piso de planta
// LECTURA CLAVE
La integración vertical convierte la planta en información útil para el negocio: trazabilidad para cumplir, visibilidad para decidir y agilidad para reaccionar. Es el primer gran valor de un CPPS bien arquitecturado.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
28 / 48
Notes: El valor de negocio de ISA-95: trazabilidad, visibilidad y agilidad. Conecta con el caso de exportación de S03.

## Slide 29
SECCIÓN
04
MES / MOM — EL CORAZÓN DEL NIVEL 3
> Gestión de la ejecución de la producción
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
29 / 48
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
29 / 48

## Slide 30
// 25 MES
MES Y MOM
MES
Manufacturing Execution System: gestiona y sigue la ejecución de la producción en el piso.
Sistema del nivel 3
MOM
Manufacturing Operations Management: concepto más amplio (producción, calidad, mantenimiento, inventario).
ISA-95 parte 3
RELACIÓN
El MES es el sistema; el MOM es el alcance de operaciones que ISA-95 describe.
MES ⊂ MOM
El MES ejecuta y registra la producción en tiempo casi real; el MOM (ISA-95) organiza las cuatro áreas de operaciones. El MES es donde el plan del ERP se vuelve producción real.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
30 / 48
Notes: Distinguir MES (sistema) de MOM (marco de operaciones). El MES es el traductor plan→ejecución.

## Slide 31
// 26 MES
LAS CUATRO ÁREAS DE OPERACIONES (MOM)
ISA-95 parte 3 organiza las operaciones en cuatro dominios.
PRODUCCIÓN
Ejecutar órdenes, seguir el avance, registrar lo producido.
CALIDAD
Controlar y registrar la calidad; gestionar no conformidades.
MANTENIMIENTO
Gestionar mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo.
INVENTARIO
Seguir materiales, consumos y movimientos en planta.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
31 / 48
Notes: Las cuatro áreas MOM. Un MES puede cubrir una o varias. El proyecto identificará cuáles aplican a su proceso.

## Slide 32
// 27 MES
FUNCIONES TÍPICAS DE UN MES
Qué hace un MES en el día a día del piso.
ÓRDENES
Recibe y despacha órdenes de producción del ERP.
SEGUIMIENTO
Rastrea el avance en tiempo real (WIP, tiempos).
TRAZABILIDAD
Registra genealogía de lote: qué material, qué máquina, qué operario.
OEE
Calcula la eficiencia global del equipo en línea.
CALIDAD
Captura resultados de calidad y bloquea lotes no conformes.
DOCUMENTACIÓN
Guía electrónica de trabajo y registros para auditoría.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
32 / 48
Notes: El MES es el sistema más rico en datos del nivel 3. De él salen OEE (S13) y trazabilidad (S03).

## Slide 33
// 28 MES
EL MES COMO FUENTE DE DATOS DEL CPPS
DATOS
DONDE NACE LA INTELIGENCIA
// QUÉ SE HACE
El MES concentra los datos de ejecución: tiempos, consumos, calidad, genealogía. Es la fuente natural para la analítica del CPPS (OEE, predictivo, optimización). Un MES bien gobernado, con datos de calidad, es el cimiento de los niveles Cyber y Cognition de la 5C.
ALIMENTA
OEE · trazabilidad · analítica · gemelo
SE PROFUNDIZA EN
Datos y OEE (S13)
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
33 / 48
Notes: El MES es la mina de datos del CPPS. Sin gobierno de esos datos (S13), la analítica no es fiable.

## Slide 34
// 29 MES
INDICADORES QUE PRODUCE UN MES
INDICADOR
QUÉ MIDE
DECISIÓN QUE HABILITA
OEE
Eficiencia global
Dónde mejorar
Rendimiento
Buenas / total
Calidad del proceso
Tiempo de ciclo
Velocidad real
Cuellos de botella
Trazabilidad
Genealogía de lote
Recall y cumplimiento
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
34 / 48
Notes: Los indicadores del MES son la materia prima de la gestión de planta. Se calculan e interpretan en S13.

## Slide 35
// 30 MES
MES TRADICIONAL VS PLATAFORMA MODERNA
MES TRADICIONAL
Monolítico y propietario
Integración a medida
Difícil de escalar
Datos en silos
Fuerte lock-in
PLATAFORMA MODERNA
Modular y basada en estándares
Integración vía UNS/APIs
Escalable en nube/borde
Datos disponibles y abiertos
Menor dependencia
// La tendencia va de MES monolíticos a plataformas modulares centradas en el dato (UNS).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
35 / 48
Notes: La modernización del MES es una decisión de arquitectura y gobierno. El UNS (S11) es parte de esta evolución.

## Slide 36
// 31 MES
EL MES Y EL GOBIERNO
CRÍTICO
si el MES cae, la ejecución de la producción se detiene o se ciega
DATO
es la fuente primaria de datos de negocio de la planta
CAMBIO
cambiar el MES es una decisión estratégica de 10+ años
// LECTURA CLAVE
El MES es un activo de gobierno de primer orden: crítico para operar, fuente del dato y difícil de cambiar. Su selección (adquisición, principio 3 de 38500) y su continuidad (DSS04) son decisiones estratégicas, no técnicas.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
36 / 48
Notes: El MES ilustra cómo una decisión técnica (qué MES) es en realidad de gobierno (estrategia, riesgo, dependencia).

## Slide 37
SECCIÓN
05
LA PIRÁMIDE SE APLANA
> De la jerarquía rígida a la arquitectura orientada a datos
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
37 / 48
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
37 / 48

## Slide 38
// 32 APLANAMIENTO
POR QUÉ LA PIRÁMIDE YA NO BASTA
La jerarquía clásica muestra sus límites en la era del dato.
SILOS
Cada nivel habla su protocolo; el dato se transforma y se pierde al subir.
LENTITUD
La información sube nivel por nivel; el negocio la recibe tarde.
NUEVAS NECESIDADES
IA, nube y analítica necesitan el dato crudo, no filtrado por la jerarquía.
RIGIDEZ
Añadir una fuente exige tocar varios niveles. Poco ágil.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
38 / 48
Notes: La pirámide fue diseñada para control, no para datos. La era del dato exige arquitecturas más planas.

## Slide 39
// 33 APLANAMIENTO
EL UNIFIED NAMESPACE (UNS)
IDEA
Un único espacio de nombres donde todos los sistemas publican y consumen datos en tiempo real.
Broker central (MQTT)
PLANO
En vez de subir por la pirámide, cada sistema accede al dato que necesita directamente.
Event-driven
SEMÁNTICA
El namespace está organizado por jerarquía física/lógica (empresa/planta/línea/máquina).
ISA-95 como semántica
El UNS no borra ISA-95: usa su jerarquía como semántica del namespace. Se profundiza en S11 (MQTT/Sparkplug).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
39 / 48
Notes: El UNS es la evolución arquitectónica moderna. Usa ISA-95 como estructura semántica, no como camino obligado del dato.

## Slide 40
// 34 APLANAMIENTO
ARQUITECTURAS EMERGENTES
Cómo se está reconfigurando la arquitectura de planta.
EVENT-DRIVEN
El dato fluye por eventos en tiempo real, no por consultas jerárquicas.
ORIENTADA A SERVICIOS
Funciones expuestas como servicios reutilizables (SOA/microservicios).
EDGE-CENTRIC
Procesamiento en el borde, cerca del proceso (S09).
DATA-CENTRIC
El dato en el centro, no la aplicación. UNS como columna vertebral.
OPC UA PUBSUB
El estándar OT también evoluciona a publicación/suscripción (S10).
HÍBRIDA
Coexisten pirámide (control) y UNS (datos): lo mejor de ambas.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
40 / 48
Notes: La realidad es híbrida: el control sigue jerárquico (determinismo), pero los datos fluyen planos. No se bota la pirámide.

## Slide 41
// 35 APLANAMIENTO
GOBIERNO DE LA ARQUITECTURA
APO03
DECIDIR LA ARQUITECTURA ES GOBERNAR
// QUÉ SE HACE
Elegir entre pirámide clásica, UNS o híbrido es una decisión de arquitectura empresarial (APO03) con impacto de 10+ años: afecta mantenibilidad, costo, dependencia, seguridad y capacidad de analítica. El gobierno fija principios de arquitectura y aprueba la evolución, no la improvisa el integrador de turno.
DECISIÓN DE GOBIERNO
Principios de arquitectura · APO03 · TOGAF
IMPACTO
Costo, riesgo y agilidad a 10 años
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
41 / 48
Notes: La arquitectura es gobierno (APO03). Conecta la técnica de la Unidad 2 con la Unidad 1.

## Slide 42
// 36 APLANAMIENTO
ISA-95 SIGUE VIVO
El aplanamiento no jubila el estándar: lo reubica.
COMO SEMÁNTICA
La jerarquía ISA-95 organiza el namespace del UNS (empresa/planta/línea).
COMO MODELO DE DATOS
Los objetos ISA-95 siguen definiendo qué es un lote, un equipo, un material.
COMO INTEGRACIÓN
B2MML y la interfaz ERP-MES siguen vigentes donde el batch tiene sentido.
COMO LENGUAJE
Sigue siendo el vocabulario común entre TI y producción.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
42 / 48
Notes: Cerrar la sección: ISA-95 no muere, se transforma. Su valor perdura como vocabulario y semántica.

## Slide 43
SECCIÓN
06
CIERRE
> Síntesis, glosario y referencias
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
43 / 48
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
43 / 48

## Slide 44
// 37 CIERRE
PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
PIRÁMIDE 0–4
Proceso, control, supervisión, MES, negocio.
ISA-95
Estándar de integración empresa-control (IEC 62264).
FRONTERA IT/OT
Suele estar entre niveles 3 y 4.
MES/MOM
Ejecuta la producción y es la fuente del dato.
APLANAMIENTO
El UNS usa ISA-95 como semántica del dato.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
44 / 48
Notes: Repaso. Verificar que ubican la frontera IT/OT y el rol del MES.

## Slide 45
// 38 CIERRE
DÓNDE VAMOS — UNIDAD 2
S06
I4.0 Y CPS
Visión.
S07
ISA-95
Integración vertical · hoy.
S08
RAMI 4.0
Arquitectura de referencia y AAS.
S09
IIOT/EDGE/NUBE
Cierre de la Unidad 2.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
45 / 48
Notes: S08 amplía la vista con RAMI 4.0, que añade ciclo de vida y capas a la jerarquía de ISA-95.

## Slide 46
// 39 CIERRE
GLOSARIO ESENCIAL
ISA-95 / IEC 62264
Estándar de integración empresa-control.
Pirámide de automatización
Niveles 0–4 de la arquitectura industrial.
PLC / DCS
Controladores del nivel 1.
SCADA / HMI
Supervisión y interfaz del nivel 2.
MES / MOM
Ejecución y gestión de operaciones (nivel 3).
B2MML
Implementación XML de ISA-95.
Historiador
Base de datos de series de tiempo del proceso.
UNS
Unified Namespace: espacio de datos unificado.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
46 / 48
Notes: Vocabulario de arquitectura de planta.

## Slide 47
// 40 CIERRE
REFERENCIAS Y RECURSOS
Toca el enlace para abrir la fuente · libre = acceso gratuito · de pago = compra o biblioteca
ISA — Norma ISA-95 (comité, alcance y recursos) · libre
https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-standards-committees/isa95
ANSI/ISA-95 / IEC 62264 — texto normativo · de pago
https://www.isa.org/
MESA International — modelos de MES/MOM (recursos) · libre
https://www.mesa.org/
OPC Foundation — mapeo ISA-95 ↔ OPC UA · libre
https://opcfoundation.org/
Unified Namespace — introducción (UMH Learn) · libre
https://learn.umh.app/lesson/chapter-2-the-rise-of-the-unified-namespace/
Scholten (2007) — The Road to Integration (aplicar ISA-95) · de pago
https://www.isa.org/
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
47 / 48
Notes: Fuentes de ISA-95 y arquitectura de integración industrial.

## Slide 48
FIN SESIÓN 07
PRÓXIMA
SESIÓN 08
> RAMI 4.0 Y EL ASSET ADMINISTRATION SHELL
El modelo de arquitectura de referencia de Industria 4.0 en tres ejes y el 'gemelo administrativo' del activo.
root@planta:~# next --session 08 _
GOBIERNO DE TI · CPPS
S07 · ISA-95
48 / 48
Notes: S08 añade a la jerarquía de ISA-95 los ejes de capas y ciclo de vida con RAMI 4.0.