## Slide 1
01000111 01001111 01000010 01001001 01000101 01010010 01001110 01001111 01000100 01000101 01010100 01001001
8 50155-3M · PREGRADO
SESIÓN 08 / 16
RAMI 4.0
& EL AAS
> El modelo de arquitectura de referencia de Industria 4.0 y el gemelo administrativo del activo
DOCENTE
Jorge Andrés Dapena — MSc.
UNIDAD
U2 · Sistemas ciber-físicos · SEMANA 8
INSTITUCIÓN
Universidad de San Buenaventura — Medellín (Bello)
GOBIERNO DE TI Y SISTEMAS CIBER-FÍSICOS DE PRODUCCIÓN · 2026-2
Notes: Octava sesión. RAMI 4.0 añade a la jerarquía de ISA-95 dos ejes: capas y ciclo de vida. El AAS es el 'pasaporte digital' del activo.

## Slide 2
// 01 INICIO
AGENDA DE LA SESIÓN
A
Qué es RAMI 4.0
El cubo de arquitectura de referencia (DIN SPEC 91345)
B
Los tres ejes
Capas, ciclo de vida y jerarquía
C
El AAS
Asset Administration Shell y sus submodelos
D
RAMI frente a otros
IIRA e ISA-95: cómo se relacionan
E
RAMI en la práctica
Mapear decisiones y el hilo digital
F
Cierre
Síntesis, glosario y referencias
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
02 / 47
Notes: De un modelo abstracto (el cubo) a algo tangible (el AAS) y su uso en gobierno.

## Slide 3
// 02 RAMI
RAMI 4.0 EN CIFRAS
3
EJES
6
CAPAS
91345
DIN SPEC
AAS
COMPONENTE I4.0
ORIGEN
Plattform Industrie 4.0 (Alemania)
NORMA
DIN SPEC 91345 (2016)
EJE 1
Capas (arquitectura) — 6
EJE 2
Ciclo de vida y flujo de valor (IEC 62890)
EJE 3
Jerarquía (ISA-95 + IEC 62264) — extendida
NÚCLEO
Asset Administration Shell (AAS)
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
03 / 47
Notes: RAMI 4.0 integra tres normas en un cubo: arquitectura (capas), ciclo de vida (62890) y jerarquía (62264 extendida).

## Slide 4
// 03 RAMI
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
01
Explicar el propósito y la estructura del cubo RAMI 4.0.
02
Describir los tres ejes: capas, ciclo de vida y jerarquía.
03
Definir el Asset Administration Shell y sus submodelos.
04
Comparar RAMI 4.0 con IIRA y con ISA-95.
05
Mapear una decisión de gobierno sobre el cubo RAMI 4.0.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
04 / 47
Notes: Objetivo práctico: usar RAMI como mapa para ubicar dónde ocurre cada decisión ciber-física.

## Slide 5
SECCIÓN
01
QUÉ ES RAMI 4.0
> Un mapa tridimensional de la fábrica digital
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
05 / 47
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
05 / 47

## Slide 6
// 04 RAMI
EL PROBLEMA QUE RESUELVE
COMPLEJIDAD
Industria 4.0 mezcla TI, OT, ciclo de vida y muchos niveles. Nadie ve el todo.
Caos de siglas
MAPA COMÚN
RAMI 4.0 da un marco tridimensional para ubicar cualquier elemento o decisión.
El 'cubo'
LENGUAJE
Permite que ingenieros, TI y negocio hablen del mismo punto del sistema.
Coordenadas comunes
RAMI 4.0 (Reference Architectural Model Industrie 4.0) es un mapa: no dice qué comprar, sino dónde está cada cosa y decisión en el sistema ciber-físico.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
06 / 47
Notes: RAMI es un marco de orientación, no un producto. Su valor es dar coordenadas comunes a un sistema complejo.

## Slide 7
// 05 RAMI
EL CUBO DE TRES DIMENSIONES
RAMI 4.0 se representa como un cubo con tres ejes ortogonales.
EJE VERTICAL · CAPAS
Seis capas de la arquitectura: de lo físico (activo) a lo funcional y de negocio.
EJE IZQUIERDO · CICLO DE VIDA
Ciclo de vida y flujo de valor: de tipo a instancia, del diseño al servicio.
EJE DERECHO · JERARQUÍA
Niveles jerárquicos: de producto a mundo conectado (ISA-95 extendido).
UN PUNTO
Cualquier elemento se ubica por sus tres coordenadas: capa × fase × nivel.
PROPÓSITO
Estructurar, comunicar y estandarizar Industria 4.0.
ORIGEN
Plattform Industrie 4.0; DIN SPEC 91345 (2016).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
07 / 47
Notes: El cubo es la imagen icónica de RAMI. Cada punto = una capa, una fase del ciclo de vida y un nivel jerárquico.

## Slide 8
// 06 RAMI
QUÉ NO ES RAMI 4.0
Aclarar el alcance evita malentendidos.
NO ES ARQUITECTURA CONCRETA
No es un diseño listo para implementar; es un marco de referencia.
NO ES UN PRODUCTO
Ningún fabricante 'vende RAMI'; es un modelo abierto y neutral.
NO REEMPLAZA ISA-95
Lo extiende: la jerarquía de RAMI incluye y amplía la de ISA-95.
SÍ ES UN MAPA
Un sistema de coordenadas para ubicar y comunicar elementos y decisiones.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
08 / 47
Notes: RAMI complementa a ISA-95, no lo sustituye. Es un mapa conceptual, no un plano de construcción.

## Slide 9
// 07 RAMI
POR QUÉ A UN INGENIERO DE GOBIERNO LE SIRVE
UTILIDAD
UBICAR LA DECISIÓN
// QUÉ SE HACE
Ante una iniciativa (p. ej. un gemelo digital de una línea), RAMI permite preguntar: ¿en qué capa actúa (información, funcional)? ¿en qué fase del ciclo de vida (desarrollo, operación)? ¿en qué nivel jerárquico (estación, planta)? Eso clarifica el alcance, los responsables y los riesgos de la decisión.
PREGUNTAS
¿Qué capa? ¿Qué fase? ¿Qué nivel?
RESULTADO
Alcance y responsables claros
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
09 / 47
Notes: RAMI como herramienta de gobierno: ubicar la decisión en el cubo revela alcance y stakeholders.

## Slide 10
// 08 RAMI
RAMI EN EL ECOSISTEMA DE ESTÁNDARES
INTEGRA
tres normas: capas (arquitectura), ciclo de vida (62890), jerarquía (62264)
ABIERTO
neutral respecto de fabricantes; base de interoperabilidad
EUROPEO
referencia dominante en Europa; IIRA lo es en EE. UU.
// LECTURA CLAVE
RAMI 4.0 no compite con ISA-95: lo envuelve. Toma la jerarquía de ISA-95, le añade el eje de capas (arquitectura) y el de ciclo de vida, y así cubre toda la vida del activo, no solo la operación.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
10 / 47
Notes: RAMI extiende ISA-95 con dos ejes nuevos. Es la referencia europea; IIRA la estadounidense (se compara en sección 4).

## Slide 11
// 09 RAMI
“RAMI 4.0 no te dice qué construir; te dice dónde estás parado en la fábrica digital.”
— Síntesis del modelo
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
11 / 47
Notes: Puente a los tres ejes. RAMI es orientación, no prescripción.

## Slide 12
// 10 RAMI
EL ORIGEN DE RAMI 4.0
2011
INDUSTRIE 4.0
Iniciativa alemana (Hannover).
2013
RECOMENDACIONES
Informe Acatech.
2015
RAMI PROPUESTO
Plattform Industrie 4.0.
2016
DIN SPEC 91345
Estandarización de RAMI.
0→
AAS / IDTA
Estandarización del AAS.
hoy
ADOPCIÓN
Interoperabilidad plug-and-produce.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
12 / 47
Notes: RAMI surge de la iniciativa Industrie 4.0 alemana. El AAS es su desarrollo práctico más reciente.

## Slide 13
SECCIÓN
02
LOS TRES EJES DEL CUBO
> Capas, ciclo de vida y jerarquía
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
13 / 47
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
13 / 47

## Slide 14
// 11 EJES
LAS CAPAS COMO UN 'OSI INDUSTRIAL'
ABSTRACCIÓN
Como el modelo OSI de redes, RAMI apila capas de lo físico a lo abstracto.
Asset → Business
SEPARACIÓN
Cada capa tiene una responsabilidad clara; un cambio en una no rompe las otras.
Modularidad
INTEROPERABILIDAD
Estandarizar por capa permite que sistemas distintos se integren.
OPC UA en Communication
Pensar las capas de RAMI como un 'OSI de la fábrica' ayuda: cada capa aísla una preocupación y se estandariza por separado.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
14 / 47
Notes: La analogía con OSI (redes) hace intuitivas las seis capas. Cada una se estandariza y evoluciona por separado.

## Slide 15
// 12 EJES
EJE 1 — LAS SEIS CAPAS
De abajo (lo físico) hacia arriba (el negocio).
ASSET (ACTIVO)
El objeto físico real: máquina, sensor, producto, persona.
INTEGRATION
La transición de lo físico a lo digital: sensores, HMI, RFID.
COMMUNICATION
Protocolos y redes que transportan los datos (OPC UA).
INFORMATION
Los datos y su modelo semántico: qué significan.
FUNCTIONAL
Las funciones y servicios que operan sobre la información.
BUSINESS
Los procesos de negocio, reglas y modelos comerciales.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
15 / 47
Notes: Las seis capas van del activo físico al negocio. Recuerdan a un modelo de red (OSI) pero para la fábrica digital.

## Slide 16
// 13 EJES
EJE 2 — CICLO DE VIDA Y FLUJO DE VALOR
IEC 62890
TIPO FRENTE A INSTANCIA
// QUÉ SE HACE
Distingue el TIPO (el diseño, la definición del producto o de la máquina) de la INSTANCIA (cada unidad real fabricada y en operación). Cubre desde el desarrollo hasta el mantenimiento y el retiro. Permite gobernar el activo a lo largo de toda su vida, no solo cuando produce.
TIPO
Diseño, desarrollo, prototipo
INSTANCIA
Producción, uso, mantenimiento, retiro
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
16 / 47
Notes: El eje de ciclo de vida (IEC 62890) es lo que ISA-95 no tiene. Distinguir 'tipo' (el plano) de 'instancia' (la máquina real) es clave para el gemelo y la trazabilidad.

## Slide 17
// 14 EJES
EJE 3 — NIVELES JERÁRQUICOS
La jerarquía de ISA-95, extendida hacia arriba y hacia abajo.
PRODUCT
El producto mismo como parte del sistema (nuevo respecto de ISA-95).
FIELD DEVICE
Dispositivo de campo: sensor, actuador inteligente.
CONTROL DEVICE
Controlador: PLC, DCS.
STATION / WORK CENTER
Estación o centro de trabajo.
WORK UNIT / ENTERPRISE
Planta y empresa (como en ISA-95).
CONNECTED WORLD
Mundo conectado: cadenas de valor entre empresas (nuevo).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
17 / 47
Notes: RAMI extiende ISA-95: añade 'product' abajo y 'connected world' arriba. Reconoce que el producto y la red interempresa importan.

## Slide 18
// 15 EJES
CÓMO SE LEE UN PUNTO DEL CUBO
MÉTODO
TRES COORDENADAS
// QUÉ SE HACE
Cualquier elemento se ubica por (capa, fase del ciclo de vida, nivel jerárquico). Ejemplo: el modelo de datos de un sensor de vibración durante la operación de una máquina = (Information, Instancia-Uso, Field Device). Esa terna define qué es, en qué momento de su vida y en qué nivel actúa.
EJEMPLO
(Information, Uso, Field Device)
PARA QUÉ
Clarificar alcance y responsables
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
18 / 47
Notes: Ejercicio mental: ubicar elementos en el cubo. Refuerza la lógica tridimensional.

## Slide 19
// 16 EJES
UBICANDO DECISIONES EN EL CUBO
DECISIÓN
CAPA
NIVEL
Elegir protocolo OPC UA
Communication
Field/Control
Modelo de datos del lote
Information
Station/Work
Regla de negocio de calidad
Business
Enterprise
Sensor de temperatura
Asset/Integration
Field Device
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
19 / 47
Notes: Ubicar decisiones en el cubo aclara quién debe participar y qué estándares aplican. Base del taller.

## Slide 20
// 17 EJES
POR QUÉ TRES EJES Y NO UNO
ISA-95
un solo eje (jerarquía): dónde ocurre, pero no en qué momento ni capa
RAMI
tres ejes: dónde, cuándo (ciclo de vida) y en qué capa de abstracción
GEMELO
el eje de ciclo de vida es lo que hace posible el gemelo digital
// LECTURA CLAVE
La gran aportación de RAMI sobre ISA-95 es el eje de ciclo de vida: permite gobernar el activo desde su diseño hasta su retiro, y sincronizar el gemelo digital con su instancia física a lo largo del tiempo.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
20 / 47
Notes: El eje de ciclo de vida es la clave de RAMI y del gemelo digital (S12). Sin él, no hay 'tipo vs instancia'.

## Slide 21
SECCIÓN
03
EL ASSET ADMINISTRATION SHELL
> El gemelo administrativo del activo
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
21 / 47
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
21 / 47

## Slide 22
// 18 AAS
QUÉ ES EL AAS
AAS
Asset Administration Shell: la representación digital estandarizada de un activo, su interfaz con el mundo I4.0.
Pasaporte digital
COMPONENTE I4.0
Activo + AAS = 'componente Industrie 4.0', la unidad básica interoperable.
Activo + su cáscara
GEMELO ADMINISTRATIVO
El AAS es un tipo de gemelo digital centrado en datos, capacidades e identidad, no en la simulación física.
Se liga a S12
El AAS es la 'cáscara' digital que envuelve un activo y expone, de forma estándar, su identidad, sus datos y sus capacidades a otros sistemas.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
22 / 47
Notes: El AAS es el habilitador práctico de la interoperabilidad de RAMI. Es un gemelo 'administrativo' (datos/identidad), complementario al gemelo de simulación (S12).

## Slide 23
// 19 AAS
ANATOMÍA DEL AAS — SUBMODELOS
El AAS organiza la información del activo en submodelos estandarizados.
IDENTIFICACIÓN
Identidad única del activo (fabricante, serie, tipo).
DOCUMENTACIÓN
Manuales, planos, certificados del activo.
CAPACIDADES
Qué puede hacer el activo (skills, funciones).
ESTADO / DATOS
Variables operativas y de condición en tiempo real.
MANTENIMIENTO
Historial y plan de mantenimiento.
SEGURIDAD
Certificados y propiedades de seguridad del activo.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
23 / 47
Notes: Los submodelos son extensibles y estandarizables por dominio. Permiten que máquinas de distintos fabricantes 'se entiendan'.

## Slide 24
// 20 AAS
TIPOS DE AAS
El AAS existe en distintas formas según su interacción.
TIPO 1 · PASIVO
Archivo intercambiable (p. ej. un paquete AASX) que documenta el activo.
TIPO 2 · REACTIVO
Servicio con API que responde consultas sobre el activo en tiempo real.
TIPO 3 · PROACTIVO
Agente que negocia e interactúa autónomamente con otros AAS.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
24 / 47
Notes: La progresión pasivo→reactivo→proactivo es la visión de la 'fábrica que se auto-organiza'. Hoy dominan tipos 1-2.

## Slide 25
// 21 AAS
EL AAS Y LA INTEROPERABILIDAD
POR QUÉ IMPORTA
QUE LAS MÁQUINAS SE ENTIENDAN
// QUÉ SE HACE
Sin AAS, integrar una máquina nueva exige programar su interfaz a medida. Con AAS, la máquina 'se presenta' con un formato estándar: identidad, capacidades y datos. Esto reduce el costo de integración, el lock-in y el tiempo de puesta en marcha. Es interoperabilidad plug-and-produce.
BENEFICIO
Menos integración a medida · menos lock-in
GOBIERNO
Exigir AAS en las compras (adquisición)
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
25 / 47
Notes: El AAS ataca el lock-in de integración. El gobierno puede exigirlo en las especificaciones de compra (principio 3 de 38500).

## Slide 26
// 22 AAS
ESTADO DE ADOPCIÓN DEL AAS
Dónde está la tecnología en 2024–2026.
MADURANDO
Especificaciones IDTA en evolución; herramientas y ejemplos crecientes.
ADOPCIÓN TEMPRANA
Fabricantes de maquinaria empiezan a entregar AAS con sus equipos.
SUBMODELOS ESTÁNDAR
Se estandarizan submodelos por dominio (placa de características, huella de carbono).
REALIDAD PYME
Aún incipiente en la pyme; conviene conocerlo y exigirlo a futuro.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
26 / 47
Notes: Actualizar expectativas: el AAS aún madura. Para el estudiante, lo relevante es conocerlo y anticiparlo en decisiones de compra.

## Slide 27
// 23 AAS
AAS Y GEMELO DIGITAL
AAS
gemelo administrativo: identidad, datos, capacidades, documentación
GEMELO SIM.
gemelo de simulación: réplica del comportamiento físico (S12)
JUNTOS
el AAS es la 'ficha'; el gemelo de simulación, el 'modelo que corre'
// LECTURA CLAVE
AAS y gemelo digital de simulación son complementarios: el AAS estandariza la identidad y los datos del activo; el gemelo de simulación (S12) modela su comportamiento. Un CPPS maduro usa ambos.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
27 / 47
Notes: Distinguir AAS (datos/identidad estandarizados) del gemelo de simulación (comportamiento). Anticipa S12.

## Slide 28
// 24 AAS
FORMATOS Y HERRAMIENTAS DEL AAS
PRÁCTICA
AASX Y ECOSISTEMA
// QUÉ SE HACE
El AAS se materializa en el formato de paquete AASX (un archivo intercambiable) y se manipula con herramientas como el AASX Package Explorer y servidores AAS de referencia. Existen SDK para leer/escribir submodelos. El estudiante debe saber que hay un tooling concreto detrás del concepto.
FORMATO
AASX · AASX Package Explorer · servidores AAS
ESTÁNDARES
Especificaciones IDTA (Part 1–5)
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
28 / 47
Notes: Aterriza el AAS con herramientas reales. Útil para quien quiera experimentar más allá de la teoría.

## Slide 29
SECCIÓN
04
RAMI 4.0 FRENTE A OTROS MODELOS
> IIRA e ISA-95: cómo encajan
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
29 / 47
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
29 / 47

## Slide 30
// 25 COMPARA
RAMI 4.0 VS IIRA
RAMI 4.0 (EUROPA)
Origen: Plattform Industrie 4.0
Enfoque: manufactura y producto
Tridimensional (cubo)
Fuerte en ciclo de vida
Núcleo: AAS
IIRA (EE. UU.)
Origen: Industrial Internet Consortium
Enfoque: sistemas industriales amplios (IoT)
Basado en viewpoints
Fuerte en interoperabilidad de sistemas
Núcleo: patrones de conectividad
// No compiten: RAMI y IIRA se han alineado (mapeo conjunto). Distintos énfasis, objetivos compatibles.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
30 / 47
Notes: RAMI (manufactura, producto) e IIRA (sistemas industriales, IoT) son complementarios. Existe un mapeo oficial entre ambos.

## Slide 31
// 26 COMPARA
RAMI Y ISA-95 — LA RELACIÓN
RAMI no reemplaza a ISA-95; lo integra y lo amplía.
ISA-95 EN RAMI
La jerarquía de ISA-95 es el eje 3 de RAMI, extendido con 'product' y 'connected world'.
LO QUE AÑADE RAMI
El eje de capas (arquitectura) y el de ciclo de vida, ausentes en ISA-95.
COMPLEMENTO
ISA-95 detalla la integración vertical; RAMI da el marco tridimensional completo.
EN LA PRÁCTICA
Se usan juntos: ISA-95 para integrar ERP-MES, RAMI para ubicar y comunicar.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
31 / 47
Notes: Mensaje clave: RAMI ⊃ ISA-95. La jerarquía de ISA-95 vive dentro de RAMI como uno de sus tres ejes.

## Slide 32
// 27 COMPARA
MODELOS DE REFERENCIA — PANORAMA
El ecosistema de marcos de arquitectura industrial.
RAMI 4.0
Marco tridimensional europeo; núcleo AAS.
IIRA
Arquitectura del internet industrial (EE. UU.).
ISA-95 / 62264
Integración empresa-control (vertical).
ISA-88
Control por lotes (batch).
NIST SM SYSTEMS
Marco de sistemas de manufactura inteligente.
TOGAF
Arquitectura empresarial general (negocio-TI).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
32 / 47
Notes: No hay un único marco: se combinan según el propósito. El gobierno decide cuáles adopta como referencia (APO03).

## Slide 33
// 28 COMPARA
EL HILO DIGITAL (DIGITAL THREAD)
CONCEPTO CLAVE
CONTINUIDAD DEL DATO EN EL CICLO DE VIDA
// QUÉ SE HACE
El hilo digital es el flujo de datos que conecta todas las fases del ciclo de vida de un producto o activo: diseño, producción, operación, servicio. RAMI (con su eje de ciclo de vida) y el AAS son sus habilitadores. Permite, por ejemplo, que un dato de diseño llegue hasta el mantenimiento de la máquina en planta.
HABILITADORES
Eje de ciclo de vida · AAS · gemelo
VALOR
Trazabilidad y mejora de extremo a extremo
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
33 / 47
Notes: El hilo digital es la promesa de continuidad de datos que RAMI hace posible. Conecta ingeniería, producción y servicio.

## Slide 34
// 29 COMPARA
NO CAER EN LA 'GUERRA DE MARCOS'
COMPLEMENTAN
RAMI, IIRA, ISA-95 resuelven aspectos distintos y compatibles
MAPEAN
existen mapeos oficiales entre ellos; no hay que elegir uno solo
GOBIERNO
la decisión es qué referencias adoptar, no cuál es 'la mejor'
// LECTURA CLAVE
Discutir cuál marco es 'superior' es estéril: se diseñaron para propósitos distintos y se han alineado. El gobierno de arquitectura (APO03) selecciona un conjunto coherente de referencias, no un único ganador.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
34 / 47
Notes: Evitar el debate improductivo. Los marcos se combinan; el gobierno decide el conjunto de referencia.

## Slide 35
SECCIÓN
05
RAMI 4.0 EN LA PRÁCTICA
> De modelo abstracto a herramienta de gobierno
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
35 / 47
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
35 / 47

## Slide 36
// 30 APLICACIÓN
CASO — GEMELO DE UNA LÍNEA DE EMPAQUE
CASO
UBICAR EL PROYECTO EN RAMI
// QUÉ SE HACE
Un proyecto de gemelo digital de una línea de empaque se mapea en RAMI: capas Information y Functional; fase Instancia-Uso del ciclo de vida; niveles Station y Work Unit. Ese mapeo revela que participan TI (información), ingeniería (funcional) y planta (operación), y que se apoya en el AAS de las máquinas.
COORDENADAS
(Information/Functional, Uso, Station/Work)
REVELA
Stakeholders, estándares y riesgos
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
36 / 47
Notes: Caso que muestra RAMI como herramienta de scoping. Mapear el proyecto en el cubo aclara quién y qué participa.

## Slide 37
// 31 APLICACIÓN
CÓMO USA RAMI EL GOBIERNO
RAMI aporta a varias tareas de gobierno de la tecnología.
ALCANCE
Ubicar una iniciativa en el cubo delimita qué cubre y qué no.
RESPONSABLES
Cada capa/nivel sugiere qué áreas y roles deben participar.
ESTÁNDARES
Cada coordenada apunta a los estándares aplicables (OPC UA, ISA-95).
RIESGO
La capa de comunicación y el nivel de campo concentran el riesgo OT.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
37 / 47
Notes: RAMI operacionaliza el gobierno de arquitectura: ubicar en el cubo aclara alcance, responsables, estándares y riesgo.

## Slide 38
// 32 APLICACIÓN
DE CAPA RAMI A ESTÁNDAR DEL CURSO
CAPA RAMI
QUÉ CONTIENE
ESTÁNDAR (SESIÓN)
Communication
Protocolos
OPC UA / MQTT (S10-11)
Information
Modelo de datos
ISA-95 (S07)
Functional
Servicios
Gemelo / analítica (S12-13)
Business
Reglas de negocio
Gobierno (U1)
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
38 / 47
Notes: Las capas de RAMI mapean directamente a las sesiones del curso. RAMI es el 'índice' de la Unidad 2-3.

## Slide 39
// 33 APLICACIÓN
LAB DE LA UNIDAD 2 — MODELAR LA ARQUITECTURA
SEGUIMIENTO
ISA-95 + RAMI DEL PROYECTO
// QUÉ SE HACE
Para el proceso del proyecto: 1) modela sus niveles ISA-95 (0–4) y los flujos de información. 2) Ubica sus elementos clave en el cubo RAMI (capa × ciclo de vida × nivel). 3) Identifica qué activos deberían tener AAS. Entregable: diagramas de arquitectura que alimentan el Entregable 2.
FORMATO
Diagrama ISA-95 + mapeo RAMI
ALIMENTA
Entregable 2 (semana 13)
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
39 / 47
Notes: Este lab (junto con S07) produce la arquitectura del Entregable 2. Herramientas: draw.io/Archi.

## Slide 40
// 34 APLICACIÓN
RAMI, EN UNA FRASE POR EJE
CAPAS
¿en qué nivel de abstracción actúa? de lo físico al negocio
CICLO
¿en qué momento de la vida del activo? tipo o instancia
JERARQUÍA
¿en qué nivel de la fábrica? de producto a mundo conectado
// LECTURA CLAVE
Tres preguntas resumen RAMI. Aplicarlas a cualquier iniciativa ciber-física la ubica en el cubo y revela su alcance, sus responsables y sus estándares. Esa es la utilidad práctica del modelo para el gobierno.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
40 / 47
Notes: Síntesis operativa de RAMI en tres preguntas. Es la forma de usar el modelo sin perderse en la teoría.

## Slide 41
// 35 APLICACIÓN
IDEAS PARA EL PROYECTO
MAPEA
Ubica tu proyecto en las tres dimensiones de RAMI.
EXTIENDE ISA-95
Usa la jerarquía de S07 como el eje 3 de RAMI.
PIENSA EL CICLO DE VIDA
No solo la operación: diseño, servicio y retiro.
EXIGE AAS
Considera pedir AAS en compras de maquinaria nueva.
CONECTA CON GOBIERNO
La arquitectura es una decisión APO03.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
41 / 47
Notes: Orientaciones para aplicar RAMI en el proyecto. Conecta técnica (U2) con gobierno (U1).

## Slide 42
SECCIÓN
06
CIERRE
> Síntesis, glosario y referencias
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
42 / 47
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
42 / 47

## Slide 43
// 36 CIERRE
PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
RAMI 4.0
Cubo de tres ejes: capas, ciclo de vida, jerarquía.
6 CAPAS
Asset, Integration, Communication, Information, Functional, Business.
CICLO DE VIDA
Tipo vs instancia; lo que ISA-95 no tiene.
AAS
El gemelo administrativo estandarizado del activo.
EXTIENDE ISA-95
RAMI envuelve la jerarquía de ISA-95.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
43 / 47
Notes: Repaso. Verificar los tres ejes y el papel del AAS.

## Slide 44
// 37 CIERRE
DÓNDE VAMOS — UNIDAD 2
S06
I4.0 Y CPS
Visión.
S07
ISA-95
Integración vertical.
S08
RAMI 4.0
Arquitectura y AAS · hoy.
S09
IIOT/EDGE/NUBE
Cierre de la Unidad 2.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
44 / 47
Notes: S09 cierra la Unidad 2 con las arquitecturas IIoT, edge y nube que dan sustrato a RAMI.

## Slide 45
// 38 CIERRE
GLOSARIO ESENCIAL
RAMI 4.0
Reference Architectural Model Industrie 4.0.
DIN SPEC 91345
Norma que define RAMI 4.0.
AAS
Asset Administration Shell: gemelo administrativo del activo.
Componente I4.0
Activo más su AAS.
Capas RAMI
Asset, Integration, Communication, Information, Functional, Business.
Tipo / instancia
El diseño vs la unidad real (ciclo de vida).
Hilo digital
Continuidad de datos en todo el ciclo de vida.
IIRA
Industrial Internet Reference Architecture (EE. UU.).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
45 / 47
Notes: Vocabulario de arquitectura de referencia.

## Slide 46
// 39 CIERRE
REFERENCIAS Y RECURSOS
Toca el enlace para abrir la fuente · libre = acceso gratuito · de pago = compra o biblioteca
Plattform Industrie 4.0 — RAMI 4.0 y AAS (documentos) · libre
https://www.plattform-i40.de/
IDTA — Asset Administration Shell (especificaciones) · libre
https://industrialdigitaltwin.org/
Industrial Internet Consortium — IIRA · libre
https://www.iiconsortium.org/iira/
DIN SPEC 91345 (2016) — RAMI 4.0 (texto normativo) · de pago
https://www.dinmedia.de/en/technical-rule/din-spec-91345/250940128
IEC 62890 — gestión del ciclo de vida (norma) · de pago
https://webstore.iec.ch/
IEC 62264 / ISA-95 — jerarquía base (eje 3) · de pago
https://www.isa.org/
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
46 / 47
Notes: Fuentes de RAMI 4.0 y del Asset Administration Shell.

## Slide 47
FIN SESIÓN 08
PRÓXIMA
SESIÓN 09
> IIoT, COMPUTACIÓN EN EL BORDE Y NUBE
Arquitectura IIoT de referencia, criterios edge/fog/cloud y gobierno de la arquitectura nube-planta.
root@planta:~# next --session 09 _
GOBIERNO DE TI · CPPS
S08 · RAMI 4.0
47 / 47
Notes: S09 cierra la Unidad 2 con el sustrato de cómputo y conectividad del CPPS.