## Slide 1
01000111 01001111 01000010 01001001 01000101 01010010 01001110 01001111 01000100 01000101 01010100 01001001
8 50155-3M · PREGRADO
SESIÓN 09 / 16
IIOT, EDGE
& NUBE
> La arquitectura de datos del sistema ciber-físico: del sensor a la nube
DOCENTE
Jorge Andrés Dapena — MSc.
UNIDAD
U2 · Sistemas ciber-físicos · SEMANA 9
INSTITUCIÓN
Universidad de San Buenaventura — Medellín (Bello)
GOBIERNO DE TI Y SISTEMAS CIBER-FÍSICOS DE PRODUCCIÓN · 2026-2
Notes: Cierre de la Unidad 2. El sustrato de cómputo y conectividad que da vida a ISA-95 y RAMI. Decisiones borde/nube como gobierno.

## Slide 2
// 01 INICIO
AGENDA DE LA SESIÓN
A
Arquitectura IIoT
Del sensor a la aplicación: la cadena de datos
B
Edge, fog y cloud
Dónde procesar y por qué
C
Plataformas industriales
Capacidades y dependencia de proveedor
D
Gobierno nube-planta
Qué va dónde y quién lo decide
E
Conectividad y seguridad
5G, TSN y protección del borde
F
Cierre de la Unidad 2
Lab, síntesis y referencias
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
02 / 46
Notes: De la arquitectura técnica a la decisión de gobierno sobre dónde vive el dato.

## Slide 3
// 02 IIOT
EL BORDE Y LA NUBE EN CIFRAS
75 %
DATOS PROCESADOS FUERA DEL DC (TENDENCIA)
ms
LATENCIA EDGE
5
CAPAS IIoT
5G/TSN
REDES DETERMINISTAS
EDGE
Cómputo cerca del proceso
FOG
Capa intermedia (gateway/planta)
CLOUD
Cómputo elástico centralizado
CRITERIOS
Latencia, ancho de banda, soberanía, costo
DECISIÓN
Qué se queda, qué sube
RIESGO
Vendor lock-in y soberanía del dato
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
03 / 46
Notes: La tendencia es procesar más cerca del dato (edge). La decisión borde/nube es de gobierno, no solo técnica.

## Slide 4
// 03 IIOT
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
01
Describir la arquitectura IIoT de referencia del sensor a la aplicación.
02
Distinguir edge, fog y cloud y sus criterios de decisión.
03
Evaluar plataformas industriales y el riesgo de dependencia.
04
Decidir qué datos se procesan en el borde y cuáles en la nube.
05
Relacionar la arquitectura con la conectividad y la seguridad.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
04 / 46
Notes: Objetivo central: gobernar la decisión de dónde vive el dato y el modelo.

## Slide 5
SECCIÓN
01
ARQUITECTURA IIOT DE REFERENCIA
> La cadena de datos del sistema ciber-físico
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
05 / 46
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
05 / 46

## Slide 6
// 04 ARQUITECTURA
DEL SENSOR A LA APLICACIÓN
01
DISPOSITIVO
Sensores y actuadores.
02
GATEWAY
Traduce protocolos.
03
BORDE (EDGE)
Procesa cerca.
04
PLATAFORMA
Nube/planta.
05
APLICACIÓN
Tableros, IA, ERP.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
06 / 46
Notes: Las cinco capas del IIoT. El dato fluye de abajo (físico) a arriba (aplicación), procesándose en el camino.

## Slide 7
// 05 ARQUITECTURA
CAPA DE DISPOSITIVO Y CONECTIVIDAD
Donde el mundo físico se vuelve dato.
SENSORES
Miden variables: temperatura, vibración, presión, caudal, energía, visión.
ACTUADORES
Ejecutan acciones: válvulas, motores, relés. Cierran el lazo de control.
GATEWAY
Traduce protocolos OT (Modbus, PROFINET) a IT (MQTT, OPC UA) y agrega datos.
CONECTIVIDAD
Cableada (Ethernet industrial) o inalámbrica (Wi-Fi, 5G, LoRa).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
07 / 46
Notes: El gateway es el traductor IT/OT. La elección de sensores y conectividad condiciona todo lo que sigue.

## Slide 8
// 06 ARQUITECTURA
CAPA DE PROCESAMIENTO Y APLICACIÓN
Donde el dato se vuelve información y decisión.
BORDE (EDGE)
Procesa localmente: filtrado, agregación, inferencia de modelos, control rápido.
PLATAFORMA
Almacena, gestiona dispositivos, ejecuta analítica a escala (nube o planta).
APLICACIONES
Tableros de OEE, mantenimiento predictivo, integración con ERP/MES.
ANALÍTICA / IA
Modelos que predicen, optimizan y detectan anomalías (S13).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
08 / 46
Notes: La capa de procesamiento se reparte entre borde y nube: esa repartición es la gran decisión de arquitectura.

## Slide 9
// 07 ARQUITECTURA
QUÉ PASA EN CADA CAPA
CAPA
FUNCIÓN
EJEMPLO
Dispositivo
Sensar/actuar
Sensor de vibración
Gateway
Traducir/agregar
Modbus → MQTT
Borde
Procesar local
Detección de anomalía
Plataforma
Escalar/almacenar
Historiador en nube
Aplicación
Decidir/mostrar
Tablero de OEE
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
09 / 46
Notes: Tabla síntesis de la arquitectura IIoT. Cada capa añade valor y también riesgo y costo.

## Slide 10
// 08 ARQUITECTURA
IIOT FRENTE A IOT DE CONSUMO
El IIoT tiene exigencias que el IoT doméstico no.
FIABILIDAD
Debe operar 24/7 en ambientes duros (calor, polvo, vibración).
DETERMINISMO
Latencia y sincronía predecibles para el control.
LONGEVIDAD
Ciclos de vida de 10–20 años, no 2–3.
SEGURIDAD
Un fallo tiene consecuencias físicas, no solo de datos.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
10 / 46
Notes: Recalcar: IIoT ≠ IoT de consumo. Las exigencias industriales cambian todas las decisiones de diseño.

## Slide 11
// 09 ARQUITECTURA
EL DATO ES EL NUEVO PRODUCTO DE LA PLANTA
VOLUMEN
un solo activo genera miles de señales por segundo
VALOR
el dato bien usado predice, optimiza y prueba cumplimiento
COSTO
transmitir y almacenar todo a la nube es caro e innecesario
// LECTURA CLAVE
El IIoT produce un torrente de datos. No todo debe subir a la nube: el gobierno decide qué se procesa en el borde (rápido y barato) y qué se envía a la nube (para analítica profunda). Enviar todo es un error de costo y de riesgo.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
11 / 46
Notes: Introduce la decisión edge/cloud desde el ángulo del dato. No todo el dato tiene el mismo valor ni destino.

## Slide 12
SECCIÓN
02
EDGE, FOG Y CLOUD
> Dónde procesar y por qué
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
12 / 46
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
12 / 46

## Slide 13
// 10 EDGE
TRES LUGARES PARA EL CÓMPUTO
EDGE (BORDE)
Cómputo en o junto al dispositivo/máquina. Mínima latencia, opera sin red.
Gateway, PLC inteligente
FOG (NIEBLA)
Capa intermedia a nivel de planta: agrega y coordina varios bordes.
Servidor de planta
CLOUD (NUBE)
Cómputo elástico y centralizado. Gran escala, pero con latencia y dependencia de red.
Plataforma en nube
No es 'edge vs cloud': es un continuo. El cómputo se distribuye entre borde, niebla y nube según la necesidad de cada tarea.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
13 / 46
Notes: El edge y la nube son complementarios, no rivales. La niebla (fog) es la capa de planta que los coordina.

## Slide 14
// 11 EDGE
LOS CINCO CRITERIOS DE DECISIÓN
Qué determina si una tarea va al borde o a la nube.
LATENCIA
Control y seguridad exigen respuesta en ms → borde.
ANCHO DE BANDA
Datos masivos que no caben en la red → procesar en borde.
SOBERANÍA
Datos sensibles que no deben salir de planta/país → borde/local.
DISPONIBILIDAD
Debe operar sin conexión a internet → borde.
COSTO
Transmitir y almacenar todo en nube es caro → filtrar en borde.
ESCALA / IA
Analítica pesada y entrenamiento de modelos → nube.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
14 / 46
Notes: Los cinco criterios (latencia, banda, soberanía, disponibilidad, costo) guían el reparto. La escala favorece la nube.

## Slide 15
// 12 EDGE
EDGE VS CLOUD — FORTALEZAS
BORDE (EDGE)
Latencia mínima (control)
Opera sin conexión
Menos datos transmitidos
Soberanía del dato
Respuesta en tiempo real
NUBE (CLOUD)
Cómputo elástico e ilimitado
Entrenamiento de modelos IA
Almacenamiento masivo barato
Vista consolidada de flota
Actualización centralizada
// La arquitectura moderna es híbrida: inferir en el borde, entrenar en la nube.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
15 / 46
Notes: Patrón dominante: entrenar modelos en la nube, ejecutarlos (inferir) en el borde. Lo mejor de ambos.

## Slide 16
// 13 EDGE
IA EN EL BORDE (EDGE AI)
TENDENCIA 2024–2026
INFERENCIA JUNTO AL PROCESO
// QUÉ SE HACE
Los modelos de IA se entrenan en la nube (con datos históricos de la flota) pero se ejecutan en el borde (inferencia en tiempo real sobre el proceso). Así se detecta una anomalía en milisegundos sin depender de la red. Es la tendencia que hace viable el mantenimiento predictivo en planta.
PATRÓN
Entrenar en nube · inferir en borde
SE PROFUNDIZA EN
Analítica y predictivo (S13)
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
16 / 46
Notes: Edge AI es la tendencia que aterriza la analítica en planta. Entrenar en nube, inferir en borde.

## Slide 17
// 14 EDGE
DÓNDE PONER CADA TAREA
TAREA
DÓNDE
POR QUÉ
Control de la máquina
Borde/PLC
Latencia crítica
Detección de anomalía
Borde
Tiempo real
Entrenamiento de modelos
Nube
Escala de cómputo
Tablero de flota
Nube
Vista consolidada
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
17 / 46
Notes: Regla práctica: lo urgente y sensible, al borde; lo pesado y consolidado, a la nube.

## Slide 18
// 15 EDGE
EL ERROR DE 'TODO A LA NUBE'
LATENCIA
el control no puede esperar el viaje de ida y vuelta a la nube
DEPENDENCIA
si cae internet, la planta no puede quedar ciega o detenida
COSTO
transmitir y almacenar todo dispara el gasto operativo
// LECTURA CLAVE
Enviar todo a la nube parece simple pero falla: el control necesita el borde, la operación no puede depender de internet y el costo se dispara. La nube es para lo que aporta escala, no para todo. El gobierno evita este error.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
18 / 46
Notes: Advertir contra la moda 'cloud-first' aplicada a OT sin criterio. El borde no es opcional en producción.

## Slide 19
SECCIÓN
03
PLATAFORMAS INDUSTRIALES
> Capacidades, elección y dependencia
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
19 / 46
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
19 / 46

## Slide 20
// 16 PLATAFORMAS
QUÉ HACE UNA PLATAFORMA IIOT
Las capacidades típicas de una plataforma industrial.
CONECTIVIDAD
Conectar y gestionar miles de dispositivos y protocolos.
GESTIÓN DE DATOS
Ingesta, almacenamiento (series de tiempo) y contexto.
ANALÍTICA
Motores de reglas, ML y visualización.
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS
Aprovisionar, actualizar y monitorear el parque.
INTEGRACIÓN
APIs para conectar con ERP, MES y otras apps.
SEGURIDAD
Identidad, cifrado y control de acceso de dispositivos.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
20 / 46
Notes: Las plataformas concentran conectividad, datos, analítica y seguridad. Elegir una es una decisión de arquitectura mayor.

## Slide 21
// 17 PLATAFORMAS
TIPOS DE PLATAFORMA
El mercado ofrece distintos enfoques.
NUBE HIPERESCALA
Plataformas IoT de grandes proveedores de nube. Potentes, riesgo de lock-in.
ESPECIALISTA INDUSTRIAL
Proveedores enfocados en OT y manufactura.
ABIERTA / OPEN SOURCE
Componentes abiertos (Node-RED, Grafana, brokers). Flexible, exige capacidad propia.
DEL FABRICANTE
Plataforma del fabricante de la maquinaria. Cómoda, fuerte dependencia.
HÍBRIDA
Combinación: núcleo abierto + servicios de nube.
CRITERIO
La elección depende de estrategia, talento y apetito de dependencia.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
21 / 46
Notes: No hay plataforma 'mejor': depende del contexto. La abierta da control pero exige talento; la del fabricante es cómoda pero ata.

## Slide 22
// 18 PLATAFORMAS
EL RIESGO DE VENDOR LOCK-IN
RIESGO CLAVE
LA CAUTIVIDAD DE PROVEEDOR
// QUÉ SE HACE
Adoptar una plataforma propietaria puede atar a la empresa por décadas: datos en formatos cerrados, integraciones específicas, costos crecientes y dificultad para cambiar. En OT, con ciclos de 15–20 años, el lock-in es un riesgo de gobierno mayor. Se mitiga con estándares abiertos (OPC UA, MQTT), portabilidad de datos y arquitecturas desacopladas.
MITIGACIÓN
Estándares abiertos · portabilidad · UNS
PRINCIPIO
Adquisición analizada (38500)
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
22 / 46
Notes: El lock-in es el riesgo #1 de las plataformas. La defensa: estándares abiertos y arquitecturas desacopladas (UNS, S11).

## Slide 23
// 19 PLATAFORMAS
CRITERIOS PARA ELEGIR PLATAFORMA
Qué evaluar antes de comprometerse.
ESTÁNDARES
¿Soporta OPC UA, MQTT y formatos abiertos de datos?
PORTABILIDAD
¿Puedo llevarme mis datos y modelos si cambio de proveedor?
SOBERANÍA
¿Dónde se almacenan los datos? ¿Cumple la regulación?
TCO
¿Cuál es el costo total a 10 años, no solo la licencia inicial?
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
23 / 46
Notes: Los criterios de elección conectan con el gobierno: adquisición analizada y arquitectura. Base del taller.

## Slide 24
// 20 PLATAFORMAS
HERRAMIENTAS ABIERTAS DEL LABORATORIO
HERRAMIENTA
FUNCIÓN
CAPA
Mosquitto
Broker MQTT
Conectividad
Node-RED
Orquestación de flujos
Borde/integración
InfluxDB/Timescale
Series de tiempo
Datos
Grafana
Visualización
Aplicación
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
24 / 46
Notes: El laboratorio del curso usa una pila abierta que replica una plataforma IIoT sin lock-in. Se usa en S10-S11.

## Slide 25
// 21 PLATAFORMAS
COMPRAR CAPACIDAD, NO DEPENDENCIA
ESTÁNDAR
exigir OPC UA/MQTT y datos portables en cada compra
DESACOPLAR
un UNS entre la planta y las apps reduce la dependencia
GOBERNAR
la plataforma es una decisión estratégica de 10+ años
// LECTURA CLAVE
El objetivo del gobierno no es evitar los proveedores, sino comprar capacidad sin quedar cautivo. Estándares abiertos, portabilidad de datos y arquitecturas desacopladas (UNS) mantienen la libertad de elegir a futuro.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
25 / 46
Notes: Mensaje de gobierno sobre plataformas: capacidad sí, cautividad no. Estándares y desacople.

## Slide 26
// 22 PLATAFORMAS
MODELOS DE SERVICIO EN LA NUBE
Cuánto gestiona el proveedor y cuánto tú.
IAAS
Infraestructura: tú gestionas casi todo. Máximo control.
PAAS
Plataforma: el proveedor gestiona el entorno; tú, la app.
SAAS
Software listo: mínimo esfuerzo, máxima dependencia.
IIOT PAAS
Plataformas industriales como servicio.
EDGE-AS-A-SERVICE
Gestión del borde desde la nube.
CRITERIO
A más servicio, menos esfuerzo pero más dependencia.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
26 / 46
Notes: El modelo de servicio (IaaS/PaaS/SaaS) equilibra control y esfuerzo. Más 'as a service' = más comodidad y más lock-in.

## Slide 27
SECCIÓN
04
GOBIERNO DE LA ARQUITECTURA NUBE-PLANTA
> Qué va dónde y quién lo decide
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
27 / 46
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
27 / 46

## Slide 28
// 23 GOBIERNO
LA DECISIÓN DE ARQUITECTURA COMO GOBIERNO
APO03
QUÉ SE QUEDA Y QUÉ SUBE
// QUÉ SE HACE
Decidir qué datos y funciones viven en el borde, la planta o la nube es una decisión de arquitectura empresarial (APO03) con impacto de una década. Afecta latencia, costo, riesgo, soberanía y dependencia. No debe improvisarla un integrador: la gobierna un comité con principios de arquitectura claros.
DECIDE
Comité de arquitectura IT/OT · principios
IMPACTO
Costo, riesgo y agilidad a 10 años
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
28 / 46
Notes: La arquitectura nube-planta es gobierno (APO03). Requiere principios y un comité, no decisiones ad hoc.

## Slide 29
// 24 GOBIERNO
SOBERANÍA Y RESIDENCIA DEL DATO
Dónde vive el dato tiene implicaciones legales y estratégicas.
RESIDENCIA
En qué país/jurisdicción se almacena el dato (regulación aplicable).
SOBERANÍA
Quién tiene jurisdicción legal sobre el dato, aunque esté en la nube.
SENSIBILIDAD
Datos de proceso, recetas y calidad pueden ser secretos industriales.
CUMPLIMIENTO
Ley 1581 (datos personales) y normas sectoriales aplican al dato en nube.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
29 / 46
Notes: La soberanía del dato conecta arquitectura con cumplimiento (S15). Recetas y datos de proceso son secretos industriales.

## Slide 30
// 25 GOBIERNO
PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA NUBE-PLANTA
Reglas que un comité de arquitectura debería fijar.
CONTROL EN EL BORDE
El control y la seguridad crítica no dependen de la nube.
DATO SENSIBLE LOCAL
Recetas y datos regulados no salen sin autorización.
ESTÁNDARES ABIERTOS
OPC UA/MQTT y portabilidad para evitar lock-in.
OPERACIÓN SIN RED
La planta sigue operando aunque caiga internet.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
30 / 46
Notes: Los principios de arquitectura son el mecanismo de gobierno (dirigir). El proyecto propondrá los suyos.

## Slide 31
// 26 GOBIERNO
QUIÉN APRUEBA QUÉ CRUZA A LA NUBE
DECISIÓN
EL FLUJO DE APROBACIÓN
// QUÉ SE HACE
Antes de enviar un flujo de datos a la nube o dar acceso remoto a un proveedor, debe haber una aprobación explícita: ¿qué dato? ¿a dónde? ¿con qué protección? ¿quién responde? Sin este control, cada área conecta su nube y se pierde la visión (y el control) del riesgo IT/OT.
PREGUNTAS
¿Qué dato, a dónde, con qué control?
RIESGO SI FALTA
Shadow cloud y fuga de datos
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
31 / 46
Notes: El 'shadow cloud' (cada área con su nube) es un riesgo real. El gobierno pone un flujo de aprobación claro.

## Slide 32
// 27 GOBIERNO
REPARTO DE RESPONSABILIDAD (MODELO)
DECISIÓN
DECIDE
CONSULTA
Qué va a la nube
Comité arquitectura
CISO, planta
Acceso remoto proveedor
CISO
Planta, legal
Residencia del dato
Legal/cumplimiento
CIO
Elección de plataforma
CIO/CTO
Comité TI
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
32 / 46
Notes: Reparto de decisiones (liga a la matriz de derechos de decisión de S01). El proyecto lo adaptará.

## Slide 33
// 28 GOBIERNO
ARQUITECTURA SIN GOBIERNO = DEUDA
SHADOW
cada área conecta su nube sin coordinación: caos y riesgo
LOCK-IN
decisiones ad hoc que atan a la empresa por décadas
GOBERNAR
principios de arquitectura y aprobación evitan la deuda técnica
// LECTURA CLAVE
Una arquitectura nube-planta sin gobierno acumula deuda técnica, riesgo y dependencia. Con principios claros, un comité y un flujo de aprobación, la misma tecnología se vuelve un activo estratégico coherente.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
33 / 46
Notes: Cierra la sección uniendo arquitectura y gobierno. Sin gobierno, la nube es deuda; con él, ventaja.

## Slide 34
SECCIÓN
05
CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL BORDE
> Redes deterministas y protección de la periferia
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
34 / 46
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
34 / 46

## Slide 35
// 29 CONECTIVIDAD
TECNOLOGÍAS DE CONECTIVIDAD
Cómo se conectan los dispositivos en planta.
ETHERNET INDUSTRIAL
PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT: cableado determinista.
TSN
Time-Sensitive Networking: Ethernet estándar con determinismo.
5G PRIVADO
Red celular privada de baja latencia para planta.
WI-FI 6
Inalámbrico de alta capacidad para movilidad (AMR, tablets).
LPWAN
LoRa, NB-IoT: sensores de bajo consumo y largo alcance.
CRITERIO
Latencia, determinismo, movilidad y alcance definen la elección.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
35 / 46
Notes: La conectividad determina qué es posible. TSN y 5G privado habilitan control inalámbrico determinista (tendencia).

## Slide 36
// 30 CONECTIVIDAD
5G Y TSN — CONTROL DETERMINISTA
TENDENCIA
TIEMPO REAL SOBRE RED ESTÁNDAR
// QUÉ SE HACE
TSN lleva determinismo (latencia y sincronía garantizadas) al Ethernet estándar; el 5G privado lo hace inalámbrico. Juntos permiten control en tiempo real sin cableado dedicado, habilitando líneas flexibles y móviles. Es una de las tendencias que más cambiará la arquitectura de planta en 2024–2026.
HABILITA
Control inalámbrico · líneas flexibles · AMR
CONSIDERAR
Nuevas superficies de ataque
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
36 / 46
Notes: TSN + 5G privado es un habilitador clave. Pero cada red inalámbrica nueva es una superficie de ataque nueva.

## Slide 37
// 31 CONECTIVIDAD
SEGURIDAD DEL BORDE
El borde amplía la superficie de ataque; hay que protegerlo.
IDENTIDAD DE DISPOSITIVO
Cada dispositivo autenticado con certificado; nada anónimo.
CIFRADO
Datos cifrados en tránsito (TLS) y en reposo.
SEGMENTACIÓN
El borde en su zona; nada cruza sin control (modelo Purdue).
ACTUALIZACIÓN
Firmware actualizable de forma segura (reto en OT longevo).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
37 / 46
Notes: Anticipa S14. El borde se asegura desde el diseño: identidad, cifrado, segmentación y actualización.

## Slide 38
// 32 CONECTIVIDAD
COSTOS OCULTOS DE LA NUBE
El OPEX que sorprende en la factura.
EGRESO DE DATOS
Sacar datos de la nube cuesta; el ingreso suele ser gratis.
ALMACENAMIENTO
Guardar todo el histórico crece sin límite si no se gestiona.
CÓMPUTO
Entrenar modelos y consultas pesadas se pagan por uso.
OPTIMIZAR
Filtrar en el borde reduce egreso y almacenamiento.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
38 / 46
Notes: Los costos ocultos de la nube son un punto ciego del business case. El borde y la retención los controlan.

## Slide 39
// 33 CONECTIVIDAD
LAB 4 — ARQUITECTURA DE REFERENCIA IIOT
SEGUIMIENTO
DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL PROYECTO
// QUÉ SE HACE
Para el proyecto: 1) diseña la arquitectura IIoT de referencia (dispositivo→gateway→borde→plataforma→app). 2) Justifica qué se procesa en el borde y qué en la nube con los cinco criterios. 3) Marca los flujos que cruzan la frontera IT/OT y su control. Entregable: diagrama de arquitectura con decisiones justificadas.
FORMATO
Diagrama + tabla de decisiones edge/cloud
ALIMENTA
Entregable 2 (semana 13)
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
39 / 46
Notes: El Lab 4 produce la arquitectura IIoT del Entregable 2. Debe justificar el reparto borde/nube.

## Slide 40
// 34 CONECTIVIDAD
IDEAS PARA EL PROYECTO
REPARTE CON CRITERIO
Usa los cinco criterios para decidir borde vs nube.
CONTROL AL BORDE
El control crítico nunca depende de la nube.
EVITA EL LOCK-IN
Exige estándares abiertos y portabilidad.
PROTEGE EL BORDE
Identidad, cifrado y segmentación desde el inicio.
GOBIERNA EL DATO
Decide y aprueba qué cruza a la nube.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
40 / 46
Notes: Orientaciones que conectan arquitectura IIoT con gobierno. Cierran la Unidad 2.

## Slide 41
SECCIÓN
06
CIERRE DE LA UNIDAD 2
> Síntesis, glosario y referencias
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
41 / 46
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
41 / 46

## Slide 42
// 35 CIERRE
PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
ARQUITECTURA IIOT
Dispositivo → gateway → borde → plataforma → app.
EDGE/FOG/CLOUD
Un continuo; se reparte con cinco criterios.
PLATAFORMAS
Elegir sin quedar cautivo: estándares abiertos.
GOBIERNO
Qué va dónde es una decisión APO03 con impacto de años.
SEGURIDAD DEL BORDE
Se diseña desde el inicio, no después.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
42 / 46
Notes: Repaso y cierre de la Unidad 2. Verificar los criterios edge/cloud.

## Slide 43
// 36 CIERRE
CERRAMOS LA UNIDAD 2 — VAMOS A LA 3
U2 ✓
CPPS
S06–09 completada.
S10
OPC UA
Protocolos industriales.
S11
MQTT / UNS
Pub/sub y namespace unificado.
U3
INTEGRACIÓN IT/OT
S10–13.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
43 / 46
Notes: La Unidad 3 aterriza la integración con protocolos concretos: OPC UA (S10) y MQTT (S11).

## Slide 44
// 37 CIERRE
GLOSARIO ESENCIAL
IIoT
Internet Industrial de las Cosas.
Edge / borde
Cómputo junto al proceso físico.
Fog / niebla
Capa intermedia a nivel de planta.
Cloud / nube
Cómputo elástico centralizado.
Gateway
Traductor de protocolos IT/OT.
Vendor lock-in
Dependencia cautiva de un proveedor.
Soberanía del dato
Jurisdicción legal sobre los datos.
TSN / 5G privado
Redes deterministas para control.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
44 / 46
Notes: Vocabulario de arquitectura IIoT y cómputo distribuido.

## Slide 45
// 38 CIERRE
REFERENCIAS Y RECURSOS
Toca el enlace para abrir la fuente · libre = acceso gratuito · de pago = compra o biblioteca
NIST SP 500-325 — Fog Computing Conceptual Model · libre
https://doi.org/10.6028/NIST.SP.500-325
Industrial Internet Consortium — Edge Computing / IIRA · libre
https://www.iiconsortium.org/iira/
IEEE 802.1 TSN — Time-Sensitive Networking · libre
https://1.ieee802.org/tsn/
5G-ACIA — 5G para la industria (whitepapers) · libre
https://5g-acia.org/
Shi et al. (2016) — Edge Computing: Vision and Challenges (IEEE) · de pago
https://doi.org/10.1109/JIOT.2016.2579198
Docs del laboratorio: Mosquitto, Node-RED, InfluxDB, Grafana · libre
https://nodered.org/docs/
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
45 / 46
Notes: Fuentes de edge/fog/cloud y conectividad industrial.

## Slide 46
FIN SESIÓN 09
PRÓXIMA
SESIÓN 10
> OPC UA Y PROTOCOLOS INDUSTRIALES
Inicio de la Unidad 3: el modelo de información de OPC UA, seguridad, PubSub y el panorama de protocolos industriales.
root@planta:~# next --unit 3 --session 10 _
GOBIERNO DE TI · CPPS
S09 · IIoT · EDGE
46 / 46
Notes: La Unidad 3 arranca con OPC UA, el estándar de interoperabilidad clave del CPPS.