## Slide 1
01000111 01001111 01000010 01001001 01000101 01010010 01001110 01001111 01000100 01000101 01010100 01001001
8 50155-3M · PREGRADO
SESIÓN 10 / 16
OPC UA
& PROTOCOLOS
> Interoperabilidad industrial: el idioma común entre máquinas, IT y OT
DOCENTE
Jorge Andrés Dapena — MSc.
UNIDAD
U3 · Convergencia IT/OT · SEMANA 10
INSTITUCIÓN
Universidad de San Buenaventura — Medellín (Bello)
GOBIERNO DE TI Y SISTEMAS CIBER-FÍSICOS DE PRODUCCIÓN · 2026-2
Notes: Inicio de la Unidad 3. OPC UA es el estándar que unifica el dato del CPPS. Primer laboratorio práctico de integración.

## Slide 2
// 01 INICIO
AGENDA DE LA SESIÓN
A
Panorama de protocolos
Modbus, PROFINET, EtherNet/IP y compañía
B
OPC UA
Modelo de información, espacio de direcciones y servicios
C
Seguridad OPC UA
Modos, certificados y perfiles
D
PubSub, TSN y companion specs
OPC UA hacia el tiempo real
E
Laboratorio
Servidor y cliente OPC UA
F
Cierre
Gobierno de la interoperabilidad y referencias
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
02 / 46
Notes: De la torre de Babel de protocolos a OPC UA como idioma común. Sesión técnica con laboratorio.

## Slide 3
// 02 OPCUA
OPC UA EN CIFRAS
UA
UNIFIED ARCHITECTURE
IEC
62541
4
PILARES
SL 1-4
SEGURIDAD
AUTOR
OPC Foundation
NORMA
IEC 62541
MODELO
Orientado a objetos, semántico
TRANSPORTE
Cliente/servidor y PubSub
PLATAFORMA
Independiente de SO y fabricante
ROL
Interoperabilidad IT/OT del CPPS
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
03 / 46
Notes: OPC UA (IEC 62541) es el estándar clave de interoperabilidad industrial. Su fuerte: modelo semántico y seguridad integrada.

## Slide 4
// 03 OPCUA
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
01
Ubicar los protocolos industriales según su capa y propósito.
02
Explicar el modelo de información y el espacio de direcciones de OPC UA.
03
Describir los modos y perfiles de seguridad de OPC UA.
04
Distinguir cliente/servidor de PubSub y el rol de TSN.
05
Operar un servidor y un cliente OPC UA en el laboratorio.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
04 / 46
Notes: Objetivo práctico: entender y usar OPC UA como base de la integración del CPPS.

## Slide 5
SECCIÓN
01
PANORAMA DE PROTOCOLOS INDUSTRIALES
> La torre de Babel del piso de planta
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
05 / 46
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
05 / 46

## Slide 6
// 04 PROTOCOLOS
TRES GENERACIONES
FIELDBUS
Buses de campo clásicos: Modbus, PROFIBUS, DeviceNet. Seriales, deterministas, propietarios.
Modbus RTU
ETHERNET INDUSTRIAL
Sobre Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT. Más ancho de banda y determinismo.
PROFINET
IIOT / SEMÁNTICO
OPC UA y MQTT: interoperables, seguros, con significado del dato.
OPC UA
La planta acumula tres generaciones de protocolos coexistiendo. OPC UA no reemplaza los buses de control: los unifica hacia arriba, dándoles un idioma común.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
06 / 46
Notes: Tres generaciones conviven. OPC UA es la capa de interoperabilidad, no un reemplazo del control determinista del fieldbus.

## Slide 7
// 05 PROTOCOLOS
LOS PROTOCOLOS QUE VERÁS EN PLANTA
El zoológico de protocolos industriales más común.
MODBUS
Simple, ubicuo, sin seguridad. RTU (serial) y TCP.
PROFINET
Ethernet industrial de Siemens; muy extendido.
ETHERNET/IP
Ethernet industrial de Rockwell (CIP).
ETHERCAT
Ultra baja latencia para motion control.
PROFIBUS
Fieldbus serial clásico, aún muy presente.
OPC UA / MQTT
Interoperabilidad y datos hacia IT (S10-11).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
07 / 46
Notes: No hay que dominarlos todos; sí reconocerlos. Cada fabricante empuja el suyo: fuente de lock-in y de complejidad.

## Slide 8
// 06 PROTOCOLOS
EL PROBLEMA QUE RESUELVE OPC UA
Por qué se necesitaba un estándar de interoperabilidad.
FRAGMENTACIÓN
Cada protocolo habla distinto; integrar exige convertidores a medida.
SIN SEMÁNTICA
Modbus da 'el registro 40001 = 72', pero no qué significa 72.
SIN SEGURIDAD
Los protocolos clásicos no cifran ni autentican.
OPC UA RESUELVE
Semántica, seguridad e independencia de plataforma en un solo estándar.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
08 / 46
Notes: OPC UA resuelve tres carencias: semántica, seguridad, neutralidad. Por eso es el estándar de interoperabilidad del CPPS.

## Slide 9
// 07 PROTOCOLOS
COMPARACIÓN RÁPIDA
PROTOCOLO
SEMÁNTICA
SEGURIDAD
USO
Modbus
No
No
Control simple
PROFINET
Parcial
Limitada
Control
OPC UA
Sí
Sí
Interoperar
MQTT
Con Sparkplug
Sí (TLS)
Telemetría
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
09 / 46
Notes: OPC UA destaca por semántica + seguridad. MQTT brilla en telemetría ligera (S11). Se complementan.

## Slide 10
// 08 PROTOCOLOS
INTEROPERABILIDAD COMO DECISIÓN DE GOBIERNO
LOCK-IN
protocolos propietarios atan a un fabricante por décadas
ESTÁNDAR
exigir OPC UA reduce dependencia y costo de integración
APO03
la elección de protocolos es arquitectura, no solo ingeniería
// LECTURA CLAVE
Elegir protocolos abiertos y semánticos (OPC UA) es una decisión de gobierno de arquitectura (APO03): reduce el lock-in, baja el costo de integración y prepara la planta para la analítica. Dejar que cada área elija su protocolo genera deuda.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
10 / 46
Notes: La interoperabilidad conecta con el gobierno (APO03, adquisición). Exigir OPC UA en compras es una palanca de gobierno.

## Slide 11
// 09 PROTOCOLOS
REDES OT FRENTE A REDES IT
La red industrial tiene exigencias distintas a la ofimática.
DETERMINISMO
OT exige latencia y jitter garantizados; IT tolera variabilidad.
DISPONIBILIDAD
Una red OT caída detiene la producción; se prioriza sobre todo.
LONGEVIDAD
Equipos de red OT de 15+ años; IT se renueva cada 3–5.
PROTOCOLOS
OT usa protocolos industriales; IT, TCP/IP genérico. OPC UA los une.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
11 / 46
Notes: Las redes OT tienen requisitos propios. TSN busca llevar determinismo al Ethernet estándar (sección 4).

## Slide 12
SECCIÓN
02
OPC UA — MODELO DE INFORMACIÓN
> No solo datos: datos con significado
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
12 / 46
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
12 / 46

## Slide 13
// 10 MODELO
LOS PILARES DE OPC UA
MODELO DE INFORMACIÓN
Representa datos como objetos con tipos, propiedades y relaciones. Semántica, no solo valores.
Una bomba es un objeto
ESPACIO DE DIRECCIONES
El grafo de nodos navegable donde vive toda la información del servidor.
Address space
SERVICIOS
Operaciones estándar: leer, escribir, suscribirse, llamar métodos, navegar.
Read, Subscribe
La gran diferencia de OPC UA: no expone 'registros' sino objetos con significado. Un cliente puede navegar el servidor y entender qué es cada cosa sin documentación externa.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
13 / 46
Notes: El modelo de información es lo que distingue a OPC UA. Autodescriptivo: el cliente descubre y entiende la estructura.

## Slide 14
// 11 MODELO
EL ESPACIO DE DIRECCIONES
Todo en OPC UA es un nodo en un grafo navegable.
NODOS
Objetos, variables, métodos, tipos: cada uno un nodo con NodeId único.
REFERENCIAS
Relaciones entre nodos (contiene, es-tipo-de, organiza): forman el grafo.
ATRIBUTOS
Cada nodo tiene atributos (valor, tipo de dato, calidad, timestamp).
NAVEGACIÓN
El cliente recorre el grafo (Browse) y descubre la estructura del servidor.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
14 / 46
Notes: El address space es un grafo de nodos y referencias. El cliente lo explora con Browse. Se verá en el laboratorio.

## Slide 15
// 12 MODELO
LOS SERVICIOS DE OPC UA
Las operaciones estándar que ofrece un servidor OPC UA.
BROWSE
Navegar el espacio de direcciones.
READ / WRITE
Leer y escribir valores de nodos.
SUBSCRIBE
Recibir notificaciones ante cambios (monitored items).
CALL
Invocar métodos expuestos por el servidor.
HISTORY
Acceder a datos históricos (HA).
EVENTS
Recibir eventos y alarmas.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
15 / 46
Notes: Los servicios son estándar y ricos. Subscribe (suscripción a cambios) es más eficiente que sondear (polling).

## Slide 16
// 13 MODELO
MODELADO DE INFORMACIÓN — COMPANION SPECS
SEMÁNTICA
VOCABULARIOS POR DOMINIO
// QUÉ SE HACE
OPC UA permite definir modelos de información estándar por industria (companion specifications): cómo se representa una máquina-herramienta (umati), una línea de empaque (PackML/OMAC), un robot, un dispositivo de laboratorio. Así, dos máquinas de fabricantes distintos exponen su información de la misma forma: interoperabilidad real.
EJEMPLOS
umati · PackML · OPC UA for Robotics
VALOR
Plug-and-produce entre fabricantes
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
16 / 46
Notes: Las companion specs son el mecanismo de interoperabilidad semántica. umati (máquina-herramienta) es el caso emblemático.

## Slide 17
// 14 MODELO
OPC UA FRENTE A OPC CLASSIC
OPC UA superó las limitaciones del OPC clásico (OPC DA).
OPC CLASSIC (DA)
Basado en COM/DCOM de Windows: atado a la plataforma, difícil de asegurar y de cruzar firewalls.
OPC UA
Independiente de plataforma, con seguridad integrada, semántica y transporte moderno.
MIGRACIÓN
Muchas plantas migran de OPC Classic a UA por seguridad e interoperabilidad.
LEGADO
Existen wrappers/gateways OPC Classic ↔ UA para la transición.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
17 / 46
Notes: OPC Classic (DCOM) era frágil e inseguro. OPC UA lo moderniza. La migración es común y recomendable.

## Slide 18
// 15 MODELO
POR QUÉ LA SEMÁNTICA CAMBIA EL JUEGO
AUTO-DESCRIPTIVO
el cliente entiende el servidor sin documentación externa
MENOS INTEGRACIÓN
con companion specs, conectar una máquina nueva es casi plug-and-play
ANALÍTICA
datos con contexto habilitan IA y gemelos fiables
// LECTURA CLAVE
La semántica de OPC UA transforma el dato de 'número anónimo' a 'información con contexto'. Eso reduce el costo de integración, habilita el plug-and-produce y hace posible una analítica confiable. Es la base del gobierno del dato (S13).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
18 / 46
Notes: La semántica es el gran diferenciador. Conecta con gobierno del dato (S13): datos con contexto son datos gobernables.

## Slide 19
SECCIÓN
03
SEGURIDAD DE OPC UA
> Seguridad integrada por diseño
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
19 / 46
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
19 / 46

## Slide 20
// 16 SEGURIDAD
SEGURIDAD INTEGRADA, NO AÑADIDA
OPC UA incorpora seguridad en el estándar, no como parche.
AUTENTICACIÓN
De aplicación (certificados) y de usuario (usuario/clave, certificado, token).
CIFRADO
Los mensajes se cifran para confidencialidad en tránsito.
INTEGRIDAD
Firma de mensajes para detectar manipulación.
AUTORIZACIÓN
Control de acceso a nodos por usuario/rol.
AUDITORÍA
Eventos de auditoría para trazabilidad.
CERTIFICADOS
PKI: cada aplicación tiene su certificado; confianza gestionada.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
20 / 46
Notes: OPC UA fue diseñado con seguridad desde el inicio, a diferencia de Modbus/PROFINET. Es una ventaja clave para OT conectada.

## Slide 21
// 17 SEGURIDAD
MODOS DE SEGURIDAD DE MENSAJE
OPC UA ofrece tres modos según la necesidad.
NONE
Sin seguridad. Solo para pruebas en red aislada. Nunca en producción.
SIGN
Mensajes firmados: integridad y autenticidad, sin cifrado.
SIGN & ENCRYPT
Firmados y cifrados: integridad, autenticidad y confidencialidad. Recomendado.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
21 / 46
Notes: Regla de gobierno: prohibir modo None en producción. El laboratorio del curso lo usa solo en red aislada.

## Slide 22
// 18 SEGURIDAD
CERTIFICADOS Y CONFIANZA (PKI)
GESTIÓN DE CONFIANZA
QUIÉN CONFÍA EN QUIÉN
// QUÉ SE HACE
Cada aplicación OPC UA (cliente y servidor) tiene un certificado. Para comunicarse, deben confiar mutuamente en sus certificados. Esto exige una gestión de PKI: emitir, distribuir, renovar y revocar certificados. En una planta con cientos de dispositivos, gestionar la confianza es un reto operativo y de gobierno.
IMPLICA
Emisión · distribución · renovación · revocación
RIESGO SI FALLA
Certificados vencidos que paran la comunicación
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
22 / 46
Notes: La gestión de certificados (PKI) es el reto operativo de la seguridad OPC UA. Certificados vencidos = comunicación caída.

## Slide 23
// 19 SEGURIDAD
SEGURIDAD OPC UA Y EL MODELO PURDUE
La seguridad del protocolo no reemplaza la arquitectura de red segura.
DEFENSA EN CAPAS
OPC UA seguro + segmentación de red + DMZ industrial (S14).
NO BASTA EL PROTOCOLO
Un OPC UA cifrado en una red plana sigue siendo vulnerable a movimiento lateral.
MENOR SUPERFICIE
Exponer solo los nodos necesarios; principio de mínimo privilegio.
GOBIERNO
Política de seguridad OPC UA como parte del programa de ciberseguridad OT.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
23 / 46
Notes: Enlaza con S14. OPC UA seguro es una capa; la segmentación y la DMZ son otra. Defensa en profundidad.

## Slide 24
// 20 SEGURIDAD
LA SEGURIDAD QUE OTROS PROTOCOLOS NO TIENEN
MODBUS
sin autenticación ni cifrado: cualquiera en la red puede leer/escribir
OPC UA
autenticación, cifrado, firma y auditoría en el estándar
MIGRAR
pasar de protocolos inseguros a OPC UA reduce el riesgo OT
// LECTURA CLAVE
La mayoría de los protocolos industriales clásicos no tienen seguridad: fueron diseñados para redes aisladas que ya no existen. OPC UA la incorpora nativamente. Migrar hacia OPC UA seguro es una de las mejoras de seguridad OT de mayor impacto.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
24 / 46
Notes: Argumento de seguridad para adoptar OPC UA. Los protocolos clásicos asumen red aislada; el mundo conectado los expone.

## Slide 25
// 21 SEGURIDAD
DESCUBRIMIENTO Y GESTIÓN CENTRALIZADA
OPERACIÓN A ESCALA
GDS Y CONFIANZA GESTIONADA
// QUÉ SE HACE
En una planta con cientos de aplicaciones OPC UA, gestionar certificados uno a uno es inviable. El Global Discovery Server (GDS) centraliza el descubrimiento de servidores y la gestión de certificados (emisión, renovación, listas de confianza y revocación). Es la pieza que hace operable la seguridad OPC UA a escala.
RESUELVE
Descubrimiento · PKI centralizada · revocación
SIN ÉL
Gestión manual inviable a escala
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
25 / 46
Notes: El GDS es clave para operar OPC UA seguro en plantas grandes. Sin gestión centralizada, la PKI colapsa.

## Slide 26
// 22 SEGURIDAD
POLÍTICA DE SEGURIDAD OPC UA (MODELO)
ENTORNO
MODO
AUTENTICACIÓN
Producción
Sign & Encrypt
Certificado + usuario
Integración
Sign & Encrypt
Certificado
Laboratorio aislado
None (temporal)
Anónimo
Internet/remoto
Prohibido directo
Vía VPN/DMZ
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
26 / 46
Notes: Ejemplo de política de seguridad OPC UA por entorno. El proyecto puede adoptar una tabla así como control de gobierno.

## Slide 27
SECCIÓN
04
OPC UA HACIA EL TIEMPO REAL
> PubSub, TSN y el futuro del estándar
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
27 / 46
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
27 / 46

## Slide 28
// 23 PUBSUB
CLIENTE/SERVIDOR VS PUBSUB
CLIENTE/SERVIDOR
Conexión punto a punto
Petición-respuesta y suscripción
Bueno para SCADA-máquina
Mayor sobrecarga por conexión
Modelo tradicional de OPC UA
PUBSUB (PUBLICACIÓN/SUSCRIPCIÓN)
Muchos a muchos vía broker/multicast
Desacoplado y escalable
Bueno para telemetría masiva
Menor latencia y sobrecarga
Acerca OPC UA al mundo MQTT
// OPC UA PubSub puede correr sobre MQTT o UDP/multicast, combinando semántica UA con la eficiencia de pub/sub.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
28 / 46
Notes: OPC UA PubSub añade el patrón pub/sub al estándar. Puede correr sobre MQTT: semántica UA + eficiencia MQTT.

## Slide 29
// 24 PUBSUB
OPC UA SOBRE TSN — CONTROL DETERMINISTA
TIEMPO REAL
SEMÁNTICA Y DETERMINISMO JUNTOS
// QUÉ SE HACE
TSN (Time-Sensitive Networking) lleva determinismo al Ethernet estándar. OPC UA PubSub sobre TSN permite comunicación con latencia garantizada y semántica rica: apto incluso para control en tiempo real. Es la convergencia hacia una única red industrial que sirve del sensor a la nube.
HABILITA
Control determinista con semántica UA
TENDENCIA
Una sola red del sensor a la nube
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
29 / 46
Notes: OPC UA + TSN es la visión de una red industrial unificada y determinista. Tendencia fuerte 2024-2026.

## Slide 30
// 25 PUBSUB
COMPANION SPECIFICATIONS DESTACADAS
Modelos de información estándar por dominio.
UMATI
Máquinas-herramienta: interoperabilidad entre fabricantes.
PACKML / OMAC
Máquinas de empaque: estados y modos estándar.
OPC UA ROBOTICS
Robots industriales: datos y capacidades comunes.
AUTOID
Identificación automática (RFID, códigos).
OPC UA FX
Field eXchange: comunicación controlador-a-controlador.
+ INDUSTRIA
Decenas de especificaciones por sector y por dispositivo.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
30 / 46
Notes: Las companion specs son el ecosistema que hace real la interoperabilidad. umati es el faro; OPC UA FX extiende al control.

## Slide 31
// 26 PUBSUB
OPC UA Y MQTT — ¿RIVALES?
Dos estándares que se complementan más de lo que compiten.
OPC UA
Rico en semántica y seguridad; ideal servidor-máquina y modelado.
MQTT
Ligero y desacoplado; ideal telemetría masiva a la nube (S11).
JUNTOS
OPC UA PubSub puede usar MQTT como transporte: lo mejor de ambos.
DECISIÓN
No 'uno u otro': se eligen por caso de uso dentro de la arquitectura.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
31 / 46
Notes: Desactivar el falso debate OPC UA vs MQTT. Se complementan; incluso OPC UA PubSub puede correr sobre MQTT.

## Slide 32
// 27 PUBSUB
OPC UA COMO COLUMNA DEL CPPS
VERTICAL
del sensor (FX) al MES y la nube: un solo estándar
SEMÁNTICA
datos con significado en toda la pila
SEGURO
seguridad integrada de extremo a extremo
// LECTURA CLAVE
Con PubSub, TSN, FX y companion specs, OPC UA aspira a ser la columna vertebral de datos del CPPS: del control al negocio, con semántica y seguridad. Adoptarlo como estándar de referencia es una decisión de arquitectura estratégica.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
32 / 46
Notes: OPC UA se posiciona como estándar transversal del CPPS. Adoptarlo es una decisión de arquitectura (APO03).

## Slide 33
SECCIÓN
05
LABORATORIO — OPC UA EN ACCIÓN
> Servidor, cliente y espacio de direcciones
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
33 / 46
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
33 / 46

## Slide 34
// 28 LAB
EXPLORAR UN SERVIDOR OPC UA
python · asyncua
# Cliente OPC UA con la librería asyncua (Python)
$ pip install asyncua
from asyncua import Client
async with Client('opc.tcp://localhost:4840') as c:
root = c.nodes.root
objs = await c.nodes.objects.get_children()
print(objs) # descubre el espacio de direcciones
[Temperatura, Presion, Motor, ...]
temp = await c.get_node('ns=2;s=Temperatura').read_value()
72.4 # valor leído con contexto y timestamp
LAB 5 El laboratorio levanta un servidor OPC UA simulado (Prosys/open62541) y lo explora con un cliente (UaExpert o Python asyncua): navegar el grafo, leer/escribir nodos y suscribirse a cambios.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
34 / 46
Notes: El código muestra lo esencial: conectar, navegar (Browse), leer. En clase se usa UaExpert y/o asyncua contra un servidor simulado.

## Slide 35
// 29 LAB
ANATOMÍA DE UN NODEID
Cómo se identifica cada nodo del espacio de direcciones.
NAMESPACE (NS)
Índice del espacio de nombres: separa los nodos del servidor de los del estándar.
IDENTIFICADOR
Numérico (i=), cadena (s=), GUID o ByteString. Ej.: ns=2;s=Temperatura.
ATRIBUTOS
Value, DataType, StatusCode (calidad), SourceTimestamp.
CALIDAD
Cada valor viene con calidad y timestamp: fundamental para confiar en el dato.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
35 / 46
Notes: El NodeId y los atributos (calidad, timestamp) son la base de la confianza en el dato. Clave para S13.

## Slide 36
// 30 LAB
OPC UA EN LA ARQUITECTURA DEL PROYECTO
Dónde encaja OPC UA en lo que ya diseñaron.
CAPA COMMUNICATION
OPC UA es la capa de comunicación de RAMI (S08).
MÁQUINA → BORDE
Las máquinas exponen OPC UA; el borde lo consume.
HACIA EL UNS
El borde traduce OPC UA a MQTT/Sparkplug (S11).
SEGURIDAD
OPC UA seguro + segmentación de red (S14).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
36 / 46
Notes: Ubica OPC UA en la arquitectura completa. Enlaza S08 (RAMI), S11 (MQTT) y S14 (seguridad).

## Slide 37
// 31 LAB
HERRAMIENTAS DEL LABORATORIO
Pila abierta para practicar OPC UA sin licencias.
PROSYS SIM SERVER
Servidor OPC UA de simulación gratuito para pruebas.
OPEN62541
Implementación open source de OPC UA en C.
UAEXPERT
Cliente gráfico para navegar y probar servidores.
PYTHON-ASYNCUA
Librería Python para clientes y servidores OPC UA.
WIRESHARK
Analizar el tráfico OPC UA (y ver por qué cifrar).
NODE-RED
Nodos OPC UA para orquestar flujos (S11).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
37 / 46
Notes: Toda la pila es gratuita/abierta. Permite montar un entorno OPC UA completo sin depender de un fabricante.

## Slide 38
// 32 LAB
GUÍA DEL LAB 5
SEGUIMIENTO
OPERAR OPC UA
// QUÉ SE HACE
1) Levanta un servidor OPC UA simulado. 2) Con UaExpert/asyncua, navega su espacio de direcciones y documenta la estructura. 3) Lee y escribe nodos; configura una suscripción a cambios. 4) Captura tráfico en modo None con Wireshark y compáralo con Sign&Encrypt. Entregable: documentación del servidor + evidencia de la suscripción.
HERRAMIENTAS
Prosys/open62541 · UaExpert · asyncua · Wireshark
ENTREGABLE
Documentación + evidencia
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
38 / 46
Notes: El Lab 5 hace tangible OPC UA. La captura Wireshark en modo None demuestra por qué cifrar. Guía en el PDF de ejercicios.

## Slide 39
// 33 LAB
IDEAS PARA EL PROYECTO
EXIGE OPC UA
Especifica OPC UA en las compras de maquinaria nueva.
USA COMPANION SPECS
Aprovecha modelos estándar (umati, PackML) si aplican.
CIFRA SIEMPRE
Sign & Encrypt en producción; None solo en laboratorio aislado.
GESTIONA CERTIFICADOS
Planea la PKI: emisión, renovación y revocación.
COMBINA CON MQTT
OPC UA para máquina, MQTT para telemetría (S11).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
39 / 46
Notes: Orientaciones prácticas para el proyecto. La interoperabilidad es también una decisión de gobierno.

## Slide 40
SECCIÓN
06
CIERRE
> Síntesis, glosario y referencias
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
40 / 46
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
40 / 46

## Slide 41
// 34 CIERRE
PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
OPC UA
Interoperabilidad con semántica, seguridad y neutralidad (IEC 62541).
MODELO DE INFORMACIÓN
Objetos con significado en un espacio de direcciones navegable.
SEGURIDAD
Sign & Encrypt en producción; gestión de certificados.
PUBSUB/TSN
OPC UA hacia el tiempo real y una red unificada.
COMPANION SPECS
Modelos estándar por dominio (umati, PackML).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
41 / 46
Notes: Repaso. Verificar la diferencia entre dato (Modbus) e información con semántica (OPC UA).

## Slide 42
// 35 CIERRE
OPC UA — MITOS Y REALIDADES
Aclarar confusiones frecuentes.
'ES LENTO'
Cliente/servidor tiene overhead, pero PubSub/TSN alcanza tiempo real.
'REEMPLAZA A MQTT'
No: se complementan; incluso corren juntos (S11).
'ES INSEGURO'
Al contrario: seguridad integrada, a diferencia de Modbus.
'ES SOLO SIEMENS'
Es un estándar abierto y neutral (OPC Foundation).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
42 / 46
Notes: Desmontar mitos comunes sobre OPC UA. Es abierto, seguro y moderno. Cierra la sesión con claridad.

## Slide 43
// 36 CIERRE
DÓNDE VAMOS — UNIDAD 3
S10
OPC UA
Interoperabilidad · hoy.
S11
MQTT / UNS
Pub/sub y namespace unificado.
S12
GEMELOS DIGITALES
Simulación y réplica.
S13
DATOS / OEE
Gobierno de datos y analítica.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
43 / 46
Notes: S11 complementa OPC UA con MQTT y el Unified Namespace, cerrando la capa de integración.

## Slide 44
// 37 CIERRE
GLOSARIO ESENCIAL
OPC UA
Open Platform Communications Unified Architecture (IEC 62541).
Espacio de direcciones
Grafo de nodos navegable del servidor.
NodeId
Identificador único de un nodo.
Companion spec
Modelo de información estándar por dominio.
Sign & Encrypt
Modo de seguridad con integridad y confidencialidad.
PubSub
Patrón publicación/suscripción de OPC UA.
TSN
Time-Sensitive Networking: Ethernet determinista.
umati
Companion spec de máquinas-herramienta.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
44 / 46
Notes: Vocabulario de OPC UA e interoperabilidad.

## Slide 45
// 38 CIERRE
REFERENCIAS Y RECURSOS
Toca el enlace para abrir la fuente · libre = acceso gratuito · de pago = compra o biblioteca
OPC Foundation — OPC UA (tecnología y especificaciones) · libre
https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/
OPC UA — especificaciones online (reference) · libre
https://reference.opcfoundation.org/
OPC Foundation — companion specs (umati, PackML, FX) · libre
https://opcfoundation.org/
open62541 — implementación abierta de OPC UA · libre
https://www.open62541.org/
python-asyncua — librería OPC UA (docs) · libre
https://opcua-asyncio.readthedocs.io/
IEC 62541 — OPC UA (texto normativo) · de pago
https://webstore.iec.ch/
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
45 / 46
Notes: Fuentes de OPC UA y protocolos industriales.

## Slide 46
FIN SESIÓN 10
PRÓXIMA
SESIÓN 11
> MQTT, SPARKPLUG B Y EL UNIFIED NAMESPACE
Publicación/suscripción ligera, Sparkplug B y el diseño del namespace unificado de la planta.
root@planta:~# next --session 11 _
GOBIERNO DE TI · CPPS
S10 · OPC UA
46 / 46
Notes: S11 completa la integración con MQTT y el UNS, la arquitectura de datos moderna de planta.