## Slide 1
01000111 01001111 01000010 01001001 01000101 01010010 01001110 01001111 01000100 01000101 01010100 01001001
8 50155-3M · PREGRADO
SESIÓN 11 / 16
MQTT & EL
UNIFIED NAMESPACE
> Publicación/suscripción ligera y una única fuente de verdad para la planta
DOCENTE
Jorge Andrés Dapena — MSc.
UNIDAD
U3 · Convergencia IT/OT · SEMANA 11
INSTITUCIÓN
Universidad de San Buenaventura — Medellín (Bello)
GOBIERNO DE TI Y SISTEMAS CIBER-FÍSICOS DE PRODUCCIÓN · 2026-2
Notes: Complemento de OPC UA. MQTT y el UNS son la arquitectura de datos moderna del CPPS. Laboratorio de cadena de datos completa.

## Slide 2
// 01 INICIO
AGENDA DE LA SESIÓN
A
MQTT
Publicación/suscripción: tópicos, QoS, retención
B
Sparkplug B
Por qué MQTT crudo no basta en industria
C
El Unified Namespace
Una única fuente de verdad en tiempo real
D
OPC UA vs MQTT
Cuándo cada uno, cuándo ambos
E
Laboratorio
Cadena de datos: sensor → tablero
F
Cierre
Gobierno del namespace y referencias
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
02 / 45
Notes: De MQTT (transporte) a Sparkplug (estructura) y al UNS (arquitectura). Sesión técnica con laboratorio.

## Slide 3
// 02 MQTT
MQTT Y EL UNS EN CIFRAS
pub/sub
PATRÓN
3
NIVELES QoS
B
SPARKPLUG
UNS
FUENTE DE VERDAD
MQTT
Message Queuing Telemetry Transport
NORMA
OASIS / ISO 20922
BROKER
Intermediario pub/sub (Mosquitto, EMQX)
SPARKPLUG
Especificación de Eclipse/Cirrus Link
UNS
Unified Namespace (Walker, 2020)
SEMÁNTICA
Jerarquía ISA-95 como estructura
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
03 / 45
Notes: MQTT es el transporte ligero; Sparkplug le da estructura; el UNS es la arquitectura. Los tres van juntos.

## Slide 4
// 03 MQTT
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
01
Explicar el patrón publicación/suscripción de MQTT y sus parámetros.
02
Justificar por qué se necesita Sparkplug B sobre MQTT crudo.
03
Diseñar la jerarquía semántica de un Unified Namespace.
04
Comparar OPC UA y MQTT y decidir cuándo usar cada uno.
05
Construir una cadena de datos completa en el laboratorio.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
04 / 45
Notes: Objetivo práctico: montar un flujo de datos y entender el UNS como arquitectura de gobierno del dato.

## Slide 5
SECCIÓN
01
MQTT — PUBLICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN
> El protocolo ligero de telemetría
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
05 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
05 / 45

## Slide 6
// 04 MQTT
EL PATRÓN PUB/SUB
PUBLICADOR
Envía mensajes a un tópico. No sabe quién los recibe.
Un sensor de temperatura
BROKER
Intermediario que recibe publicaciones y las reparte a los suscriptores.
Mosquitto, EMQX
SUSCRIPTOR
Se suscribe a tópicos y recibe los mensajes. No sabe quién publica.
Un tablero, una IA
El pub/sub DESACOPLA: publicadores y suscriptores no se conocen; solo comparten el broker y los tópicos. Añadir un consumidor nuevo no toca a los productores.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
06 / 45
Notes: El desacople es la clave de MQTT: se añaden productores y consumidores sin modificar a los demás. Base del UNS.

## Slide 7
// 05 MQTT
JERARQUÍA DE TÓPICOS
Los mensajes se organizan en tópicos jerárquicos.
ESTRUCTURA
Niveles separados por '/': planta1/linea3/llenadora/temperatura.
COMODINES
'+' un nivel, '#' varios: planta1/linea3/# recibe todo de esa línea.
SEMÁNTICA
Una buena jerarquía de tópicos ES un modelo del proceso.
GOBIERNO
Definir la jerarquía es una decisión de arquitectura (base del UNS).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
07 / 45
Notes: La jerarquía de tópicos es semántica. Un buen diseño (ISA-95 como guía) es el corazón del UNS.

## Slide 8
// 06 MQTT
PARÁMETROS CLAVE DE MQTT
Los mecanismos que dan robustez al protocolo.
QOS 0
'A lo sumo una vez': sin garantía. Ligero.
QOS 1
'Al menos una vez': puede duplicar. Confiable.
QOS 2
'Exactamente una vez': sin duplicados. Más costoso.
RETAIN
El broker guarda el último mensaje de un tópico para nuevos suscriptores.
LAST WILL
Mensaje que el broker publica si un cliente se desconecta abruptamente.
KEEP ALIVE
Latido para detectar clientes caídos.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
08 / 45
Notes: QoS, retain y last will dan robustez. Sparkplug (sección 2) usa last will para detectar dispositivos caídos.

## Slide 9
// 07 MQTT
POR QUÉ MQTT EN LA PLANTA
Ventajas que lo hicieron el estándar de telemetría IIoT.
LIGERO
Mínima sobrecarga: apto para dispositivos con pocos recursos y redes pobres.
ESCALABLE
Un broker maneja miles de dispositivos publicando en paralelo.
DESACOPLADO
Añadir consumidores (IA, tableros, ERP) sin tocar los productores.
SEGURO
TLS para cifrado y autenticación por cliente.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
09 / 45
Notes: MQTT domina la telemetría IIoT por ligero y desacoplado. Complementa a OPC UA (semántica/máquina).

## Slide 10
// 08 MQTT
EL LÍMITE DE MQTT CRUDO
SIN TIPO
MQTT transporta bytes: no dice si '72' es °C o PSI
SIN ESTADO
un suscriptor nuevo no sabe qué dispositivos existen ni su estado
SIN ORDEN
cada quien inventa su formato de payload: caos semántico
// LECTURA CLAVE
MQTT resuelve el transporte, pero no la semántica ni la gestión de estado. Sin una capa encima, cada integración inventa su formato y su jerarquía: se recrea el caos que OPC UA vino a resolver. Ahí entra Sparkplug B.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
10 / 45
Notes: MQTT crudo carece de tipo, estado y orden. Sparkplug B (sección 2) añade esa estructura.

## Slide 11
// 09 MQTT
ROBUSTEZ DEL BROKER EN PRODUCCIÓN
El broker es el corazón; debe ser confiable.
ALTA DISPONIBILIDAD
Clúster de brokers: si uno cae, otro sigue. El UNS no puede detenerse.
PERSISTENCIA
Mensajes retenidos y sesiones persistentes sobreviven reinicios.
AUTENTICACIÓN
TLS mutuo y credenciales por cliente; nada anónimo en producción.
ESCALA
Brokers industriales (EMQX, HiveMQ) manejan millones de conexiones.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
11 / 45
Notes: El broker del UNS es infraestructura crítica: alta disponibilidad y seguridad. Su caída ciega a la empresa.

## Slide 12
SECCIÓN
02
SPARKPLUG B
> MQTT con estructura, estado y tipado industrial
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
12 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
12 / 45

## Slide 13
// 10 SPARKPLUG
QUÉ AÑADE SPARKPLUG B
ESTRUCTURA
Define una jerarquía de tópicos estándar (grupo/nodo/dispositivo) y tipos de mensaje.
Namespace estándar
ESTADO
Mensajes de nacimiento (BIRTH) y muerte (DEATH): se sabe qué está vivo.
BIRTH/DEATH
TIPADO
Payload con tipos de dato y metadatos: '72' es un Float en °C.
Payload tipado
Sparkplug B es una especificación sobre MQTT que le da lo que le falta a la industria: estructura, gestión de estado (BIRTH/DEATH) y payload tipado. Convierte MQTT en apto para OT.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
13 / 45
Notes: Sparkplug B = MQTT + estructura + estado + tipos. Usa el 'last will' de MQTT para el mensaje DEATH.

## Slide 14
// 11 SPARKPLUG
EL CICLO BIRTH / DEATH
Cómo Sparkplug sabe qué dispositivos están vivos.
NBIRTH / DBIRTH
Al conectarse, el nodo/dispositivo publica su nacimiento con todas sus métricas y tipos.
NDATA / DDATA
En operación, publica solo los cambios (report by exception): eficiente.
NDEATH / DDEATH
Si se desconecta, el broker publica su muerte (vía last will).
STATE
El estado de la infraestructura (primary host) también se rastrea.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
14 / 45
Notes: BIRTH declara todo; DATA reporta cambios; DEATH avisa la caída. Report-by-exception ahorra ancho de banda.

## Slide 15
// 12 SPARKPLUG
REPORT BY EXCEPTION
EFICIENCIA
PUBLICAR SOLO LO QUE CAMBIA
// QUÉ SE HACE
Tras el BIRTH (que declara todas las métricas), el dispositivo solo publica cuando un valor cambia (DATA). Esto reduce drásticamente el tráfico frente a sondear todo constantemente. Un consumidor nuevo obtiene el estado completo del último BIRTH retenido, sin necesidad de preguntar a cada dispositivo.
BENEFICIO
Menos tráfico · estado siempre disponible
CONTRASTE
Polling: preguntar todo, siempre
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
15 / 45
Notes: Report-by-exception + BIRTH retenido = eficiencia y estado completo. Ventaja clave sobre el sondeo tradicional.

## Slide 16
// 13 SPARKPLUG
SPARKPLUG B Y LA INTEROPERABILIDAD
Estandarizar el 'cómo' habilita el plug-and-play.
FORMATO COMÚN
Todos los dispositivos hablan igual: mismo namespace, mismo payload.
AUTO-DESCUBRIMIENTO
El BIRTH declara las métricas: los consumidores las descubren solos.
MENOS INTEGRACIÓN
Conectar un dispositivo nuevo no exige programar su formato a medida.
ECOSISTEMA
Soportado por brokers, historiadores y plataformas del mercado.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
16 / 45
Notes: Sparkplug acerca MQTT a la interoperabilidad de OPC UA. Ambos buscan dato descubrible con significado.

## Slide 17
// 14 SPARKPLUG
MQTT CRUDO VS SPARKPLUG B
CRUDO
flexible pero cada integración inventa su formato y jerarquía
SPARKPLUG
estructura, estado y tipos estándar: interoperable y gobernable
DECISIÓN
para telemetría OT seria, Sparkplug evita el caos semántico
// LECTURA CLAVE
MQTT crudo sirve para prototipos; Sparkplug B para producción industrial seria. La estructura estándar convierte un flujo de bytes en información gobernable. Adoptarlo es una decisión de arquitectura de datos.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
17 / 45
Notes: Regla: prototipo con MQTT crudo, producción con Sparkplug B. La estructura es lo que hace el dato gobernable.

## Slide 18
// 15 SPARKPLUG
TIPOS DE MENSAJE SPARKPLUG B
MENSAJE
EMISOR
CUÁNDO
NBIRTH/DBIRTH
Nodo/dispositivo
Al conectarse
NDATA/DDATA
Nodo/dispositivo
Al cambiar un valor
NDEATH/DDEATH
Broker (last will)
Al desconectarse
STATE
Primary host
Estado de infraestructura
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
18 / 45
Notes: Los tipos de mensaje Sparkplug. BIRTH declara, DATA reporta cambios, DEATH avisa caídas. Estado siempre conocido.

## Slide 19
SECCIÓN
03
EL UNIFIED NAMESPACE
> Una única fuente de verdad en tiempo real
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
19 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
19 / 45

## Slide 20
// 16 UNS
UNS FRENTE A DATA LAKE
UNIFIED NAMESPACE
Estado ACTUAL en tiempo real
Event-driven (push)
Estructura semántica ISA-95
Fuente de verdad operativa
Consumo inmediato
DATA LAKE / WAREHOUSE
Datos HISTÓRICOS acumulados
Consulta bajo demanda (pull)
Esquema para analítica
Fuente para BI e IA batch
Consumo diferido
// No compiten: el UNS alimenta el data lake. Tiempo real (UNS) e histórico (lake) son complementarios.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
20 / 45
Notes: Distinguir UNS (estado actual, tiempo real) de data lake (histórico, analítica batch). El UNS alimenta al lake.

## Slide 21
// 17 UNS
QUÉ ES EL UNS
IDEA
Un único espacio de nombres, en tiempo real, donde vive el estado actual de toda la empresa.
Fuente única de verdad
EVENT-DRIVEN
Todo sistema publica su estado y consume el que necesita, vía el broker.
Pub/sub central
SEMÁNTICA ISA-95
La jerarquía (empresa/planta/área/línea/celda) da estructura al namespace.
ISA-95 como mapa
El UNS (Walker) es una arquitectura, no un producto: un espacio de nombres central, en tiempo real y con estructura semántica, que se vuelve la única fuente de verdad del estado de la empresa.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
21 / 45
Notes: El UNS es una filosofía de arquitectura: fuente única de verdad, event-driven, con semántica ISA-95. Se implementa con MQTT/Sparkplug.

## Slide 22
// 18 UNS
POR QUÉ EL UNS APLANA LA PIRÁMIDE
El UNS reemplaza las integraciones punto a punto por un hub central.
ANTES (PUNTO A PUNTO)
Cada sistema se conecta con cada otro: N×N integraciones frágiles.
CON UNS (HUB)
Cada sistema se conecta solo al UNS: N integraciones, no N×N.
TIEMPO REAL
El estado está disponible al instante, no tras subir por la pirámide.
ESCALABLE
Añadir un sistema = una conexión al UNS, sin tocar los demás.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
22 / 45
Notes: El UNS mata la 'maraña de espagueti' de integraciones punto a punto. Es el aplanamiento arquitectónico de S07.

## Slide 23
// 19 UNS
DISEÑAR LA JERARQUÍA DEL UNS
La estructura del namespace es su decisión más importante.
EMPRESA
Nivel raíz: la organización.
SITIO / PLANTA
Ubicación física.
ÁREA
Zona funcional de la planta.
LÍNEA / CELDA
Línea de producción o celda.
MÁQUINA / EQUIPO
Activo individual.
ISA-95
Esta jerarquía es directamente la de ISA-95 (S07).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
23 / 45
Notes: La jerarquía del UNS ES la jerarquía de ISA-95. Diseñarla bien (semántica consistente) es la decisión de gobierno de datos más importante del CPPS.

## Slide 24
// 20 UNS
GOBIERNO DEL UNIFIED NAMESPACE
GOBIERNO DEL DATO
QUIÉN MANDA EN EL NAMESPACE
// QUÉ SE HACE
El UNS solo funciona si su estructura es consistente y gobernada: quién define la jerarquía, quién autoriza publicar en cada rama, cómo se nombran las métricas, quién es dueño de cada dato. Sin gobierno, el UNS degenera en otro silo desordenado. Con gobierno, es la columna vertebral del dato del CPPS.
DECISIONES
Jerarquía · nomenclatura · propiedad · acceso
SE PROFUNDIZA EN
Gobierno de datos (S13)
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
24 / 45
Notes: El UNS exige gobierno de datos (S13): estructura, nomenclatura, propiedad y acceso. Sin gobierno, se desordena.

## Slide 25
// 21 UNS
EL UNS COMO ESTRATEGIA DE DATOS
DESACOPLA
sistemas independientes del proveedor de cada aplicación
ANTI LOCK-IN
cambiar una app no rompe las demás: solo se reconecta al UNS
HABILITA IA
todo el dato en tiempo real y con contexto para analítica y gemelos
// LECTURA CLAVE
El UNS es más que técnica: es una estrategia de datos que reduce el lock-in, acelera la integración y habilita la analítica. Por eso adoptarlo es una decisión de gobierno de arquitectura (APO03) con impacto de largo plazo.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
25 / 45
Notes: El UNS es estrategia de datos y anti-lock-in. Decisión de gobierno (APO03), no solo técnica.

## Slide 26
// 22 UNS
BUENAS PRÁCTICAS DE NOMENCLATURA
Un namespace consistente es un namespace útil.
JERARQUÍA ISA-95
empresa/sitio/área/línea/celda/máquina/métrica.
NOMBRES ESTABLES
Evitar renombrar; los consumidores dependen de la ruta.
MINÚSCULAS Y SIN ESPACIOS
Convención uniforme para evitar errores.
METADATOS
Unidad, tipo y calidad junto al valor.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
26 / 45
Notes: La nomenclatura es gobierno de datos. Definirla antes de publicar evita el desorden. Enlaza con S13.

## Slide 27
SECCIÓN
04
OPC UA Y MQTT — CÓMO CONVIVEN
> No es 'uno u otro'
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
27 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
27 / 45

## Slide 28
// 23 COMBINAR
CUÁNDO CADA UNO
OPC UA — MEJOR PARA
Servidor–máquina (SCADA)
Modelado semántico rico
Seguridad y auditoría fuertes
Interfaz de dispositivo estándar
Consulta y navegación de estructura
MQTT — MEJOR PARA
Telemetría masiva a la nube
Muchos a muchos desacoplado
Redes pobres o intermitentes
Arquitectura UNS event-driven
Ligereza y escalabilidad
// Patrón común: OPC UA de la máquina al borde; MQTT/Sparkplug del borde al UNS y la nube.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
28 / 45
Notes: Regla práctica: OPC UA cerca de la máquina; MQTT hacia arriba. Muchas arquitecturas usan ambos en secuencia.

## Slide 29
// 24 COMBINAR
CASO — PLANTA DE BEBIDAS CON UNS
Cómo se ve la convivencia en la práctica.
MÁQUINAS (OPC UA)
Llenadora, etiquetadora y paletizador exponen OPC UA.
BORDE (GATEWAY)
Lee OPC UA y publica en el UNS vía MQTT/Sparkplug.
UNS (MQTT)
Jerarquía ISA-95: planta/linea/maquina/metrica.
CONSUMIDORES
Grafana (OEE), MES, IA de calidad y ERP consumen del UNS.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
29 / 45
Notes: Caso concreto de convivencia OPC UA + MQTT + UNS. Un dato, muchos consumidores, cero integraciones punto a punto.

## Slide 30
// 25 COMBINAR
ARQUITECTURA DE REFERENCIA COMBINADA
PATRÓN
OPC UA + MQTT + UNS
// QUÉ SE HACE
Un patrón muy usado: las máquinas exponen OPC UA; un gateway de borde lee OPC UA y publica en MQTT/Sparkplug hacia el UNS; las aplicaciones (tableros, IA, MES, ERP) consumen del UNS. Se combina la semántica y seguridad de OPC UA con la escalabilidad y el desacople de MQTT.
FLUJO
Máquina (OPC UA) → borde → MQTT/Sparkplug → UNS → apps
RESULTADO
Semántica + escala + desacople
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
30 / 45
Notes: El patrón OPC UA→borde→MQTT→UNS→apps es la arquitectura de datos de referencia del CPPS moderno.

## Slide 31
// 26 COMBINAR
DECISIONES DE ARQUITECTURA DE DATOS
Lo que el gobierno debe definir.
PROTOCOLOS
OPC UA para máquina, MQTT/Sparkplug para el UNS. Estándares abiertos.
JERARQUÍA UNS
Estructura semántica basada en ISA-95, gobernada.
SEGURIDAD
TLS/certificados en ambos; segmentación de red.
PROPIEDAD DEL DATO
Quién publica y quién es dueño de cada rama del namespace.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
31 / 45
Notes: Las decisiones de arquitectura de datos son gobierno. El proyecto las documentará en el Entregable 2.

## Slide 32
// 27 COMBINAR
EL DATO BIEN ARQUITECTURADO ES EL ACTIVO
UNA VEZ
el dato se estructura una vez y sirve a muchas aplicaciones
FUTURO
IA, gemelos y optimización dependen de esta base
GOBIERNO
la arquitectura de datos es una inversión estratégica, no un detalle
// LECTURA CLAVE
OPC UA, MQTT/Sparkplug y el UNS son las piezas para construir la arquitectura de datos del CPPS. Bien diseñada y gobernada, se convierte en el activo que habilita toda la inteligencia futura: analítica, gemelos y optimización (S12–S13).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
32 / 45
Notes: Cierra la sección: la arquitectura de datos es el cimiento del valor futuro. Conecta con S12-S13.

## Slide 33
SECCIÓN
05
LABORATORIO — CADENA DE DATOS COMPLETA
> Del sensor simulado al tablero
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
33 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
33 / 45

## Slide 34
// 28 LAB
PUBLICAR Y SUSCRIBIR CON MQTT
mosquitto
# Broker MQTT local (Eclipse Mosquitto)
$ mosquitto -v
# Suscribirse a toda la línea 3
$ mosquitto_sub -t 'planta1/linea3/#' -v
# En otra terminal: publicar una lectura
$ mosquitto_pub -t 'planta1/linea3/llenadora/temp' -m '72.4'
planta1/linea3/llenadora/temp 72.4
# El suscriptor recibe el mensaje al instante
LAB 6 El laboratorio construye la cadena completa: simulador de proceso → MQTT (Mosquitto) → Node-RED → base de series de tiempo (InfluxDB) → tablero (Grafana). Toda la pila es abierta.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
34 / 45
Notes: El comando muestra el pub/sub básico. El lab completo encadena simulador→MQTT→Node-RED→InfluxDB→Grafana.

## Slide 35
// 29 LAB
PARÁMETROS MQTT QUE VERÁS EN EL LAB
Configuraciones a observar durante la práctica.
TÓPICO
La ruta jerárquica del mensaje.
QOS
0, 1 o 2 según la garantía requerida.
RETAIN
Guardar el último valor para nuevos suscriptores.
LAST WILL
Mensaje si un cliente cae (base del DEATH).
CLIENT ID
Identidad del cliente en el broker.
TLS
Cifrado y autenticación en producción.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
35 / 45
Notes: Estos parámetros se configuran en el Lab 6. Observar retain y last will ayuda a entender cómo el UNS mantiene el estado.

## Slide 36
// 30 LAB
LA CADENA DE DATOS DEL LAB 6
01
SIMULADOR
Genera señales.
02
MQTT
Mosquitto/Sparkplug.
03
NODE-RED
Orquesta y transforma.
04
INFLUXDB
Series de tiempo.
05
GRAFANA
Tablero.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
36 / 45
Notes: La cadena completa del Lab 6. Cada eslabón es una herramienta abierta. Replica una plataforma IIoT sin lock-in.

## Slide 37
// 31 LAB
HERRAMIENTAS DEL LABORATORIO
Pila abierta de datos IIoT.
MOSQUITTO / EMQX
Broker MQTT.
NODE-RED
Orquestación visual de flujos de datos.
INFLUXDB / TIMESCALE
Base de datos de series de tiempo.
GRAFANA
Tableros y visualización.
MQTT EXPLORER
Ver la jerarquía de tópicos en vivo.
SPARKPLUG
Librerías para BIRTH/DEATH y payload tipado.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
37 / 45
Notes: Pila 100% abierta. Permite montar un UNS de práctica y una cadena de datos completa sin licencias.

## Slide 38
// 32 LAB
GUÍA DEL LAB 6
SEGUIMIENTO
CONSTRUIR LA CADENA DE DATOS
// QUÉ SE HACE
1) Levanta Mosquitto y diseña una jerarquía de tópicos ISA-95 para tu proceso. 2) Publica señales simuladas. 3) En Node-RED, enruta y transforma hacia InfluxDB. 4) Crea un tablero en Grafana con OEE o una variable clave. Entregable: diagrama de la cadena + captura del tablero funcionando.
HERRAMIENTAS
Mosquitto · Node-RED · InfluxDB · Grafana
ALIMENTA
Entregable 2 (semana 13)
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
38 / 45
Notes: El Lab 6 produce evidencia funcional para el Entregable 2. Guía detallada en el PDF de ejercicios.

## Slide 39
SECCIÓN
06
CIERRE
> Síntesis, glosario y referencias
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
39 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
39 / 45

## Slide 40
// 33 CIERRE
PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
MQTT
Pub/sub ligero y desacoplado vía broker y tópicos.
SPARKPLUG B
Estructura, estado (BIRTH/DEATH) y tipos sobre MQTT.
UNS
Fuente única de verdad, event-driven, con semántica ISA-95.
OPC UA + MQTT
Máquina con OPC UA; UNS y nube con MQTT.
GOBIERNO DEL DATO
La jerarquía del namespace debe gobernarse.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
40 / 45
Notes: Repaso. Verificar el rol de cada capa: transporte (MQTT), estructura (Sparkplug), arquitectura (UNS).

## Slide 41
// 34 CIERRE
⚠ EL UNS SIN GOBIERNO ES OTRO SILO
El Unified Namespace promete una fuente única de verdad, pero sin gobierno de datos degenera: nomenclaturas inconsistentes, ramas huérfanas y métricas duplicadas.
Antes de publicar el primer tópico hay que decidir la jerarquía, la nomenclatura, la propiedad de cada rama y las reglas de acceso. La arquitectura de datos es tan buena como su gobierno (S13).
> Una fuente de verdad sin gobierno es solo una nueva forma de desorden.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
41 / 45
Notes: Advertencia clave: el UNS exige gobierno de datos desde el diseño. Anticipa S13.

## Slide 42
// 35 CIERRE
DÓNDE VAMOS — UNIDAD 3
S10
OPC UA
Interoperabilidad.
S11
MQTT / UNS
Datos en tiempo real · hoy.
S12
GEMELOS DIGITALES
Simulación y réplica.
S13
DATOS / OEE
Gobierno de datos y analítica.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
42 / 45
Notes: Con la capa de datos lista (S10-11), S12 y S13 construyen inteligencia encima: gemelos y analítica.

## Slide 43
// 36 CIERRE
GLOSARIO ESENCIAL
MQTT
Protocolo de mensajería pub/sub ligero (ISO 20922).
Broker
Intermediario que reparte mensajes por tópico.
Tópico
Ruta jerárquica de un mensaje MQTT.
QoS
Calidad de servicio de entrega (0, 1, 2).
Sparkplug B
Especificación de estructura/estado sobre MQTT.
BIRTH / DEATH
Mensajes de vida/muerte de un dispositivo.
UNS
Unified Namespace: fuente única de verdad.
Report by exception
Publicar solo los cambios.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
43 / 45
Notes: Vocabulario de MQTT, Sparkplug y UNS.

## Slide 44
// 37 CIERRE
REFERENCIAS Y RECURSOS
Toca el enlace para abrir la fuente · libre = acceso gratuito · de pago = compra o biblioteca
OASIS — MQTT v5.0 (especificación oficial, gratis) · libre
https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html
Eclipse — Sparkplug B (especificación) · libre
https://sparkplug.eclipse.org/
Reynolds, Walker — Unified Namespace (introducción) · libre
https://learn.umh.app/lesson/chapter-2-the-rise-of-the-unified-namespace/
Eclipse Mosquitto — broker MQTT (docs) · libre
https://mosquitto.org/
Node-RED — orquestación de flujos (docs) · libre
https://nodered.org/docs/
HiveMQ / EMQX — MQTT industrial y Sparkplug (recursos) · libre
https://www.hivemq.com/mqtt/
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
44 / 45
Notes: Fuentes de MQTT, Sparkplug B y arquitectura UNS.

## Slide 45
FIN SESIÓN 11
PRÓXIMA
SESIÓN 12
> GEMELOS DIGITALES
Modelo, sombra y gemelo digital; ciclo de vida, casos de uso y gobierno de la fidelidad del modelo.
root@planta:~# next --session 12 _
GOBIERNO DE TI · CPPS
S11 · MQTT · UNS
45 / 45
Notes: Con los datos fluyendo (S10-11), S12 construye el gemelo digital: el 'lado ciber' del CPPS.