## Slide 1
01000111 01001111 01000010 01001001 01000101 01010010 01001110 01001111 01000100 01000101 01010100 01001001
8 50155-3M · PREGRADO
SESIÓN 13 / 16
GOBIERNO DE
DATOS & OEE
> Del dato crudo al indicador que decide: calidad, propiedad y analítica
DOCENTE
Jorge Andrés Dapena — MSc.
UNIDAD
U3 · Convergencia IT/OT · SEMANA 13
INSTITUCIÓN
Universidad de San Buenaventura — Medellín (Bello)
GOBIERNO DE TI Y SISTEMAS CIBER-FÍSICOS DE PRODUCCIÓN · 2026-2
Notes: Cierre de la Unidad 3. El dato es el activo que sostiene gemelos, analítica e indicadores. Se recibe el Entregable 2.

## Slide 2
// 01 INICIO
AGENDA DE LA SESIÓN
A
El dato como activo
Por qué el dato de planta necesita gobierno propio
B
Calidad y roles
Dimensiones de calidad y gobierno de datos
C
De la señal al indicador
OEE, MTBF, MTTR y las seis grandes pérdidas
D
Analítica y predictivo
Detección de anomalías y por qué mueren los pilotos
E
Ética y gobierno
Responsabilidad algorítmica; Lab 8 y Entregable 2
F
Cierre
Síntesis y referencias
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
02 / 45
Notes: Del gobierno del dato (por qué y cómo) al valor (indicadores y analítica) y a la ética.

## Slide 3
// 02 DATOS
EL DATO DE PLANTA EN CIFRAS
OEE
INDICADOR REY
6
GRANDES PÉRDIDAS
APO14
GESTIÓN DE DATOS
GIGO
CALIDAD MANDA
ACTIVO
El dato es un activo con valor y costo
OBJETIVO
APO14 (COBIT) · gobierno de datos
MARCOS
DAMA-DMBOK · DCAM
ROLES
Propietario · custodio · steward
OEE
Disponibilidad × Rendimiento × Calidad
CIERRE
Entregable 2 esta semana
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
03 / 45
Notes: El OEE es el indicador rey de manufactura. Todo lo visto (gemelos, analítica) depende de datos gobernados (APO14).

## Slide 4
// 03 DATOS
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
01
Justificar por qué el dato industrial exige gobierno propio (APO14).
02
Aplicar las dimensiones de calidad y los roles de gobierno de datos.
03
Calcular e interpretar el OEE y las seis grandes pérdidas.
04
Explicar el mantenimiento predictivo y por qué los pilotos no escalan.
05
Discutir la ética y la responsabilidad algorítmica en producción.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
04 / 45
Notes: Objetivo práctico: calcular OEE (Lab 8) y entender el gobierno del dato que lo sostiene.

## Slide 5
SECCIÓN
01
EL DATO COMO ACTIVO
> El recurso que crece solo y decide todo lo demás
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
05 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
05 / 45

## Slide 6
// 04 ACTIVO
EL DATO: ACTIVO O PASIVO
ACTIVO
Dato de calidad, gobernado y usado: predice, optimiza, prueba cumplimiento.
OEE confiable
PASIVO
Dato sin gobierno: cuesta almacenar, no se confía, genera riesgo y ruido.
Datos huérfanos
APO14
El objetivo de COBIT 2019 (nuevo) que gobierna el dato como activo empresarial.
Gestión de datos
El mismo dato puede ser activo o pasivo según se gobierne. APO14, nuevo en COBIT 2019, reconoce el dato como un activo que exige gestión propia.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
06 / 45
Notes: El dato solo es activo si se gobierna. APO14 (nuevo en 2019) formaliza el gobierno del dato en COBIT.

## Slide 7
// 05 ACTIVO
GARBAGE IN, GARBAGE OUT
GIGO
analítica y gemelos sobre datos malos producen decisiones malas
CONFIANZA
si nadie confía en el dato, nadie lo usa para decidir
CIMIENTO
el gobierno del dato es el cimiento de todo el valor del CPPS
// LECTURA CLAVE
Todo lo visto —OPC UA, MQTT, gemelos, analítica— se apoya en el dato. Si el dato es malo, la inteligencia construida encima es peor: decide mal con apariencia de rigor. Por eso el gobierno del dato no es un lujo, es el cimiento.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
07 / 45
Notes: GIGO es la ley del dato. El gobierno del dato es el cimiento de todo el valor construido en las unidades 2-3.

## Slide 8
// 06 ACTIVO
POR QUÉ EL DATO DE PLANTA ES DISTINTO
El dato industrial tiene retos que el dato de negocio no.
VOLUMEN Y VELOCIDAD
Miles de señales por segundo, 24/7: alta frecuencia.
SERIES DE TIEMPO
El tiempo y la calidad de la señal son parte del dato (OPC UA).
CONTEXTO FÍSICO
Un valor sin contexto (qué máquina, qué lote) no significa nada.
CRITICIDAD
El dato erróneo puede causar decisiones con impacto físico.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
08 / 45
Notes: El dato OT tiene características propias. Su gobierno requiere historiadores, semántica (S10) y roles específicos.

## Slide 9
// 07 ACTIVO
FUENTES DEL DATO EN EL CPPS
De dónde nace el dato que hay que gobernar.
SENSORES
Señales de proceso: temperatura, vibración, energía.
PLC / SCADA
Estados y comandos del control.
MES
Órdenes, tiempos, calidad, genealogía (S07).
HISTORIADOR
Series de tiempo acumuladas.
CALIDAD / LABORATORIO
Resultados de inspección y ensayo.
ERP
Contexto de negocio: producto, cliente, costo.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
09 / 45
Notes: El dato del CPPS viene de muchas fuentes. El UNS (S11) las unifica; el gobierno de datos les da calidad y significado.

## Slide 10
// 08 ACTIVO
APO14 — GOBERNAR EL DATO
COBIT 2019
EL DATO COMO OBJETO DE GOBIERNO
// QUÉ SE HACE
APO14 (Managed Data) es el objetivo de COBIT 2019 que gobierna el dato: define estrategia de datos, arquitectura, calidad, ciclo de vida, metadatos y seguridad del dato. Es la respuesta de gobierno a la avalancha de datos del CPPS. Sin APO14, cada área trata el dato a su manera y se pierde su valor.
CUBRE
Estrategia · calidad · ciclo de vida · metadatos
SE APOYA EN
DAMA-DMBOK, DCAM
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
10 / 45
Notes: APO14 es el ancla de gobierno del dato en COBIT. Se complementa con marcos especializados (DAMA-DMBOK).

## Slide 11
// 09 ACTIVO
“Puedes tener el mejor gemelo y la mejor IA: si tus datos son basura, tus decisiones también.”
— Principio del gobierno de datos
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
11 / 45
Notes: Puente a la sección de calidad. El dato es el eslabón que determina todo lo demás.

## Slide 12
// 10 ACTIVO
EL CICLO DE VIDA DEL DATO
El dato se gobierna en todo su recorrido.
CREAR / CAPTURAR
En origen, con calidad y semántica (OPC UA).
ALMACENAR
Historiador, series de tiempo, data lake.
USAR
Tableros, OEE, gemelos, analítica.
COMPARTIR
Vía UNS a los consumidores autorizados.
ARCHIVAR
Retención según valor y regulación.
ELIMINAR
Baja segura al final de la vida útil.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
12 / 45
Notes: APO14 gobierna todo el ciclo del dato, no solo su captura. La retención y la eliminación segura son puntos ciegos frecuentes.

## Slide 13
SECCIÓN
02
CALIDAD Y GOBIERNO DE DATOS
> Dimensiones, linaje y responsabilidades
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
13 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
13 / 45

## Slide 14
// 11 CALIDAD
DIMENSIONES DE CALIDAD DEL DATO
Qué hace 'bueno' a un dato.
EXACTITUD
El dato representa correctamente la realidad.
COMPLETITUD
No faltan valores necesarios.
OPORTUNIDAD
Está disponible a tiempo para decidir.
CONSISTENCIA
No se contradice entre fuentes (ERP vs MES).
VALIDEZ
Cumple el formato y el rango esperado.
UNICIDAD
Sin duplicados que distorsionen el análisis.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
14 / 45
Notes: Las dimensiones de calidad son medibles. Un programa de calidad de datos las monitorea con KPI, como cualquier proceso.

## Slide 15
// 12 CALIDAD
ROLES DE GOBIERNO DE DATOS
PROPIETARIO (OWNER)
Responsable del dato desde el negocio: define reglas y responde por su valor.
Dueño de proceso
ADMINISTRADOR (STEWARD)
Cuida la calidad y el significado del dato en el día a día.
Data steward
CUSTODIO (CUSTODIAN)
Responsable técnico del almacenamiento y la protección (TI).
DBA / TI
El dato necesita dueños claros: propietario (negocio), steward (calidad y significado) y custodio (técnico). Sin roles, el dato es de todos y de nadie.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
15 / 45
Notes: Los tres roles de gobierno de datos (DAMA). El más olvidado es el steward, que cuida el significado y la calidad.

## Slide 16
// 13 CALIDAD
LINAJE DEL DATO (DATA LINEAGE)
TRAZABILIDAD
DE DÓNDE VIENE Y CÓMO SE TRANSFORMÓ
// QUÉ SE HACE
El linaje rastrea el recorrido del dato: qué sensor lo generó, qué transformaciones sufrió, qué cálculos lo produjeron. Es esencial para confiar en un indicador (¿este OEE de dónde salió?), depurar errores y cumplir auditorías. En un CPPS con UNS y gemelos, el linaje es lo que hace el dato auditable.
PERMITE
Confiar · depurar · auditar
SIN ÉL
Indicadores en los que nadie confía
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
16 / 45
Notes: El linaje responde '¿de dónde salió este número?'. Sin él, los indicadores no se pueden auditar ni defender.

## Slide 17
// 14 CALIDAD
MARCOS DE GOBIERNO DE DATOS
Referencias para estructurar el gobierno del dato.
DAMA-DMBOK
Cuerpo de conocimiento con 11 áreas (calidad, arquitectura, metadatos…).
DCAM
Modelo de capacidad de gestión de datos (EDM Council).
COBIT APO14
El ancla de gobierno; se apoya en DAMA/DCAM para el detalle.
ISO 8000
Estándar de calidad de datos.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
17 / 45
Notes: El patrón de capas se repite: COBIT gobierna, DAMA/DCAM operacionalizan el gobierno de datos.

## Slide 18
// 15 CALIDAD
CALIDAD DE DATOS: PREVENIR, NO LIMPIAR
ORIGEN
la calidad se asegura en la captura (semántica OPC UA), no después
COSTO
limpiar datos malos aguas abajo es 10× más caro que capturarlos bien
CULTURA
la calidad del dato es responsabilidad de todos, no solo de TI
// LECTURA CLAVE
La calidad del dato se construye en el origen: buena instrumentación, semántica (S10) y validación en captura. Limpiar aguas abajo es caro e imperfecto. Y es cultural: quien genera el dato es responsable de su calidad, no solo quien lo consume.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
18 / 45
Notes: Prevenir en origen es más barato que limpiar. La calidad del dato es cultural (componente de COBIT).

## Slide 19
// 16 CALIDAD
ROLES DE DATOS EN UN CPPS
ROL
RESPONSABILIDAD
EJEMPLO
Propietario
Valor y reglas del dato
Jefe de producción
Steward
Calidad y significado
Analista de datos
Custodio
Almacenamiento y protección
Equipo de TI
Consumidor
Uso conforme a reglas
Mantenimiento
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
19 / 45
Notes: Cada dato debería tener estos roles asignados. El proyecto los definirá para sus datos clave (OEE, señales críticas).

## Slide 20
SECCIÓN
03
DE LA SEÑAL AL INDICADOR — OEE
> El indicador rey de la manufactura
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
20 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
20 / 45

## Slide 21
// 17 OEE
CÁLCULO DE OEE — EJEMPLO
FACTOR
CÁLCULO
Disponibilidad
420 / 480 min = 87.5 %
Rendimiento
5000 / 6000 uds = 83.3 %
Calidad
4800 / 5000 uds = 96.0 %
OEE
0.875 × 0.833 × 0.960 = 70.0 %
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
21 / 45
Notes: Ejemplo numérico completo. Un OEE del 70 % está por debajo de la clase mundial (85 %); el factor a atacar aquí es el rendimiento.

## Slide 22
// 18 OEE
QUÉ ES EL OEE
EFICIENCIA GLOBAL DEL EQUIPO
UN NÚMERO QUE RESUME LA PLANTA
// QUÉ SE HACE
El OEE mide qué tan bien se usa un equipo: OEE = Disponibilidad × Rendimiento × Calidad. Combina cuánto tiempo estuvo disponible, a qué velocidad produjo y cuánto salió bueno. Un OEE del 100% sería producir solo piezas buenas, a máxima velocidad, sin paradas. La referencia de 'clase mundial' ronda el 85%.
FÓRMULA
Disponibilidad × Rendimiento × Calidad
CLASE MUNDIAL
≈ 85 %
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
22 / 45
Notes: El OEE es el KPI universal de manufactura. Multiplica tres factores: un mal factor hunde el total.

## Slide 23
// 19 OEE
LOS TRES FACTORES DEL OEE
Cada factor captura un tipo de pérdida.
DISPONIBILIDAD
Tiempo operando / tiempo planificado. Pérdidas por paradas y averías.
RENDIMIENTO
Velocidad real / velocidad ideal. Pérdidas por micro-paradas y baja velocidad.
CALIDAD
Piezas buenas / piezas totales. Pérdidas por defectos y reproceso.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
23 / 45
Notes: El OEE es multiplicativo: tres factores 'buenos' (90%) dan un OEE mediocre (73%). Atacar el más bajo primero.

## Slide 24
// 20 OEE
LAS SEIS GRANDES PÉRDIDAS
PÉRDIDA
AFECTA A
Averías / fallos
Disponibilidad
Preparación y ajustes (setup)
Disponibilidad
Micro-paradas
Rendimiento
Velocidad reducida
Rendimiento
Defectos y reproceso
Calidad
Pérdidas de arranque
Calidad
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
24 / 45
Notes: Las seis grandes pérdidas (TPM) se mapean a los tres factores del OEE. Identificarlas guía la mejora.

## Slide 25
// 21 OEE
OTROS INDICADORES CLAVE
El OEE se acompaña de indicadores de mantenimiento y calidad.
MTBF
Tiempo medio entre fallos: fiabilidad del equipo.
MTTR
Tiempo medio de reparación: rapidez de respuesta.
DISPONIBILIDAD
MTBF / (MTBF + MTTR): fórmula de disponibilidad.
FIRST-PASS YIELD
Piezas buenas a la primera, sin reproceso.
SCRAP RATE
Proporción de material desechado.
CONSUMO ESPECÍFICO
Energía o material por unidad producida.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
25 / 45
Notes: MTBF/MTTR miden mantenimiento; FPY/scrap, calidad; consumo específico, eficiencia. Todos nacen del dato gobernado.

## Slide 26
// 22 OEE
EL INDICADOR ES TAN BUENO COMO SU DATO
GOBIERNO
UN OEE EN EL QUE NADIE CONFÍA
// QUÉ SE HACE
Un OEE mal calculado (con paradas mal registradas, tiempos manuales, velocidad ideal inventada) es peor que no tenerlo: induce decisiones erróneas. La confianza en el indicador depende del gobierno del dato: captura automática, definiciones claras y linaje. Por eso el gobierno del dato (sección 1-2) precede al indicador.
REQUIERE
Captura automática · definiciones · linaje
RIESGO
Decidir sobre un OEE inflado
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
26 / 45
Notes: El OEE es tan confiable como su dato. Cierra el círculo: gobierno del dato → indicador confiable → buena decisión.

## Slide 27
SECCIÓN
04
ANALÍTICA Y MANTENIMIENTO PREDICTIVO
> De ver a predecir
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
27 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
27 / 45

## Slide 28
// 23 ANALÍTICA
LA ESCALERA DE LA ANALÍTICA
01
DESCRIPTIVA
¿Qué pasó? (tableros, OEE)
02
DIAGNÓSTICA
¿Por qué pasó?
03
PREDICTIVA
¿Qué pasará?
04
PRESCRIPTIVA
¿Qué hacer?
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
28 / 45
Notes: La analítica sube de describir a prescribir. La mayoría de plantas están en descriptiva-diagnóstica; el predictivo es el salto de valor.

## Slide 29
// 24 ANALÍTICA
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Anticipar el fallo antes de que ocurra.
DETECCIÓN DE ANOMALÍAS
Identificar comportamiento anormal antes de la falla.
RUL
Remaining Useful Life: estimar la vida útil remanente de un activo.
DATOS
Requiere sensórica (vibración, temperatura) y datos de fallas históricas.
VALOR
Menos paradas no planificadas y mantenimiento solo cuando se necesita.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
29 / 45
Notes: El predictivo (detección de anomalías, RUL) es el caso de uso estrella. Depende de datos y a veces de un gemelo.

## Slide 30
// 25 ANALÍTICA
POR QUÉ MUEREN LOS PILOTOS DE ANALÍTICA
DATOS
la mayoría fracasa por datos insuficientes o de mala calidad
ESCALA
funciona en un activo, no se logra replicar a la planta
ADOPCIÓN
el modelo funciona pero nadie cambia su forma de trabajar
// LECTURA CLAVE
Los pilotos de analítica industrial mueren, sobre todo, por tres razones: datos malos, falta de escalabilidad y falta de adopción. Ninguna es técnica del modelo: son de gobierno del dato, de arquitectura y de gestión del cambio. El gobierno decide si el piloto vive o muere.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
30 / 45
Notes: El fracaso del piloto es de gobierno, no de algoritmo. Datos, escala y adopción. Conecta con S05 (piloto zombi) y S16.

## Slide 31
// 26 ANALÍTICA
IA EN PLANTA — CON LOS PIES EN LA TIERRA
La analítica avanzada exige realismo.
EMPEZAR SIMPLE
Reglas y umbrales antes que redes neuronales.
EXPLICABILIDAD
En OT, entender por qué el modelo decide importa (seguridad).
HUMANO EN EL LAZO
El modelo asiste; el humano decide en lo crítico.
MANTENIMIENTO DEL MODELO
Los modelos también se desvían (como el gemelo, S12).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
31 / 45
Notes: Realismo sobre la IA en planta: simple, explicable, supervisada, mantenida. La sofisticación no garantiza valor.

## Slide 32
// 27 ANALÍTICA
EL PIPELINE DE DATOS A VALOR
Cómo el dato se convierte en decisión.
CAPTURA
Sensórica y OPC UA con semántica (S10).
TRANSPORTE
MQTT/UNS hacia consumidores (S11).
ALMACÉN
Series de tiempo e histórico.
PROCESO
Limpieza, contexto y cálculo de indicadores.
MODELO
Analítica, gemelo, predicción.
DECISIÓN
Acción humana o automática gobernada.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
32 / 45
Notes: El pipeline completo integra las sesiones S10–S13. Cada eslabón debe gobernarse para que la decisión final sea confiable.

## Slide 33
SECCIÓN
05
ÉTICA, LAB Y ENTREGABLE 2
> Responsabilidad algorítmica y cierre de la Unidad 3
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
33 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
33 / 45

## Slide 34
// 28 ÉTICA
ÉTICA DEL DATO Y DEL ALGORITMO
Decidir con datos y modelos tiene dimensión ética.
RESPONSABILIDAD
Una decisión algorítmica sigue teniendo un responsable humano.
SESGO
Modelos entrenados con datos sesgados perpetúan el sesgo.
TRANSPARENCIA
Poder explicar por qué el sistema decidió (sobre todo si afecta personas).
PRIVACIDAD
Datos de operarios y de proceso: Ley 1581 y secreto industrial.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
34 / 45
Notes: La ética del dato conecta con el principio 6 de 38500 (comportamiento humano) y con cumplimiento (S15).

## Slide 35
// 29 ÉTICA
LAB 8 — CALCULAR E INTERPRETAR OEE
SEGUIMIENTO
EL OEE DEL PROYECTO
// QUÉ SE HACE
Con un conjunto de datos de producción (real o simulado): 1) calcula disponibilidad, rendimiento y calidad. 2) Obtén el OEE y compáralo con la clase mundial. 3) Identifica cuál de las seis grandes pérdidas domina. 4) Propón una mejora y estima su impacto en el OEE. Entregable: cálculo documentado + interpretación.
HERRAMIENTAS
Datos de producción · hoja de cálculo/Python
ENTREGABLE
Cálculo + interpretación + mejora
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
35 / 45
Notes: El Lab 8 hace tangible el OEE. Interpretar (qué pérdida domina) importa más que el número. Guía en el PDF.

## Slide 36
// 30 ÉTICA
ENTREGABLE 2 — CIERRE
EVALUACIÓN · 15 %
ARQUITECTURA CIBER-FÍSICA E INTEGRACIÓN DE DATOS
// QUÉ SE HACE
Se recibe esta semana. Integra: arquitectura de referencia (ISA-95 + RAMI, S07-08), diseño de integración (protocolos, UNS, S10-11), especificación del gemelo (S12), modelo y tablero de datos con OEE (hoy) y evidencia de los laboratorios 5-8. Cierra la Unidad 3.
COMPONENTES
Arquitectura · integración · gemelo · datos · labs
SE INTEGRA EN
Documento final del proyecto
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
36 / 45
Notes: El Entregable 2 consolida las Unidades 2 y 3. Revisar la rúbrica. Se integra en el proyecto final.

## Slide 37
// 31 ÉTICA
PRIVACIDAD DEL DATO EN PLANTA
No todo el dato de planta es 'solo técnico'.
DATOS DE OPERARIOS
Productividad individual, ubicación, biometría: son datos personales (Ley 1581).
SECRETO INDUSTRIAL
Recetas, parámetros y know-how: activos que proteger.
CONSENTIMIENTO
Monitorear personas exige base legal y transparencia.
MINIMIZACIÓN
Recolectar solo el dato necesario para el fin.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
37 / 45
Notes: La privacidad aplica también en planta. Monitorear operarios tiene implicaciones legales (S15). Enlaza con la ética.

## Slide 38
// 32 ÉTICA
IDEAS PARA EL PROYECTO
GOBIERNA EL DATO
Define propietario, steward y calidad de tus datos clave.
ASEGURA EL LINAJE
Que cada indicador sea trazable a su origen.
CALCULA EL OEE
Con datos confiables; interpreta las pérdidas.
SÉ REALISTA CON LA IA
Simple, explicable y con humano en el lazo.
PIENSA LA ÉTICA
Responsabilidad, sesgo, transparencia, privacidad.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
38 / 45
Notes: Orientaciones que cierran la Unidad 3 integrando dato, indicador, analítica y ética.

## Slide 39
SECCIÓN
06
CIERRE DE LA UNIDAD 3
> Síntesis, glosario y referencias
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
39 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
39 / 45

## Slide 40
// 33 CIERRE
PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
DATO = ACTIVO
Solo si se gobierna (APO14); si no, es pasivo.
CALIDAD Y ROLES
Dimensiones medibles; propietario, steward, custodio.
OEE
Disponibilidad × Rendimiento × Calidad; seis grandes pérdidas.
PREDICTIVO
Anticipar el fallo; los pilotos mueren por gobierno, no por IA.
ÉTICA
Responsabilidad, sesgo, transparencia, privacidad.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
40 / 45
Notes: Repaso y cierre de la Unidad 3. Verificar la fórmula del OEE y los roles de datos.

## Slide 41
// 34 CIERRE
CERRAMOS LA U3 — VAMOS A LA 4
U3 ✓
INTEGRACIÓN IT/OT
S10–13 completada.
S14
CIBER OT I
Amenazas y arquitectura.
S15
CIBER OT II
Riesgo, cumplimiento, continuidad.
S16
CASO DE NEGOCIO
Hoja de ruta · cierre.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
41 / 45
Notes: La Unidad 4 protege todo lo construido: ciberseguridad OT, riesgo, continuidad y el caso de negocio.

## Slide 42
// 35 CIERRE
MADUREZ DEL GOBIERNO DE DATOS
Cómo evoluciona una organización.
REACTIVO
El dato se arregla cuando falla; sin roles ni calidad.
GESTIONADO
Roles definidos, calidad medida, algunos estándares.
GOBERNADO
Políticas, linaje, calidad monitoreada, dueños claros.
OPTIMIZADO
El dato como activo estratégico; mejora continua.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
42 / 45
Notes: La madurez de datos es análoga a la de gobierno (COBIT). El proyecto puede ubicar a su empresa en esta escala.

## Slide 43
// 36 CIERRE
GLOSARIO ESENCIAL
APO14
Objetivo COBIT de gestión de datos.
Gobierno de datos
Decisiones sobre el dato como activo.
Data steward
Responsable de la calidad y el significado del dato.
Linaje
Trazabilidad del origen y transformación del dato.
OEE
Disponibilidad × Rendimiento × Calidad.
MTBF / MTTR
Tiempo entre fallos / de reparación.
RUL
Remaining Useful Life: vida útil remanente.
Analítica prescriptiva
¿Qué hacer? El nivel más alto.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
43 / 45
Notes: Vocabulario de gobierno de datos y analítica industrial.

## Slide 44
// 37 CIERRE
REFERENCIAS Y RECURSOS
Toca el enlace para abrir la fuente · libre = acceso gratuito · de pago = compra o biblioteca
ISACA — COBIT 2019 APO14 (gestión de datos) · libre
https://www.isaca.org/resources/cobit
EDM Council — DCAM (modelo de madurez de datos) · libre
https://edmcouncil.org/frameworks/dcam/
OEE.com — cálculo e interpretación del OEE (TPM, abierto) · libre
https://www.oee.com/
Ley 1581 de 2012 — protección de datos (Colombia) · libre
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
DAMA International — DMBOK (cuerpo de conocimiento) · de pago
https://www.dama.org/cpages/body-of-knowledge
ISO 22400 — KPI de operaciones de manufactura (norma) · de pago
https://www.iso.org/
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
44 / 45
Notes: Fuentes de gobierno de datos, OEE y analítica industrial.

## Slide 45
FIN SESIÓN 13
PRÓXIMA
SESIÓN 14
> CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL I
Inicio de la Unidad 4: amenazas OT, incidentes reales, modelo Purdue e IEC 62443.
root@planta:~# next --unit 4 --session 14 _
GOBIERNO DE TI · CPPS
S13 · DATOS · OEE
45 / 45
Notes: La Unidad 4 protege el CPPS. Recordar entregar el Entregable 2.