## Slide 1
01000111 01001111 01000010 01001001 01000101 01010010 01001110 01001111 01000100 01000101 01010100 01001001
8 50155-3M · PREGRADO
SESIÓN 14 / 16
CIBERSEGURIDAD
INDUSTRIAL I
> Amenazas al proceso físico, modelo Purdue e IEC 62443
DOCENTE
Jorge Andrés Dapena — MSc.
UNIDAD
U4 · Riesgo ciber-físico · SEMANA 14
INSTITUCIÓN
Universidad de San Buenaventura — Medellín (Bello)
GOBIERNO DE TI Y SISTEMAS CIBER-FÍSICOS DE PRODUCCIÓN · 2026-2
Notes: Inicio de la Unidad 4. La seguridad OT no es la seguridad IT. Aquí se protege el proceso físico, donde un ataque puede dañar equipos y personas.

## Slide 2
// 01 INICIO
AGENDA DE LA SESIÓN
A
OT no es IT
Por qué la seguridad industrial es distinta
B
Amenazas e incidentes
Stuxnet, Industroyer, TRITON, Colonial, Norsk Hydro
C
Modelo Purdue
Zonas, conductos y DMZ industrial
D
IEC 62443
La norma de ciberseguridad industrial
E
Modelado de amenazas
STRIDE aplicado a una arquitectura OT
F
Cierre
Síntesis y referencias
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
02 / 45
Notes: De por qué OT es distinta a cómo se protege (Purdue, 62443, modelado de amenazas).

## Slide 3
// 02 CIBEROT
LA CIBERSEGURIDAD OT EN CIFRAS
A-I-C
PRIORIDAD INVERTIDA
62443
NORMA IEC
SL 1-4
NIVELES DE SEGURIDAD
20 años
CICLO DE VIDA OT
PRIORIDAD OT
Disponibilidad > Integridad > Confidencialidad
NORMA
IEC 62443 (serie)
GUÍA
NIST SP 800-82 (S15)
MODELO
Purdue / IEC 62443 zonas y conductos
RETO
Legado no parcheable, cero paradas
COBIT
APO13, DSS05, EDM03
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
03 / 45
Notes: La gran diferencia: en OT la prioridad CIA se invierte y los activos viven 20 años sin poder parchearse en caliente.

## Slide 4
// 03 CIBEROT
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
01
Explicar por qué la seguridad OT invierte las prioridades de la seguridad IT.
02
Analizar incidentes reales de ciberseguridad industrial.
03
Aplicar el modelo Purdue para segmentar una arquitectura IT/OT.
04
Ubicar la estructura y los niveles de seguridad de IEC 62443.
05
Realizar un modelado de amenazas STRIDE sobre un sistema OT.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
04 / 45
Notes: Objetivo central: entender que la seguridad OT es un problema propio con soluciones propias.

## Slide 5
SECCIÓN
01
LA SEGURIDAD OT NO ES LA SEGURIDAD IT
> Prioridades, restricciones y consecuencias invertidas
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
05 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
05 / 45

## Slide 6
// 04 OTVSIT
IT FRENTE A OT EN SEGURIDAD
SEGURIDAD IT
Prioridad: Confidencialidad
Parcheo frecuente, reinicios ok
Ciclo de vida 3–5 años
Impacto: datos y dinero
Actualizar es rutina
SEGURIDAD OT
Prioridad: Disponibilidad y seguridad física
No se parchea en caliente; cero paradas
Ciclo de vida 15–25 años
Impacto: equipos, ambiente y personas
Actualizar puede detener la producción
// La prioridad CIA se invierte: en OT, primero que no pare y no se altere; la confidencialidad va después.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
06 / 45
Notes: La tabla central de la Unidad 4. La inversión de prioridades explica por qué las soluciones IT no se copian a OT.

## Slide 7
// 05 OTVSIT
LA TRIADA, INVERTIDA EN OT
DISPONIBILIDAD
Lo primero: la producción no puede parar. Una parada cuesta y puede ser peligrosa.
Prioridad #1 OT
INTEGRIDAD
El proceso debe operar como se diseñó; un dato o comando alterado puede dañar.
Prioridad #2 OT
CONFIDENCIALIDAD
Importa, pero va después: no sirve un secreto perfecto si la planta explota.
Prioridad #3 OT
En IT el orden es C-I-A; en OT es A-I-C. Esta inversión cambia todo: qué se protege primero, qué riesgos se aceptan y cómo se responde a un incidente.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
07 / 45
Notes: A-I-C en vez de C-I-A. Es la idea más importante de la seguridad OT. Repetirla.

## Slide 8
// 06 OTVSIT
LAS RESTRICCIONES PROPIAS DE OT
Por qué no se puede 'asegurar OT como IT'.
LEGADO
Equipos de 15–20 años con sistemas operativos y protocolos sin seguridad.
NO PARCHEABLE
Parchear exige parar la línea; a veces el fabricante ya no da soporte.
TIEMPO REAL
Un antivirus o cifrado no puede añadir latencia al control.
SEGURIDAD FÍSICA
Un fallo de seguridad puede herir personas o dañar el ambiente.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
08 / 45
Notes: Estas restricciones obligan a controles compensatorios: si no puedo parchear, segmento y monitoreo. Base de Purdue.

## Slide 9
// 07 OTVSIT
LA CONVERGENCIA QUE CREÓ EL PROBLEMA
CONTEXTO
OT YA NO ESTÁ AISLADA
// QUÉ SE HACE
Durante décadas, OT estuvo 'air-gapped' (aislada). La Industria 4.0 (Unidades 2-3) la conectó a IT y a la nube para obtener datos y valor. Esa conexión trajo el valor... y las amenazas de IT al proceso físico. La seguridad OT es la respuesta a esa convergencia: proteger lo físico ahora que está conectado.
ANTES
OT aislada (air gap)
AHORA
OT conectada = OT expuesta
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
09 / 45
Notes: La convergencia IT/OT (que dio el valor de las unidades 2-3) es también la que creó el problema de seguridad. Trade-off.

## Slide 10
// 08 OTVSIT
EL MITO DEL AIR GAP
MITO
'nuestra planta está aislada, no necesita seguridad'
REALIDAD
USB, laptops de mantenimiento, acceso remoto y IIoT rompen el aislamiento
STUXNET
saltó un air gap real vía USB: el aislamiento no es una defensa
// LECTURA CLAVE
Muchas plantas creen estar aisladas, pero el air gap casi nunca es real: memorias USB, portátiles de proveedores, acceso remoto de fabricantes y sensores IIoT abren brechas. Confiar en el aislamiento es una de las causas más comunes de compromiso OT.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
10 / 45
Notes: Desmontar el mito del air gap. Stuxnet lo demostró. El aislamiento no es una estrategia de seguridad válida hoy.

## Slide 11
SECCIÓN
02
AMENAZAS E INCIDENTES REALES
> Lo que ya pasó en el mundo físico
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
11 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
11 / 45

## Slide 12
// 09 INCIDENTES
STUXNET (2010)
EL PRIMERO
EL MALWARE QUE ROMPIÓ MÁQUINAS
// QUÉ SE HACE
Un gusano dirigido a los PLC de las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio en Irán. Saltó un air gap vía USB, se propagó y alteró la velocidad de las centrifugadoras mientras mostraba a los operadores valores normales. Demostró que el software puede destruir equipo físico: el nacimiento de la guerra ciber-física.
LECCIÓN
El air gap no protege; el software daña lo físico
AFECTÓ
Integridad y disponibilidad física
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
12 / 45
Notes: Stuxnet es el caso fundacional. Demostró que un ciberataque puede causar daño físico. Sofisticado y dirigido.

## Slide 13
// 10 INCIDENTES
INDUSTROYER Y TRITON
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
APAGONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
// QUÉ SE HACE
Industroyer/CrashOverride (2016) causó un apagón en Ucrania atacando directamente los protocolos de la red eléctrica. TRITON/TRISIS (2017) fue más allá: atacó los Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS) de una planta petroquímica, los que evitan explosiones. Apuntar al SIS significa apuntar a la vida humana.
LECCIÓN
Los atacantes van por el control y la seguridad
AFECTÓ
Disponibilidad y seguridad de personas
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
13 / 45
Notes: Industroyer (red eléctrica) y TRITON (sistemas de seguridad) muestran la escalada: de datos a vidas. TRITON es especialmente grave.

## Slide 14
// 11 INCIDENTES
COLONIAL PIPELINE Y NORSK HYDRO
RANSOMWARE
CUANDO IT TUMBA OT
// QUÉ SE HACE
En ambos, el ataque golpeó IT (ransomware), pero detuvo OT: Colonial Pipeline (2021) paró el mayor oleoducto de combustible de EE. UU. por precaución; Norsk Hydro (2019) operó plantas en modo manual. No hubo que hackear el PLC: bastó con cifrar IT y romper la confianza en la frontera IT/OT.
LECCIÓN
Segmentar IT/OT es vital; el ransomware IT para OT
AFECTÓ
Disponibilidad de la producción
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
14 / 45
Notes: Colonial y Norsk Hydro: no atacaron OT directamente; el ransomware IT bastó. Argumento clave para la segmentación.

## Slide 15
// 12 INCIDENTES
QUÉ ENSEÑAN LOS INCIDENTES
Patrones que se repiten.
OBJETIVO FÍSICO
El fin no es robar datos, es alterar o detener el proceso físico.
VECTOR IT
La entrada suele ser IT (correo, USB, remoto), no OT directamente.
MOVIMIENTO LATERAL
El atacante cruza de IT a OT por falta de segmentación.
SIGILO
Los ataques dirigidos (APT) son pacientes y ocultan su presencia.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
15 / 45
Notes: El patrón común justifica la arquitectura Purdue (sección 3): controlar la frontera IT/OT.

## Slide 16
// 13 INCIDENTES
ACTORES DE AMENAZA EN OT
Quién ataca la infraestructura industrial.
ESTADO-NACIÓN
APT con recursos: sabotaje, espionaje (Stuxnet, TRITON).
CIBERCRIMEN
Ransomware por lucro (Colonial, Norsk Hydro).
HACKTIVISTA
Motivación ideológica contra infraestructura.
INSIDER
Empleado o proveedor con acceso, malicioso o negligente.
OPORTUNISTA
Escaneo masivo que encuentra OT expuesta en internet (Shodan).
PROVEEDOR
Compromiso de la cadena de suministro o del acceso remoto.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
16 / 45
Notes: El perfil de amenaza (factor de diseño F5 de COBIT) determina contra quién nos defendemos. En OT conectada, es alto.

## Slide 17
// 14 INCIDENTES
LÍNEA DE TIEMPO DE INCIDENTES OT
AÑO
INCIDENTE
IMPACTO
2010
Stuxnet
Daño físico a centrifugadoras
2015-16
Industroyer
Apagón en Ucrania
2017
TRITON
Ataque a sistemas de seguridad
2019-21
Norsk / Colonial
Ransomware detiene producción
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
17 / 45
Notes: La escalada histórica: de daño a equipos (2010) a amenaza a vidas (2017) y ransomware masivo (2021). La tendencia es creciente.

## Slide 18
// 15 INCIDENTES
OT EXPUESTA EN INTERNET
El problema no es teórico: hay OT accesible desde la red.
SHODAN / CENSYS
Buscadores que indexan dispositivos OT expuestos en internet.
PROTOCOLOS ABIERTOS
PLC y HMI con Modbus/etc. accesibles sin autenticación.
ACCESO REMOTO
Conexiones de mantenimiento mal aseguradas.
LECCIÓN
Nunca exponer OT directamente a internet; usar VPN y DMZ.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
18 / 45
Notes: La exposición en Shodan es real y común. El control básico: nada de OT accesible desde internet. Base de la segmentación.

## Slide 19
SECCIÓN
03
MODELO PURDUE Y SEGMENTACIÓN
> Arquitectura defensiva del piso de planta
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
19 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
19 / 45

## Slide 20
// 16 PURDUE
LOS NIVELES DEL MODELO PURDUE
0-1
PROCESO/CONTROL
Sensores, PLC, DCS.
02
SUPERVISIÓN
SCADA, HMI.
03
OPERACIONES
MES, historiador.
3.5
DMZ INDUSTRIAL
Zona desmilitarizada IT/OT.
4-5
EMPRESA
ERP, IT corporativa.
0—
INTERNET
Fuera del perímetro.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
20 / 45
Notes: El modelo Purdue (PERA) organiza la seguridad por niveles, como la pirámide ISA-95 (S07). La DMZ 3.5 es la clave.

## Slide 21
// 17 PURDUE
LA DMZ INDUSTRIAL (NIVEL 3.5)
LA FRONTERA
NINGÚN TRÁFICO DIRECTO IT↔OT
// QUÉ SE HACE
La zona desmilitarizada industrial es la frontera controlada entre IT (niveles 4-5) y OT (niveles 0-3). Ningún tráfico cruza directamente: pasa por servidores intermedios (historiador espejo, jump server) en la DMZ. Así, un compromiso de IT no llega directo a OT. Es la defensa que faltó en Colonial y Norsk Hydro.
PRINCIPIO
Nada cruza IT↔OT sin pasar por la DMZ
EVITA
Que el ransomware IT alcance OT
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
21 / 45
Notes: La DMZ 3.5 es la pieza defensiva más importante. Rompe el movimiento lateral IT→OT. Concepto central.

## Slide 22
// 18 PURDUE
ZONAS Y CONDUCTOS (IEC 62443)
El modelo formal de segmentación de IEC 62443.
ZONA
Agrupación de activos con iguales requisitos de seguridad.
CONDUCTO
Canal controlado de comunicación entre zonas.
PRINCIPIO
Definir zonas por criticidad y controlar todo conducto entre ellas.
MICROSEGMENTAR
A más granularidad, menor movimiento lateral posible.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
22 / 45
Notes: Zonas y conductos es el modelo de segmentación de 62443. Formaliza y refina el Purdue. Base del diseño de red OT.

## Slide 23
// 19 PURDUE
DEFENSA EN PROFUNDIDAD OT
Ninguna capa basta; se apilan.
PERÍMETRO
Firewalls entre zonas y hacia IT.
SEGMENTACIÓN
Zonas y conductos; DMZ industrial.
CONTROL DE ACCESO
Identidad, mínimo privilegio, MFA para remoto.
MONITOREO
Detección de intrusiones específica de OT (IDS OT).
ENDURECIMIENTO
Deshabilitar servicios, cambiar credenciales por defecto.
RESPUESTA
Plan de respuesta a incidentes OT (S15).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
23 / 45
Notes: Defensa en profundidad: capas que compensan la imposibilidad de parchear. Si una falla, otra contiene. Se ve el monitoreo y la respuesta en S15.

## Slide 24
// 20 PURDUE
LA SEGMENTACIÓN ES LA DECISIÓN #1
MAYOR IMPACTO
segmentar IT/OT es el control que más reduce el riesgo
GOBIERNO
la arquitectura de segmentación es una decisión de gobierno, no solo de red
CASOS
Colonial y Norsk Hydro fallaron en la frontera IT/OT
// LECTURA CLAVE
Si hubiera que elegir un solo control de seguridad OT, sería la segmentación IT/OT con DMZ. Es lo que impide que un problema de IT se convierta en una parada de producción. Diseñarla es una decisión de gobierno de arquitectura (APO03) y de riesgo (EDM03).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
24 / 45
Notes: Mensaje central: la segmentación es el control de mayor impacto. Conecta con gobierno (APO03, EDM03).

## Slide 25
// 21 PURDUE
CONTROLES DE RED OT
Cómo se implementa la segmentación en la práctica.
FIREWALLS OT
Cortafuegos entre zonas, con reglas de mínimo privilegio.
DIODOS DE DATOS
Flujo unidireccional: el dato sale de OT sin que nada entre.
JUMP SERVER
Único punto controlado para acceso a OT desde la DMZ.
VLAN / MICROSEG.
Segmentar hasta el nivel de celda.
MONITOREO PASIVO
IDS OT que observan sin interferir el proceso.
VPN + MFA
Acceso remoto cifrado y con doble factor.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
25 / 45
Notes: Los controles concretos de segmentación. El diodo de datos es el más estricto: garantiza que nada entre a OT. El jump server controla el acceso.

## Slide 26
SECCIÓN
04
IEC 62443 — LA NORMA DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL
> El marco de referencia del mundo OT
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
26 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
26 / 45

## Slide 27
// 22 IEC62443
EL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL OPERADOR
62443-2-1
MÁS QUE TECNOLOGÍA
// QUÉ SE HACE
IEC 62443-2-1 exige al operador (asset owner) un programa de seguridad (CSMS): política, roles, gestión de riesgo, gestión de parches (cuando se pueda), respuesta a incidentes y mejora continua. Es el equivalente OT de un SGSI (ISO 27001). La seguridad no es comprar un firewall: es un programa gobernado.
INCLUYE
Política · roles · riesgo · parches · respuesta
SE ALINEA CON
ISO 27001, NIST CSF (S15)
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
27 / 45
Notes: 62443-2-1 es el 'programa de gobierno' de la seguridad OT. Conecta con el CSF (S15) y con COBIT. La seguridad es un programa, no un producto.

## Slide 28
// 23 IEC62443
ESTRUCTURA DE LA SERIE
IEC 62443 es una familia de normas por audiencia.
GENERAL (1-X)
Conceptos, terminología y modelos comunes.
POLÍTICAS (2-X)
Programa de seguridad del operador (asset owner).
SISTEMA (3-X)
Requisitos de seguridad del sistema (3-2 riesgo, 3-3 requisitos).
COMPONENTE (4-X)
Desarrollo seguro (4-1) y requisitos de componentes (4-2).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
28 / 45
Notes: La serie se organiza por audiencia: operador, integrador, fabricante. La seguridad es responsabilidad compartida.

## Slide 29
// 24 IEC62443
LOS NIVELES DE SEGURIDAD (SL)
SL 1
Protección contra violaciones casuales o accidentales.
Errores, curiosos
SL 2
Contra ataques intencionales con medios y motivación bajos.
Cibercrimen genérico
SL 3 Y 4
Contra ataques con medios sofisticados (SL3) y recursos extendidos, tipo estado-nación (SL4).
APT
IEC 62443 define niveles de seguridad (SL 1-4) según la sofisticación del atacante del que hay que protegerse. El SL objetivo de cada zona se decide por su criticidad y el perfil de amenaza.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
29 / 45
Notes: Los SL 1-4 escalan con la sofisticación del atacante. El SL objetivo de una zona es una decisión de gobierno de riesgo.

## Slide 30
// 25 IEC62443
LOS SIETE REQUISITOS FUNDAMENTALES (FR)
Las siete categorías de requisitos de seguridad de 62443.
CONTROL DE ACCESO
Identificación, autenticación y control de uso.
INTEGRIDAD
Integridad de sistemas y datos.
CONFIDENCIALIDAD
Protección de la información.
FLUJO RESTRINGIDO
Segmentación y control del flujo de datos.
RESPUESTA OPORTUNA
Detección y respuesta a eventos.
DISPONIBILIDAD
Disponibilidad de recursos (lo primero en OT).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
30 / 45
Notes: Los 7 FR estructuran los requisitos de seguridad. Nótese que 'disponibilidad de recursos' es un requisito propio, reflejando la prioridad OT.

## Slide 31
// 26 IEC62443
62443 Y COBIT — CÓMO SE CONECTAN
GOBIERNO + TÉCNICA
DE LA POLÍTICA AL CONTROL
// QUÉ SE HACE
COBIT (APO13, DSS05, EDM03) gobierna la seguridad: fija el apetito de riesgo, asigna responsabilidad y exige un programa. IEC 62443 aporta el 'cómo' técnico específico de OT: zonas, conductos, niveles de seguridad y requisitos. NIST CSF (S15) los articula. Juntos cubren de la sala de juntas al PLC.
COBIT GOBIERNA
Apetito, responsabilidad, programa
62443 IMPLEMENTA
Zonas, SL, requisitos técnicos
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
31 / 45
Notes: El patrón de capas otra vez: COBIT gobierna, 62443 implementa en OT. NIST CSF (S15) articula. Coherencia del curso.

## Slide 32
// 27 IEC62443
LA SEGURIDAD COMO RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
OPERADOR
define zonas, SL objetivo y opera el programa de seguridad
INTEGRADOR
diseña e implementa el sistema cumpliendo los SL
FABRICANTE
entrega componentes con desarrollo seguro (62443-4-1)
// LECTURA CLAVE
IEC 62443 reparte la responsabilidad: el operador la gobierna, el integrador la construye y el fabricante entrega componentes seguros. En las compras, el operador puede EXIGIR cumplimiento de 62443 al integrador y al fabricante: gobierno por contrato.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
32 / 45
Notes: La seguridad OT es compartida. El operador puede exigir 62443 en compras: gobierno vía adquisición (principio 3 de 38500).

## Slide 33
SECCIÓN
05
MODELADO DE AMENAZAS
> Pensar como el atacante, antes que el atacante
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
33 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
33 / 45

## Slide 34
// 28 STRIDE
STRIDE APLICADO A OT
Seis categorías de amenaza para revisar cada componente.
SPOOFING
Suplantar un dispositivo o usuario (falso PLC).
TAMPERING
Alterar datos o comandos (cambiar un setpoint).
REPUDIATION
Negar una acción sin trazabilidad (sin logs).
INFO DISCLOSURE
Fuga de recetas o datos de proceso.
DENIAL OF SERVICE
Detener el proceso (lo más grave en OT).
ELEVATION
Escalar privilegios en el sistema de control.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
34 / 45
Notes: STRIDE (Microsoft) da una lista sistemática para buscar amenazas en cada componente. En OT, DoS y Tampering son las más críticas.

## Slide 35
// 29 STRIDE
CÓMO MODELAR AMENAZAS DE UN SISTEMA OT
MÉTODO
CUATRO PASOS
// QUÉ SE HACE
1) Dibuja la arquitectura y sus flujos (usa ISA-95/Purdue). 2) Identifica activos críticos y fronteras de confianza. 3) Aplica STRIDE a cada componente y flujo: ¿es vulnerable a cada letra? 4) Prioriza por impacto (físico primero) y define controles. El resultado alimenta el registro de riesgos (APO12) y el diseño de seguridad.
ENTRADA
Diagrama de arquitectura (S07-08)
SALIDA
Amenazas priorizadas y controles
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
35 / 45
Notes: El modelado de amenazas es una actividad concreta. Parte del diagrama de arquitectura del proyecto. Se practica en clase.

## Slide 36
// 30 STRIDE
ACTIVIDAD EN CLASE — MODELAR UNA CELDA
Ejercicio guiado sobre una arquitectura OT.
EL SISTEMA
Una celda: PLC, HMI, sensor IIoT, acceso remoto de proveedor.
LAS FRONTERAS
Identificar dónde el atacante podría cruzar (remoto, USB, red).
STRIDE
Por componente: ¿spoofing del sensor? ¿DoS del PLC? ¿tampering del setpoint?
CONTROLES
Proponer segmentación, autenticación, monitoreo por amenaza.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
36 / 45
Notes: Actividad práctica de la sesión. Los estudiantes modelan amenazas de una celda antes del Lab 9 de S15.

## Slide 37
// 31 STRIDE
HERRAMIENTAS Y CATÁLOGOS DE AMENAZAS
Recursos para el modelado y el análisis.
MITRE ATT&CK ICS
Catálogo de tácticas y técnicas reales de ataque a OT.
STRIDE
Heurística de seis categorías para el modelado.
DFD
Diagramas de flujo de datos para ubicar fronteras de confianza.
ATAQUE-ÁRBOL
Descomponer un objetivo del atacante en pasos.
CVE / ICS-CERT
Vulnerabilidades conocidas de productos OT (CISA).
KILL CHAIN ICS
Modelo de las etapas de un ataque industrial.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
37 / 45
Notes: MITRE ATT&CK for ICS es el catálogo de referencia de técnicas reales. Se combina con STRIDE (modelado) y CVE/ICS-CERT (vulnerabilidades conocidas).

## Slide 38
// 32 STRIDE
IDEAS PARA EL PROYECTO
INVIERTE LA TRIADA
En OT, primero disponibilidad e integridad.
NO CONFÍES EN EL AIR GAP
Asume que la frontera IT/OT es porosa.
SEGMENTA
DMZ industrial y zonas/conductos (62443).
EXIGE 62443
En compras de sistemas y componentes OT.
MODELA AMENAZAS
STRIDE sobre tu arquitectura antes de diseñar controles.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
38 / 45
Notes: Orientaciones para el proyecto. La evaluación de riesgo IT/OT (Lab 9) se hace en S15.

## Slide 39
SECCIÓN
06
CIERRE
> Síntesis, glosario y referencias
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
39 / 45
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
39 / 45

## Slide 40
// 33 CIERRE
PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
OT ≠ IT
La prioridad CIA se invierte: A-I-C.
INCIDENTES
Stuxnet, TRITON, Colonial: el software daña lo físico.
PURDUE / DMZ
La segmentación IT/OT es el control #1.
IEC 62443
Zonas, conductos, SL 1-4; responsabilidad compartida.
MODELADO
STRIDE para hallar amenazas antes que el atacante.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
40 / 45
Notes: Repaso. Verificar la inversión de la triada y el papel de la segmentación.

## Slide 41
// 34 CIERRE
DÓNDE VAMOS — UNIDAD 4
S13
DATOS / OEE
Cierre U3.
S14
CIBER OT I
Amenazas y arquitectura · hoy.
S15
CIBER OT II
Riesgo, cumplimiento, continuidad.
S16
CASO DE NEGOCIO
Hoja de ruta · cierre del curso.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
41 / 45
Notes: S15 completa la ciberseguridad con gestión de riesgo, cumplimiento (normativa colombiana) y continuidad.

## Slide 42
// 35 CIERRE
MITOS DE LA SEGURIDAD OT
Ideas peligrosas que conviene desmontar.
'ESTAMOS AISLADOS'
El air gap casi nunca es real (USB, remoto, IIoT).
'NADIE NOS ATACARÍA'
El ransomware y el escaneo son oportunistas, no dirigidos.
'ES COSA DE TI'
La seguridad OT es responsabilidad de planta y de gobierno.
'UN FIREWALL BASTA'
Se necesita defensa en profundidad y un programa.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
42 / 45
Notes: Los mitos son barreras culturales. Desmontarlos es parte del gobierno de la seguridad (cultura, componente de COBIT).

## Slide 43
// 36 CIERRE
GLOSARIO ESENCIAL
OT security
Ciberseguridad de la tecnología de operación.
A-I-C
Prioridad OT: disponibilidad, integridad, confidencialidad.
Air gap
Aislamiento físico de la red (a menudo ilusorio).
Modelo Purdue
Arquitectura de referencia por niveles (PERA).
DMZ industrial
Zona de frontera controlada IT/OT (nivel 3.5).
Zona / conducto
Segmentación de IEC 62443.
SL 1-4
Niveles de seguridad de IEC 62443.
STRIDE
Método de modelado de amenazas (6 categorías).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
43 / 45
Notes: Vocabulario de ciberseguridad industrial.

## Slide 44
// 37 CIERRE
REFERENCIAS Y RECURSOS
Toca el enlace para abrir la fuente · libre = acceso gratuito · de pago = compra o biblioteca
NIST SP 800-82 Rev.3 — OT Security (equivale a 62443 en la práctica) · libre
https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final
MITRE ATT&CK for ICS — tácticas y técnicas en OT · libre
https://attack.mitre.org/matrices/ics/
Langner — To Kill a Centrifuge (análisis de Stuxnet) · libre
https://www.langner.com/to-kill-a-centrifuge/
Dragos — informes de amenazas OT (TRITON, Industroyer) · libre
https://www.dragos.com/resources/
Williams — Purdue Enterprise Reference Architecture (PERA) · libre
https://en.wikipedia.org/wiki/Purdue_Enterprise_Reference_Architecture
IEC 62443 — serie de ciberseguridad industrial (texto normativo) · de pago
https://webstore.iec.ch/
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
44 / 45
Notes: Fuentes de ciberseguridad industrial e incidentes reales.

## Slide 45
FIN SESIÓN 14
PRÓXIMA
SESIÓN 15
> CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL II
NIST CSF 2.0, evaluación de riesgo IT/OT, marco legal colombiano y continuidad del negocio.
root@planta:~# next --session 15 _
GOBIERNO DE TI · CPPS
S14 · CIBER OT I
45 / 45
Notes: S15 completa la seguridad con gestión de riesgo, cumplimiento y continuidad, y el Lab 9 de evaluación de riesgo.